## Slide 1: Прогнозирование, выявление и оценка радиационной обстановки
Прогнозирование выполняется с целью определения масштабов и степени заражения местности посредством построения возможных зон радиоактивного заражения. Рассматривается наиболее неблагоприятный случай, учитывается состояние атмосферы, скорость и направление ветра. Зоны радиоактивного заражения строятся по известным данным подобных аварий.
Определяется возможное время начала выпадения радиоактивных веществ на территории населённого пункта:
где R - расстояние от места аварии до населённого пункта, м Vв - средняя скорость ветра, м/с.
1
Анв

## Slide 2: Выявление радиационной обстановки
Производится силами радиационной разведки после окончания формирования радиационного следа на местности и включает:
- Измерение уровней радиации на местности - измерение мощности дозы. - Перевод измеренных уровней радиации к единому времени - к одному часу после начала аварии. - Нанесение уровней радиации на схему и определение зон заражения по отношению к населению.
Зоны заражения
1. Зона отчуждения, Р > 20 мР/ч, запрещается пребывание людей, простирается примерно на 40 км от места аварии. 2. Зона ограниченного нахождения, Р составляет от 5 до 20 мР/ч, простирается от 40 до 50 км. 3. Зона временного пребывания и жёсткого радиационного контроля, Р = 3 - 5 мР/ч, простирается от 50 до 100 км.
2
Анв

## Slide 3: Выявление радиационной обстановки (продолжение)
Спад радиации при аварии на АЭС идёт значительно медленнее, чем при ядерном взрыве, так как в реакторе АЭС происходит накопление долгоживущих радиоизотопов. Например, за 30 суток после аварии на АЭС уровень радиации уменьшается в 5 раз, а при ядерном взрыве - в 2000 раз.
Перевод измеренных уровней радиации к единому времени - к одному часу после аварии производится по формулам:
Ядерный взрыв
Авария на АЭС
где Р1 - уровень радиации на 1 час после аварии, Р/ч; Рt - уровень радиации на время t, Р/ч; t - разность между временем измерения уровня и началом аварии.
3
Анв

## Slide 4: Оценка радиационной обстановки
1. Определение степени опасности радиоактивного заражения производится на основании данных радиационной разведки. Средний уровень радиации определяется по формуле:
где Рн, Рк - уровни радиации в начале входа в зону заражения и в конце при выходе,Р/ч.
2. Полученная доза радиоактивного излучения (Р):
где Кос. - коэффициент ослабления радиации, который равен для открытого окопа 3, специального укрытия - 100, здания - 10; tн , tк - время входа и выхода из зоны заражения.
3. Допустимое время пребывания на заражённой местности tдоп.:
где Ддоп. - заданное значение допустимой дозы облучения, Р.
4
Анв
3.11. Средства уменьшения радиационной опасности

## Slide 5: 3.11. Средства уменьшения радиационной опасности
1. При размещении РОО должны учитываться факторы безопасности. Минимально допустимое расстояние от АЭС до города с населением до 1 млн. человек - 30 км, а с населением более 2 млн. человек - 100 км.
2. Специальные меры по ограничению распространения выброса РВ включают:
- Конструктивные способы предотвращения выброса и локализация реактора. - Установление санитарно-защитных зон, которое производится с учётом данных прогнозирования радиационной обстановки.
1
Анв

## Slide 6
Рис. Саркофаг на четвёртом блоке Чернобыльской АЭС
2

## Slide 7: Средства уменьшения опасности от радиационных объектов (продолжение)
3. Меры по защите персонала и населения включают:
- Выполнение требований руководящих документов по эксплуатации АЭС.
- Создание автоматизированной системы контроля радиационной обстановки.
- Создание надёжной локальной системы оповещения населения в 30-километровой зоне.
- Строительство и приведение в готовность защитных сооружений в радиусе 30 км вокруг АЭС, переоборудование подвальных помещений для этих целей.
3
Анв

## Slide 8: Средства уменьшения опасности от радиационных объектов (продолжение)
- Определение перечня населённых пунктов и численности населения, подлежащих защите на месте или эвакуации, разработка плана эвакуации, расчёт количества транспортных средств.
- Создание запасов медикаментов, средств индивидуальной защиты, необходимых для населения.
- Создание на АЭС специальных формирований.
- Организация радиационной разведки.
- Периодическое проведение учений ГО на АЭС и прилегающей территории.
4
Анв

## Slide 9: 3.12. Действие населения в зоне радиационного заражения
Примерный текст речевого сообщения об аварии на АЭС:
ВНИМАНИЕ! ВНИМАНИЕ! ГРАЖДАНЕ!
ВНИМАНИЕ! ВНИМАНИЕ! ГРАЖДАНЕ!
Произошла авария на АЭС. В районе АЭС и в следующих населённых пунктах… ожидается выпадение радиоактивных осадков. В связи с этим населению, проживающему в указанных населённых пунктах, необходимо находится в помещениях. Провести герметизацию жилых и производственных помещений. Принять йодистые препараты согласно инструкции. В дальнейшем действовать в соответствии с указаниями администрации города (района).
1
Анв

## Slide 10: Действие населения в зоне радиационного заражения (продолжение 1)
1. Получив сигнал «Радиационная опасность» и информацию о радиационной аварии, персонал предприятий и население должны действовать в соответствии с полученными рекомендациями.
2. Если в информации отсутствуют рекомендации по действиям, и сигнал тревоги застал вас на открытой местности, необходимо защитить органы дыхания подручными средствами (платок, шарф) и по возможности быстро укрыться в здании.
3. Находясь в собственном доме, необходимо произвести тщательную герметизацию: закрыть окна, двери, зашторить щели в дверных проёмах плотной тканью или одеялом, отключить вентиляцию, заклеить щели в оконных рамах, занять место вдали от окон. Средства информации должны быть постоянно включены.
2
Анв

## Slide 11: Действие населения в зоне радиационного заражения (продолжение 2)
4. Необходимо укрыть продукты питания в полиэтиленовые пакеты и поместить в холодильник. Хлебные и сыпучие продукты уложить в картонные ящики в полиэтиленовых пакетах. Запастись водой на несколько суток в герметически закрытой таре.
5. При получении указаний из средств информации провести йодную профилактику: 3 - 5 капель йодной настойки на стакан воды для взрослых и 1 - 2 капли на 100 гр. жидкости для детей до трёх лет. Приём повторять через 5 - 7 часов.
6. Помещение оставлять только при крайней необходимости и на короткое время, защищая органы дыхания всеми доступными средствами.
7. Подготовиться к возможной эвакуации, собрав необходимые вещи.
3
Анв