## Slide 1: Межотраслевые системы (комплексы) стандартов
Перечень систем межгосударственных и государственных стандартов

## Slide 2
№ п/п | Категория стандартов | Шифр (класс) системы | Наименование системы | Аббревиатура системы
1 | ГОСТ Р | 1. | Стандартизация в Российской Федерации | -
2 | ГОСТ | 1. | Межгосударственная система стандартизации | -
3 | ГОСТ, ГОСТ Р | 2. | Единая система конструкторской документации | ЕСКД
4 | ГОСТ | 3. | Единая система технологической документации | ЕСТД
5 | ГОСТ, | 4. | Система показателей качества продукции | СПКП
6 | ГОСТ, ГОСТ Р | 6. | Унифицированная система документации | УСД
7 | ГОСТ, ГОСТ Р | 7. | Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу | СИБИД
8 | ГОСТ, ГОСТ Р | 8. | Государственная система обеспечения единства измерений | ГСИ
9 | ГОСТ | 9. | Единая система защиты от коррозии и старения | ЕСЗКС
10 | ГОСТ | 12. | Система стандартов безопасности труда | ССБТ
11 | ГОСТ, ГОСТ Р | 13. | Репрография | -
12 | ГОСТ | 14. | Единая система технологической подготовки производства | ЕСТПП

## Slide 3
№ п/п | Категория стандартов | Шифр (класс) системы | Наименование системы | Аббревиатура системы
13 | ГОСТ. ГОСТ Р | 15. | Система разработки и постановки продукции на производство | СРПП
14 | ГОСТ, ГОСТ Р | 17. | Охрана природы | -
15 | ГОСТ | 19. | Единая система программной документации | ЕСПД
16 | ГОСТ, ГОСТ Р | 21. | Система проектной документации для строительства | СПДС
17 | ГОСТ, ГОСТ Р | 22. | Безопасность в чрезвычайных ситуациях | -
18 | ГОСТ | 24. | Система технической документации на АСУ | -
19 | ГОСТ | 25. | Расчеты и испытания на прочность | -
20 | ГОСТ, ГОСТ Р | 27. | Надежность в технике | -
21 | ГОСТ, ГОСТ Р | 29. | Система стандартов эргономических требований и эргономического обеспечения | -
22 | ГОСТ, ГОСТ Р | 34. | Информационная технология | -
24 | ГОСТ Р | 40. | Система сертификации ГОСТ Р | -
24 | ГОСТ Р | 51. | Система аккредитации в РФ | 

## Slide 4: Система стандартов ГОСТ Р 1.ХХ-ХХХХ Стандартизация в Российской Федерации
№ п/п | Наименование стандарта
1. | ГОСТ Р 1.0-2004 Стандартизация в Российской Федерации. Основные положения
2. | ГОСТ Р 1.1-2005 Стандартизация в Российской Федерации. Технические комитеты по стандартизации. Порядок создания и деятельности
3. | ГОСТ Р 1.2-2004 Стандартизация в Российской Федерации. Стандарты национальные Российской Федерации. Правила разработки, утверждения, обновления и отмены
4. | ГОСТ Р 1.4-2004 Стандартизация в Российской Федерации. Стандарты организаций. Общие положения
5. | ГОСТ Р 1.5-2012 Стандартизация в Российской Федерации. Стандарты национальные. Правила построения, изложения, оформления и обозначения
6. | ГОСТ Р 1.6-2005 Стандартизация в Российской Федерации. Проекты стандартов. Организация проведения экспертизы

## Slide 5
№ п/п | Наименование стандарта
7. | ГОСТ Р 1.7-2008 Стандартизация в Российской Федерации. Стандарты национальные Российской Федерации. Правила оформления и обозначения при разработке на основе применения международных стандартов
8. | ГОСТ Р 1.8-2011 Стандартизация в Российской Федерации. Стандарты межгосударственные. Правила проведения в Российской Федерации работ по разработке, применению, обновлению и прекращению применения
9. | ГОСТ Р 1.9-2004 Стандартизация в Российской Федерации. Знак соответствия национальным стандартам Российской Федерации. Изображение. Порядок применения
10. | ГОСТ Р 1.10-2004 Стандартизация в Российской Федерации. Правила стандартизации и рекомендации по стандартизации. Порядок разработки, утверждения, изменения, пересмотра и отмены
11. | ГОСТ Р 1.12-2004 Стандартизация в Российской Федерации. Термины и определения
12. | ГОСТ Р 1.13-2004 Стандартизация в Российской Федерации. Уведомления о проектах документов в области стандартизации. Общие требования
13. | ГОСТ Р 1.14-2009 Стандартизация в Российской Федерации. Программа разработки национальных стандартов. Требования к структуре, правила формирования, утверждения и контроля за реализацией
14. | ГОСТ Р 1.15-2009 Стандартизация в Российской Федерации. Службы стандартизации в организациях. Правила создания и функционирования
15. | ГОСТ Р 1.16-2011 Стандартизация в Российской Федерации. Стандарты национальные предварительные. Правила разработки, утверждения, применения и отмены
16. | Р 50.1.065-2008 Стандартизация в Российской Федерации. Типовое положение о технических комитетах по стандартизации

## Slide 6
В обозначении стандарта «ГОСТ Р 1.12-2004 Стандартизация в Российской Федерации. Термины и определения» элементы имеют следующее значение:
ГОСТ Р - индекс категории стандарта;
1 – шифр системы «Стандартизация в Российской Федерации»;
12 - порядковый номер стандарта в системе;
2004 - год регистрации стандарта.
Все межотраслевые стандарты можно условно разделить на три направления:
стандарты, обеспечивающие качество продукции (работ, услуг);
стандарты по управлению и информации;
стандарты социальной сферы

## Slide 7: Стандарты, обеспечивающие качество продукции
Система стандартов технической подготовки производства. Основой технической подготовки производства изделий машиностроения и приборостроения является конструкторская и технологическая подготовка.
На создание продукции высокой эффективности направлены комплексы стандартов, прежде всего межгосударственных: Система разработки и постановки продукции на производство (СРПП); Единая система конструкторской документации (ЕСКД); Единая система технологической документации (ЕСТД); Система автоматизированного проектирования (САПР).

## Slide 8: Единая система конструкторской документации (ЕСКД)
ЕСКД устанавливает для всех предприятий (организаций) страны единые правила разработки, выполнения, оформления и обращения конструкторской документации. В стандартах ЕСКД сохранена преемственность положений стандартов системы чертежного хозяйства и обеспечена согласованность с рекомендациями ИСО и МЭК.
Основные задачи ЕСКД:
повышение производительности труда конструкторов;
улучшение качества чертежной документации;
взаимообмен конструкторской документацией между организациями и предприятиями без переоформления;
углубление унификации при разработке проектов промышленных изделий;
упрощение форм конструкторских документов, графических изображений, внесение в них изменений;
механизация и автоматизация обработки технических документов и содержащейся в них информации;
эффективное хранение, дублирование, учет документации, сокращение объемов;
ускорение оборота документов;
улучшение условий эксплуатации и ремонта технических устройств.

## Slide 9: Весь комплекс стандартов системы ЕСКД (более 160) разделяют на следующие классификационные группы:
Номер группы | Наименование классификационной группы стандартов
0 | Общие положения (ГОСТ 2.001 – 2.004)
1 | Основные положения (ГОСТ 2.101 – 2.125)
2 | Классификация и обозначение изделий и конструкторских документов (ГОСТ 2.201)
3 | Общие правила выполнения чертежей (ГОСТ 2.301 – 2.321)
4 | Правила выполнения чертежей различных изделий (ГОСТ 2.401 – 2.428)
5 | Правила изменения и обращения конструкторской документации (ГОСТ 2.501 – 2.503)
6 | Правила выполнения эксплуатационной и ремонтной документации (ГОСТ 2.601 – 2.608)
7 | Правила выполнения схем (ГОСТ 2.701 – 711, 2.721 – 2.770, 2.780 - 797)
8 | Правила выполнения документов при макетном методе проектирования (ГОСТ 2.801 – 2.804, 2.850 – 2.857)
9 | Прочие стандарты

## Slide 10
Например, элементы обозначения стандарта «ГОСТ 2.001 - 93 ЕСКД. Общие положения» имеют следующее значение:
ГОСТ – индекс категории стандарта;
2 - номер класса стандарта;
0 - номер классификационной группировки «Общие положения»;
01 - порядковый номер стандарта в группе;
93 - год регистрации стандарта.
ЕСКД стала универсальной системой, позволяющей осуществлять широкий обмен технической документацией с зарубежными странами, выходить на международный рынок с продажей товаров, лицензий, организовывать совместные с зарубежными фирмами предприятия по изготовлению конечного продукта.

## Slide 11: Единая система технологической документации (ЕСТД)
ЕСТД предназначена для установления во всех организациях и на всех предприятиях единых взаимосвязанных правил, норм и положений выполнения, оформления, комплектации и обращения, унификации и стандартизации технологической продукции.
Внедрение ЕСТД позволяет:
сократить объем разрабатываемой технологической документации;
повысить производительность труда технологов;
упорядочить номенклатуру и содержание форм документации общего назначения (карты технологического процесса, спецификации);
установить правила оформления технологических процессов (формы документации), внесения и оформления изменений;
установить правила учета и анализа применяемости технологической оснастки, деталей, узлов и материалов;
эффективно внедрить типовые технологические процессы;
создать первичную информационную базу для автоматизированной системы управления предприятия и отрасли.

## Slide 12: Весь комплекс стандартов ЕСТД (свыше 40 ГОСТов) разделяется на следующие классификационные группы:
Номер группы | Наименование классификационной группы стандартов
0 | Общие положения (ГОСТ 3.1001)
1 | Общие требования к документации (ГОСТ 3.1102 – 3.1130)
2 | Классификация и обозначение технологических документов (ГОСТ 3.1201)
3 | Общие требования к документам на машинных носителях
4 | Основное производство, формы технологических документов и правила их оформления на процессы специализированные по методам изготовления или ремонта изделий (ГОСТ 3.1401 – 3.1409, 3.1412 – 3.1428)
5 | Основное производство, формы технологических документов и правила их оформления на испытания и контроль (ГОСТ 3.1502 – 3.1507)
6 | Вспомогательное производство, формы технологических документов и правила их оформления (ГОСТ 3.1603)
7 | Правила заполнения технологических документов (ГОСТ 3.1702 – 3.1707)
8 | Прочие
9 | Информационная база

## Slide 13: Система разработки и постановки продукции на производство (СРПП)
Главной целью системы СРПП является обеспечение выпуска качественной продукции. Она распространяется на продукцию всех отраслей промышленности за исключением военной.
Основное назначение СРПП состоит в установлении организационно-технических принципов и порядка проведения работ, направленных на решение следующих задач:
обеспечение разработки и производства новой продукции высокого качества, которая могла бы быть конкурентоспособной;
сокращение сроков и затрат на разработку, производство, эксплуатацию и ремонт продукции;
обеспечение стабильности показателей качества выпускаемой продукции;
своевременное обновление устаревшей продукции;
повышение ответственности исполнителей работ за качество разработки, изготовления и обеспечение эксплуатации и ремонта продукции.
Объектами стандартизации СРПП являются:
порядок проведения работ в процессе жизненного цикла продукции;
правила проведения и оформления решений по их результатам;
функции участников работ;
общие требования к продукции, предъявляемые на каждой стадии жизненного цикла.

## Slide 14: Классификационные группы СРПП:
Шифр группы | Наименование группы
0 | Общие положения
1 | Исследования, аванпроект
2 | Опытно-конструкторские работы (ОКР), опытно-технологические работы (ОТР)
3 | Производство (постановка на производство, единичное повторяющееся, серийное, массовое производство)
4 | Поставка
5 | Эксплуатация (применение, хранение)
6 | Ремонт
7 | Обеспечение эксплуатации и ремонта предприятиями промышленности
8 | Снятие с производства
9 | Прочие стандарты

## Slide 15: Единая система программных документов (ЕСПД)
Система ЕСПД устанавливает правила разработки, оформления и обращения программ и программной документации.
Единые требования обеспечивают:
унификацию программных изделий для взаимного обмена программами и применения ранее разработанных программ в новых разработках;
снижение трудоемкости и повышения эффективности разработки, сопровождения, изготовления и эксплуатации программных изделий;
автоматизацию изготовления и хранения программной документации.
В состав ЕСПД входят следующие классификационные группы:
0 – Общие положения;
1 – Основополагающие стандарты;
2 – Правила выполнения документации разработки;
3 – Правила выполнения документации изготовления;
4 – Правила выполнения документации сопровождения;
5 – Правила выполнения эксплуатационной документации;
6 – Правила обращения программной документации;
7, 8 – Резервные группы;
9 – прочие стандарты.

## Slide 16: Стандарты на системы качества
Требования к системам качества впервые были установлены в 1987 г. в четырех стандартах ИСО серии 9000-ИСО: 9000-9004. В 1994 г. после внесения изменений появилась вторая версия стандартов. Третья версия была принята в 2000 году.
В 2008 г. была утверждена четвертая версия стандартов:
ИСО 9000:2008 «Системы менеджмента качества». Основные положения и словарь;
ИСО 9001:2008 «Системы менеджмента качества». Требования;
ИСО 9004:2008 «Системы менеджмента качества». Рекомендации по улучшению деятельности.
Основополагающими являются стандарты ИСО 9001 и 9004. ИСО 9001 устанавливает требования к системе менеджмента качества и используется для целей сертификации; ИСО 9004 предоставляет методическую помощь по системе менеджмента качества для улучшения деятельности организации в целом.
Требования, содержащиеся в ИСО 9001, являются общими для всех организаций, независимо от их вида, размера и выпускаемой продукции или оказываемой услуги.

## Slide 17: Система стандартов по управлению и информации
Важнейшей задачей стандартов данного направления является унификация документов как по управленческим процессам, так и по информационной технологии.
Стандарты по управленческой документации.
Одним из путей снижения затрат на управленческие документы могут быть унификация и стандартизация их за счет сокращения избыточности информации, создания обшей модели построения документов, применения единой терминологии, типизации текста. Проведенная в этом направлении работа завершилась разработкой унифицированной системы документации (УСД).
К управленческой документации относятся организационно-распорядительная, внешнеторговая, отчетно-статистическая, бухгалтерско-финансовая, расчетно-денежная и другие ее разновидности.

## Slide 18
Организационно-распорядительная документация (ОРД) выполняет особую роль среди УСД в силу своей универсальности – распорядительная и исполнительская деятельность характерна для всех без исключения управленческих структур независимо от их уровня, юридического статуса и направлений деятельности. Требования к ОРД установлены ГОСТ 6.38. Указанный стандарт регламентирует оформление следующих документов:
приказов, распоряжений, актов, протоколов, объяснительных и докладных записок, инструкций, служебных писем, заявлений, анкет, представлений, решений, постановлений, предписаний, штатных расписаний, указаний, уставов.
Внешнеторговая документация является объектом отечественных и международных стандартов. В связи со вступлением России в ВТО, интенсификацией международной торговли очень актуальна задача гармонизации отечественных стандартов на внешнеторговую документацию со стандартами ИСО.

## Slide 19
Большую роль в повышении эффективности внешнеторговых операций играют УСД Международной системы электронного обмена данными в управлении, торговле и на транспорте (ЭДИФАКТ).
Проведение работ но данной системе вызвано тем, что для оформления внешнеторговой сделки и сопровождения товаров, перевозимых от производителя к покупателю, используется большое количество данных, которые должны передаваться, приниматься, обрабатываться и регистрироваться. Расходы на оформление внешнеторговых сделок составляют заметную часть товарооборота (до 15 %). Кроме того, при сложных структурах потока внешнеторговой информации и участии в этом процессе большого количества организаций снижаются оперативность передачи и достоверность данных. Значительная рационализация торговых процедур достигнута благодаря переходу на безбумажную технологию обмена информацией (электронная обработка и передача данных), что стало возможным в условиях широкого внедрения средств вычислительной техники и каналов связи.
Стандарты ЭДИФАКТ служат универсальным языком обмена данными независимо от используемых средств связи, типов ЭВМ, прикладных систем (коммерческих, транспортных, управляющих и т.п.). На основе ИСО 9735 разработан методом прямого применения ГОСТ 6.20.1, определяющий правила подготовки и передачи сообщений, предназначенных для обмена. Другим важнейшим стандартом является ГОСТ 6.20.2 (соответствует ИСО 7372), согласно которому вводится для применения «Справочник элементов внешнеторговых данных ООН».

## Slide 20: Стандарты по информационным технологиям
К стандартам по ИТ относится Система информационно-библиографической документации (СИБИД). Ее задачами являются:
совершенствование организации и управления деятельностью в области научно-технической информации (НТИ);
повышение производительности труда информационных работников в результате применения эффективной технологии, прогрессивных норм и требований;
обеспечение условий для рационального взаимодействия органов информации различных уровней.
СИБИД включает три подсистемы:
научно-техническая информация;
библиотечное дело и библиография;
редакционно-издательская работа.
В рамках комплекса стандартов ИТ разработаны стандарты по штриховому кодированию – ГОСТ Р 51001, ГОСТ Р 51002, ГОСТ Р 51003, которые используются предприятиями-изготовителями для налаживания автоматизированного учета продукции (товаров) при ее изготовлении, хранении, транспортировании и реализации.

## Slide 21: Система стандартов социальной сферы
Система «социальных» стандартов регламентирует правила безопасности и представлена тремя группами:
комплекс стандартов «Безопасность в чрезвычайных ситуациях» (ГОСТ Р 22.);
комплекс стандартов «Система стандартов безопасности труда» (ГОСТ 12.);
комплекс стандартов по охране природы (ГОСТ 17.).

## Slide 22: Комплекс стандартов «Безопасность в чрезвычайных ситуациях» (БЧС)
Комплекс стандартов «Безопасность в чрезвычайных ситуациях» (БЧС) начал формироваться в период 1992-1995 гг. Опыт ликвидации последствий природных и техногенных катастроф, произошедших в последнее десятилетие XX в., показал низкую готовность населения и органов управления к действиям в чрезвычайных ситуациях (ЧС) и несовершенство или отсутствие нормативных документов, регламентирующих эти вопросы. Между тем ущерб, наносимый России катастрофами, исчисляется миллиардами рублей, ежегодно погибает более 50 тыс. и получают увечья 250 тыс. человек. Подобная ситуация наблюдается и в зарубежных странах.
Все большие финансовые затраты требуются на предупреждение возможных ЧС на современных промышленных предприятиях. Так, в ряде отраслей промышленности они уже достигают 20-25 % и более от общих капиталовложений.
В связи с вышеизложенным возникла необходимость создания комплекса государственных стандартов по обеспечению безопасности населения и объектов производственного и социального назначения в ЧС.
Комплекс БЧС, разработанный впервые в мире российскими специалистами, включает 76 национальных стандартов.

## Slide 23: Комплекс стандартов «Система стандартов безопасности труда» (ССБТ)
Комплекс стандартов «Система стандартов безопасности труда» (ССБТ) имеет своим объектом систему «человек - машина - среда (производственная и бытовая предметная среда)» и выполняет важную социальную функцию по предупреждению аварий и несчастных случаев с целью обеспечения охраны здоровья людей на производстве и в быту.
Комплекс включает более 350 ГОСТов, т. е. из всех межотраслевых систем стандартов он имеет наиболее обширный фонд.
Основополагающим стандартом ССБТ является ГОСТ 12.0.001. Он определяет назначение, структуру, содержание системы и устанавливает требования безопасности к производственному оборудованию, производственным процессам, средствам защиты работающих, зданиям и сооружениям. В стандарте содержатся нормы по видам опасных и вредных производственных факторов.
В настоящее время стандарты ССБТ приобретают большую роль при обязательной сертификации производственных объектов в соответствии с Основами законодательства РФ об охране труда.
Стандарты ССБТ являются основой нормативной базы систем обязательной сертификации целого ряда видов продукции и услуг.

## Slide 24: Комплекс стандартов в области охраны природы и улучшения использования природных ресурсов
Комплекс стандартов в области охраны природы и улучшения использования природных ресурсов представлен более 80 ГОСТами. Он охватывает все отрасли производства и направлен на исключение эксплуатации одних природных ресурсов в ущерб другим, предотвращает неблагоприятные последствия деятельности предприятий всех отраслей народного хозяйства.
Основные положения комплексного подхода к природоохранной стандартизации изложены в ГОСТ 17.0.0.01 «Система стандартов в области охраны природы и улучшения использования природных ресурсов. Основные положения». Согласно этому основополагающему стандарту предусматривается функционирование следующих комплексных стандартов данной системы: «Охрана природы. Гидросфера»; «Охрана природы. Атмосфера»; «Охрана природы. Почвы»; «Охрана природы. Земля»; «Охрана природы. Флора»; «Охрана природы. Фауна»; «Охрана природы. Недра», а также комплекса стандартов организационно-методического характера.

## Slide 25
Более всего загрязняют атмосферу автотранспорт и всевозможные технические средства, использующие двигатели внутреннего сгорания (например, сельскохозяйственная техника).
Для снижения их вредности в России в качестве государственных стандартов введены Правила ЕЭК ООН № 24, 49, 83, устанавливающие требования к выбросам загрязняющих веществ, дымности отработанных газов автомобилей, а также Правила ЕЭКООН № 103, касающиеся сменных каталитических нейтрализаторов. Эти меры должны привести к уменьшению в 2-2,8 раза выбросов дизельных двигателей грузовых автомашин и автобусов и примерно в 10 раз уменьшить вредные для организма выбросы двигателей легкового транспорта (при условии применения нейтрализатора отработанных газов и неэтилированного бензина). Кроме того, для улучшения экологической обстановки в стандартах на топливо ужесточены требования но содержанию в нем свинца и марганца.

## Slide 26
Существенный вклад в нормативное обеспечение природоохранной деятельности вносят также следующие стандарты: ГОСТ Р 17.0.0.06- 2000 «Экологический паспорт природопользователя. Основные положения»; ГОСТ Р 17.4.3.07-2000 «Почвы. Требования к составу и свойствам осадков сточных вод при использовании в качестве удобрений».
Помимо природоохранных стандартов системы 17, в России принято 14 национальных стандартов на основе ИСО серии 14000 по системам управления окружающей средой:
группы стандартов на требования (например, ГОСТ Р ИСО 14001-98 «Системы управления окружающей средой. Требования и руководство по применению»);
группа стандартов по экологическому аудиту;
группа стандартов по экологической маркировке.

## Slide 27
Система стандартов социальной сферы пополняется стандартами, разрабатываемыми в соответствии с федеральной целевой программой «Социальная поддержка инвалидов».
Сейчас фонд государственных стандартов на технические средства для инвалидов насчитывает около 50 ед., из которых семь стандартов – на транспортные средства, 30 – на технические средства реабилитации для инвалидов с нарушением опорно-двигательной функции.
В связи с тем, что на мировом рынке наблюдается стремительный рост производства экологически чистой продукции – «биопродуктов», возникла необходимость разработки стандартов на эти объекты.
Стандартизация требований к биопродуктам отвечает интересам групп людей, стремящихся к здоровому питанию, борющихся с избыточным весом. По оценкам Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), во всем мире около 300 млн человек страдают ожирением и 750 млн имеют избыточный вес. Созданные стандарты явились нормативной базой сертификации биопродуктов и связанной с ней экологической маркировки.

## Slide 28: Общероссийские классификаторы
Общероссийские классификаторы представляют собой главный способ согласования различного рода информации, используемой разными ведомствами. Единая система классификации и кодирования технико—экономической и социальной информации (ЕСКК), компонентами которой являются общероссийские классификаторы технико—экономической и социальной информации, а также нормативные документы по их разработке, ведению и применению.
В ЕСКК классифицируются и кодируются: статистические данные, финансовая и юридическая деятельность, банковское дело, сертификация, стандартизация, торговля и бухгалтерская деятельность.
Действующие общероссийские классификаторы приняты Росстандартом.

## Slide 29
По сферам использования, целям и назначению общероссийские классификаторы делятся на группы:
Административно-управленческая — ОКОГУ, ОКОК, ОКОПФ, ОКПО, ОКФС, ОКУД
Персонально-описательная — ОКИН, ОКИСЗН
Природно-сырьевая — ОКГР, ОКПИиПВ
Производственно-образовательная — ОКПДТР, ОКНПО, ОКСВНК, ОКСО, ОКЗ
Производственно-техническая — ЕСКД, ОКД, ОКЕИ, ОТКД, ОТКСЕ
Промышленно-экономическая — ОКВЭД, ОКВЭД 2, ОКДП, ОКОНХ, ОКПД, ОКПД 2, ОКУН
Территориально-экономическая — КИЕС, ОКАТО, ОКВ, ОКСМ, ОКТМО, ОКЭР
Торгово-промышленная — КГС, ТНВЭД, ОКВГУМ, ОКОФ, ОКП, ОКС, ОКТС

## Slide 30: Общероссийский классификатор организационно—правовых форм (ОКОПФ)
ОКОПФ предназначен для классификации организационно—правовых форм субъектов хозяйствования, предусмотренных и утвержденных Гражданским кодексом Российской Федерации.
В данном классификаторе к субъектам хозяйствования принадлежат юридические лица, различные организации, которые не прибегают к образованию и оформлению юридического лица в ходе своей деятельности, и лица, занимающиеся индивидуальной предпринимательской деятельностью.

## Slide 31: Общероссийский классификатор органов государственной власти и управления (ОКОГУ)
ОКОГУ предназначен для классификации следующих объектов:
1) органы федерального масштаба, обладающие представительной (законодательной), исполнительной и судебной властью;
2) органы, представляющие государственную власть на территории субъектов Российской Федерации;
3) органы, осуществляющие местное самоуправление;
4) объекты, которые играют большую экономическую роль в народном хозяйстве и представляют собой комплекс организаций.
В основе классификатора лежит система классификации объектов, основанная на жесткой иерархии.

## Slide 32: Общероссийский классификатор основных фондов (ОКОФ)
Материальные основные фонды включают в себя производственные помещения, здания, оборудование, инструменты и т. д.
Нематериальные основные фонды включают в себя программные продукты, защищенные авторскими правами; интеллектуальную собственность (литература, художественное искусство, наукоемкие технологии и пр.) и т. п.

## Slide 33: Общероссийский классификатор валют (ОКВ)
ОКВ применяется при составлении прогнозов внешних экономических связей, валютных поступлений, учете платежей, бухгалтерском и статистическом учете, составлении отчетности по операциям с межгосударственными расчетами, осуществлении объективного контроля над выполнением договорных и платежных требований.
ОКВ классифицирует национальные валюты.
В Общероссийском классификаторе валют перечисляются коды валют, соответствующие наименования, а также названия стран и территорий.

## Slide 34: Общероссийский классификатор экономических регионов (ОКЭР)
Данный классификатор содержит упорядоченный список объединений объектов административно—территориального деления России в регионах по экономическому признаку.

## Slide 35: Общероссийский классификатор промышленной и сельскохозяйственной продукции (ОКПД2)
Данный классификатор применяется при решении задач каталогизации продукции (разработка каталогов и упорядочение в них продукции в соответствии с основными технико—экономическими признаками); при сертификации и лицензировании продукции по группам однородной по каким—либо признакам продукции, причем рассматриваемые группы построены на основе группировок; при проведении статистического анализа изготовления, продажи и эксплуатации продукции на международном, национальном и отраслевом уровнях для систематизации промышленно—экономической информации о видах продукции, изготовляемой предприятиями и различными организациями, для проведения различного рода исследований и снабженческо—сбытовых операций

## Slide 36: Общероссийский классификатор объектов административно—территориального деления (ОКАТО)
ОКАТО предназначен для того, чтобы экономические и статистические сведения об объектах административно—территориального деления были достоверны, согласованны, сопоставимы и могли быть автоматизировано обработаны.
ОКАТО предназначен для классификации следующих объектов: республики; края; области; города федерального значения; автономные области; автономные округа; районы; города; внутригородские районы, округа города; поселки городского типа; сельсоветы; сельские населенные пункты.
В классификаторе принята иерархическая система классификации.

## Slide 37: Общероссийский классификатор занятий (ОКЗ)
В данном классификаторе содержится упорядоченный и систематизированный список видов и форм трудовой деятельности. ОКЗ предназначен для упорядочения их наименований и осуществления статистических исследований, комплексного анализа и учета. Данный классификатор также позволяет проводить эффективную политику занятости.

## Slide 38: Общероссийский классификатор начального профессионального образования (ОКНПО)
ОКНПО классифицирует профессии и специальности начального профессионального образования, однородные группы профессий и специальностей начального профессионального образования, а также полученные ступени квалификации.
Общероссийский классификатор начального профессионального образования построен по иерархическому принципу. Его структура состоит из трех уровней.

## Slide 39: Общероссийский классификатор информации по социальной защите населения (ОКИСЗН)
Классификатор решает задачи в сфере эффективной организации пенсионного обеспечения граждан, а также следующие задачи:
1) определение видов пенсий;
2) классификация лиц, имеющих право на пенсию по старости, на пенсию по старости в связи с особо вредными для здоровья условиями труда, на пенсию по выслуге лет;
3) определение категорий трудовой деятельности, учитывающихся в общем трудовом стаже для назначения пенсии;
4) определение доказательств трудового стажа;
5) определение заработка, исходя из которого назначается и начисляется пенсия;
6) установление видов надбавок к пенсиям и повышения пенсий;
7) установление размеров пенсий;
8) обеспечение социальной защиты граждан, пострадавших от радиации после Чернобыльской катастрофы.

## Slide 40: Общероссийский классификатор услуг населению (ОКУН)
Общероссийский классификатор услуг населению предназначен для классификации услуг, которые предоставляются населению различными организациями и частными лицами Для предоставления услуг могут быть использованы различные методы и приемы обслуживания.
Классификатор имеет иерархическую структуру. Все объекты классификации подразделяются на однородные группы.

## Slide 41: Общероссийский классификатор стандартов (ОКС)
ОКС используется для разработки каталогов, указателей, перечней, библиографий, составлении баз данных Международных, межгосударственных и национальных стандартов и другого рода нормативных документов из сферы стандартизации. Данный классификатор обеспечивает распространение этих документов в региональном и международном масштабах.
Объектами классификации ОКС являются стандарты и другие нормативные и технические документы по стандартизации.

## Slide 42: Общероссийский классификатор профессий рабочих, должностей служащих и тарифных разрядов (ОКПДТР)
Общероссийский классификатор профессий рабочих, должностей служащих и тарифных разрядов предназначен для классификации профессий рабочих и должностей служащих.
ОКПДТР включает в себя два раздела:
1) раздел классификации профессий рабочих, содержащий профессии согласно Единому тарифно—квалификационному справочнику работ и профессий рабочих (ЕТКС);
2) раздел классификации должностей служащих базируется на Единой номенклатуре должностей служащих и Квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих.

## Slide 43: Общероссийский классификатор единиц измерения (ОКЕИ)
Общероссийский классификатор единиц измерения предназначен для классификации единиц измерения, применяемых в различных областях деятельности.
Единицы измерения в ОКЕИ разбиты на семь групп:
1) единицы измерения длины;
2) единицы измерения площади;
3) единицы измерения объема;
4) единицы измерения массы;
5) технические единицы;
6) единицы измерения времени;
7) экономические единицы.

## Slide 44: Общероссийский классификатор специальностей высшей научной классификации (ОКСВНК)
Общероссийский классификатор специальностей высшей научной квалификации предназначен для систематизации специальностей высшей научной квалификации различных областей науки