## Slide 1: Проектирование контрольно-испытательного оборудования
Лк.1

## Slide 2: ИСПЫТАНИЯ ДЕТАЛЕЙ МАШИН ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
Современное производство постоянно развивается. Появляются новые технологии, способы и методы изготовления изделий, новые материалы. Современное оборудование позволяет получить детали машин сложной формы, которые не всегда подходят под опреде­ления бруса или оболочки, расчеты для которых до­статочно точно можно выполнить, применяя методы сопротивле­ния материалов.
Точные решения температурных задач для деталей машин имеют ограниченное применение, так как эти задачи описы­ваются сложными уравнениями.

## Slide 3
Для обеспечения длительной износостойкости трущиеся по­верхности деталей машин должны быть разделены слоем смазки. Однако классические решения задач гидродинамической теории смазки, по которым обычно рассчитывают трущиеся пары на жид­костное трение, оказываются в ряде случаев неудовлетворитель­ными, так как они не учитывают технологические погрешности и упругие деформации деталей, переменность температуры и вязкости масла по поверхности трения и т. д.
Недостаточно изу­чены гидродинамика смазки реальных поверхностей с неровно­стями, работа тонких слоев смазки во взаимодействии с матери­алом трущихся деталей и т.д. Теория износа не позволяет оценивать долговечность деталей с необходимой точностью с уче­том реальных условий эксплуатации.

## Slide 4
Исходя из перечисленного, теоретические расчеты деталей машин, представляющие собой распространение на натурные детали результатов испытаний на образцах, являются недостаточными, и все большее значение получают испытания натурных деталей.
Испытания особо важны для обеспечения надежности машин. Эксплуатационные наблюдения надежности и долговечности ма­шин оказываются статистически достоверными только через дли­тельные сроки эксплуатации. Считается, что решение важнейшей проблемы надежности машин в значительной степени тормозится из-за невозможности быстрых испы­таний по этому критерию.

## Slide 5
В соответствии с основными критериями работоспособности и надежности деталей машин их испытывают на:
точность;
потери на трение;
прочность;
жесткость;
теплостойкость;
износостойкость;
вибро­устойчивость.

## Slide 6
Испытания деталей проводят :
- на экспериментальных установках, позволяющих испыты­вать относительно дешевые образцы, форсировать режимы и про­водить точные измерения;
- в натурных узлах и машинах, позволяющих выполнять ис­пытания в условиях, близких к эксплуатационным.
Основное распространение и значение имеют испытания на экспериментальных установках. В натурных машинах удобно проводить испытания без разрушения по критериям точности, жесткости, виброустойчивости.

## Slide 7: Виды испытаний
Термин «испытание» - техническая операция, заключающаяся в определении одной или нескольких характеристик данной продукции, процесса или услуги в соответствии с установленной процедурой.
По ГОСТ 16504-81 испытание – это экспериментальное определение количественных и (или) качественных характеристик свойств объекта испытаний, как результата воздействия на него при его функционировании, при моделировании объекта и (или) воздействии. Это определение включает в себя: оценивание и (или) контроль.

## Slide 8
Задача испытания – получение количественных или качественных оценок характеристик продукции, т.е. оценка способности выполнять требуемые функции в заданных условиях. Эта задача решается в испытательных лабораториях и завершается протоколом испытаний.

## Slide 9: Составляющие процесса испытаний
1) объект испытаний — продукция, подвергаемая испытаниям. Главным признаком объекта испытаний является то, что по результатам испытаний принимается решение именно по этому объекту: о его годности или браковке, о возможности предъявления на последующие испытания, о возможности серийного выпуска и т. п.
Характеристики свойств объекта при испытаниях можно определить путем измерений, анализов, диагностирования и т. д.
При испытаниях свойства объекта либо оценивают, либо контролируют.
В первом случае задачей испытаний является получение количественных или качественных оценок свойств объекта;
во втором — только установление соответствия характеристик объекта заданным требованиям.

## Slide 10
2) условия испытаний — это совокупность воздействующих факторов и режимов функционирования объекта при испытаниях. Условия испытаний могут быть реальными или моделируемыми.
3) средства испытаний — это технические устройства, необходимые для проведения испытаний. Сюда входят средства измерений, испытательное оборудование и вспомогательные технические устройства .
4) исполнители испытаний — это персонал, участвующий в процессе испытаний. К нему предъявляются требования по квалификации, образованию, опыту работы, другим критериям.

## Slide 11
В зависимости от стадии жизненного цикла продукции проводят следующие испытания:
Испытания, проводимые для контроля качества объекта, называются контрольными.
на этапе исследования – исследовательские;
на этапе разработки изделия – доводочные, предварительные, приемочные;
на производстве – квалификационные, предъявительские, приемо-сдаточные, периодические, типовые, сертификационные, инспекционные;
на этапе эксплуатации – инспекционные, эксплуатационные.

## Slide 12: Задания по теме:
Подобрать объект испытаний и дать краткое описание процесса испытаний. (Кто проводит –исполнители, в каких условиях и на каком оборудовании). Подготовить материал в виде реферата.