## Slide 1: Проектирование контрольно-испытательного оборудования
Практическое занятие 2
СМ 19

## Slide 2: ИЗМЕРЕНИЯ ОТДЕЛЬНЫХ ПАРАМЕТРОВ
При испытаниях деталей машин по большинству критериев приходится измерять:
упругие и пластические переме­щения и деформации;
скорости вращательных и поступательных движений;
силы и крутящие моменты.
толщины масляных слоев;
точные делительные перемещения;

## Slide 3
Кроме этого при приемо-сдаточных испытаниях и при аттестации готовой продукции необходимо знать:
- величину шума;
- вибрации и амплитуды ко­лебаний;
- температуру в рабочей зоне.
При аттестации рабочих мест важную роль играет степень освещенности.

## Slide 4: Упругие и пластические переме­щения и деформации
Постоянные или очень медленные перемещения измеряют стандартными приборами для линей­ных измерений.
Упругие и пластические перемещения на заданной базе изме­ряют тензометрами.

## Slide 5
Тензометр — это прибор, позволяющий измерить величину деформации изделия на локальном (базовом) участке. Полученная информация позволяет определять напряжения в изделии, разрабатывать более совершенные конструкции, предупреждать аварийные ситуации.

## Slide 6
Метод тензометрии заключается в измерении линейных деформаций с помощью специальных приборов — тензометров (механических, оптических, электрических). По полученным значениям упругих деформаций в рассматриваемых точках нагруженного тела (образца) на основании закона Гука определяются соответствующие напряжения. Этот метод находит применение для изучения напряженного состояния как в статическом, так и в динамическом режимах испытания
Как и все средства измерений пере­мещений и деформаций, тензометры делятся на механические, оптические, пневматические, акустические (струнные) и электри­ческие.

## Slide 7: Механические тензометры
Механические тензометры увеличивают измеряемое перемеще­ние с помощью механических рычажных или комбинированных рычажных и шестеренно-реечных передач.
Принцип работы механического тензометра базируется на прямой зависимости линейного удлинения испытуемого образца от напряжений в его поперечном сечении при действии деформирующей нагрузки.

## Slide 8: Схема механического тензометра рычажного типа
Механический тензометр закрепляется на поверхности образца 1, опираясь на нее двумя призмами 2 и 3. Призма 2 является подвижной и расположена на расстоянии L от неподвижный призмы 3. Расстояние L является базовым. Рычажная система 4 вместе с подвижной призмой 2 воспринимает изменение размера образца при действии деформирующих сил. Она выполняет роль преобразователя незначительного изменения размера L в существенное перемещение указателя 5 по шкале 6. Коэффициент усиления определяется соотношением длин плеч рычажной системы и обычно лежит в пределах от 1000 до 12000