## Slide 1: Проектирование контрольно-испытательного оборудования
Лк.2

## Slide 2
На первой лекции мы разбирали, что в зависимости от стадии жизненного цикла продукции проводят следующие испытания:
Контрольные;
Исследовательские;
Доводочные;
Предварительные;
Приемочные;
Квалификационные;
Предъявительские;
Приёмо-сдаточные;
Периодические;
Типовые;
Сертификационные;
Инспекционные;
Эксплуатационные.

## Slide 3: Контрольные испытания
Назначение контрольных испытаний — проверка на соответствие техническим условиям определенных экземпляров комплектующих изделий или составных частей при изготовлении. В результате испытаний полученные данные сопоставляют с установленными в технических условиях и делают заключение о соответствии испытываемого объекта нормативно-технической документации.

## Slide 4: Исследовательские испытания
Исследовательские испытания при необходимости проводят на любых стадиях жизненного цикла продукции.
Исследовательские испытания проводят если нет необходимого объема информации при изучения поведения объекта при внешних воздействующих факторах. Это бывает при проектировании, выборе оптимальных способов хранения, транспортирования, ремонта, технического обслуживания и других случаях. Исследовательские испытания проводят в основном на типовом представителе с целью получения информации о совокупности всех объектов данного вида.

## Slide 5: Исследовательские испытания (ps)
Исследовательские испытания часто проводят как определительные и оценочные.
Цель определительных испытаний — нахождение значений одной или нескольких величин с заданной точностью и достоверностью.
Иногда при испытаниях надо лишь установить факт годности объекта, т. е. определить, удовлетворяет ли данный экземпляр из ряда объектов данного вида установленным требованиям или нет. Такие испытания называются оценочными.

## Slide 6: Доводочные испытания
Доводочные испытания проводят на стадии научно-исследовательских (НИР) и опытно- конструкторских работ (ОКР) для оценки влияния вносимых в техническую документацию изменений, чтобы обеспечить достижение заданных значений показателей качества продукции. Испытаниям подвергают опытные или головные образцы продукции и ее составные части. Испытания, как правило, проводит или организует разработчик, привлекая к ним при необходимости изготовителя.

## Slide 7: Предварительные испытания
Цель предварительных испытаний — определение возможности предъявления образцов на приемочные испытания. Испытания проводят в соответствии со стандартом или организационно-методическим документом министерства или предприятия. При отсутствии последних необходимость испытаний определяет разработчик. Программа предварительных испытаний максимально приближена к условиям эксплуатации изделия. Организация проведения испытаний такая же, как и при доводочных испытаниях. Предварительные испытания проводят аттестованные испытательные подразделения с использованием аттестованного испытательного оборудования. По результатам испытаний оформляют акт и определяют возможность предъявления изделия на приемочные испытания.

## Slide 8: Приемочные испытания
Приемочные испытания проводят для определения целесообразности и возможности постановки продукции на производство. Испытаниям подвергают опытные или головные образцы продукции. При приемочных испытаниях контролируют все установленные в техническом задании значения показателей и требований.
Приемочные испытания образцов модернизированной или модифицированной продукции по возможности проводят путем сравнительных испытаний образцов этой продукции и образцов выпускаемой продукции.

## Slide 9: Квалификационные испытания
Квалификационные испытания проводят в следующих случаях:
при оценке готовности предприятия к выпуску конкретной серийной продукции, если изготовители опытных образцов и серийной продукции разные;
при постановке на производство продукции по лицензиям и продукции;
при внедрении на производстве продукции, освоенной на другом предприятии.
В остальных случаях необходимость проведения квалификационных испытаний устанавливает приемочная комиссия.
Испытаниям подвергают образцы из установочной серии (первой промышленной партии), а также первые образцы продукции, выпускаемой по лицензиям и освоенной на другом предприятии.

## Slide 10: Предъявительские испытания
Предъявительские испытания - контрольные испытания продукции, проводимые службой технического контроля предприятия изготовителя перед предъявлением ее для приемки представителем заказчика, потребителя или других органов приемки.

## Slide 11: Приемо-сдаточные испытания
Приемосдаточные испытания проводят для принятия решения о пригодности продукции к поставке или ее использованию.
Испытаниям подвергают каждую изготовленную единицу продукции или выборку из партии. Испытания проводит служба технического контроля изготовителя с участием в установленных случаях представителя заказчика.
При наличии на предприятии государственной приемки приемосдаточные испытания проводят ее представители.
При испытаниях контролируют значения основных параметров и работоспособность изделия. При этом контроль установленных в технической документации показателей надежности изделий может осуществляться косвенными методами.
Порядок испытаний установлен в государственном стандарте общих технических требований или технических условиях, а для продукции единичного производства — в техническом задании.

## Slide 12: Периодические испытания
Периодические испытания проводят с целью:
1) периодического контроля качества продукции;
2) контроля стабильности технологического процесса в период между очередными испытаниями;
3) подтверждения возможности продолжения изготовления изделий по действующей документации и их приемки;
4) подтверждения уровня качества продукции, выпущенной в течение контролируемого периода;
5) подтверждения эффективности методов испытания, применяемых при приемочном контроле.
Периодические испытания предназначены для продукции установившегося серийного производства и приближены к условиям эксплуатации.

## Slide 13: Типовые испытания
Типовые испытания — контроль продукции одного типоразмера по единой методике, который проводят для оценки эффективности и целесообразности изменений, вносимых в конструкцию или технологический процесс. Испытаниям подвергают образцы выпускаемой продукции, в конструкцию или технологический процесс изготовления которых внесены изменения.
Проводит эти испытания изготовитель с участием представителей государственной приемки или испытательная организация. Программу испытаний устанавливают в зависимости от характера внесенных изменений.

## Slide 14: Сертификационные испытания
Сертификационные испытания проводят для определения соответствия продукции требованиям безопасности и охраны окружающей среды, а в некоторых случаях и важнейших показателей качества продукции: надежности, экономичности и т. д.
Сертификационные испытания — элемент системы мероприятий, направленных на подтверждение соответствия фактических характеристик продукции требованиям технической документации.
Сертификационные испытания, как правило, проводят независимые от производителя испытательные центры. По результатам испытаний выдается сертификат или знак соответствия продукции требованиям технической документации.
Программу и методы испытаний устанавливают в сертификационной документации и указывают в положении по сертификации данного вида продукции с учетом особенностей ее изготовления, испытаний и поставки.

## Slide 15: Инспекционные испытания
Инспекционные испытания осуществляют выборочно с целью контроля стабильности качества образцов готовой продукции и продукции, находящейся в эксплуатации. Их проводят специально уполномоченные организации (органы госнадзора, ведомственного контроля, организации, осуществляющие внешнеторговые операции и др.) в соответствии с технической документацией на эту продукцию по программе, установленной организацией, их выполняющей.

## Slide 16: Эксплуатационные испытания
Эксплуатационные периодические испытания проводят для определения возможности или целесообразности дальнейшей эксплуатации продукции в том случае, если изменение ее показателя качества может создать угрозу безопасности, здоровью, окружающей среде или привести к снижению эффективности ее применения.
Испытаниям подвергают каждую единицу эксплуатируемой продукции через установленные интервалы наработки.
Испытания проводят органы госнадзора или потребитель.
При испытаниях контролируют соответствие продукции нормам и требованиям по безопасности и экологии, установленным в технической документации (стандартах, инструкциях, правилах), а также нормам и требованиям, определяющим эффективность ее применения и приведенным в эксплуатационных документах.

## Slide 17
Допускается совмещать следующие категории испытаний:
1) Предварительные с доводочными;
2) Приемочные с приемосдаточными — для продукции единичного производства;
3) Приемочные с квалификационными — при приемочных испытаниях головных или опытных образцов (опытных партий) с подготовленным технологическим процессом для серийного производства на этом этапе;
4) Периодические с типовыми — при согласии заказчика кроме продукции, подлежащей государственной приемке;
5) Сертификационные с приемочными и периодическими.