## Slide 1: Ионизирующие излучения. Действие на человека
Человек подвергается воздействию ионизирующих излучений (ИИ) при работе с радиоактивными веществами (РВ), при авариях на АЭС, ядерных взрывах, на промышленных и транспортных объектах, при влиянии техногенного фона.
Ионизирующие излучения, взаимодействуя с веществом, создают в нём положительно и отрицательно заряженные атомы - ионы. В результате этого свойства вещества в значительной степени изменяются.
Основная характеристика РВ это активность А - число самопроизвольных ядерных превращений dN за малый промежуток времени dt.
где А - активность, измеряемая в беккерелях(БК); 1 БК равен одному ядерному превращению в секунду . Внесистемная единица Кюри (Ки).
1
Анв

## Slide 2: Виды ионизирующих излучений
1. Жёсткие электромагнитные рентгеновские Р и гамма γ излучения.
Эти излучения имеют большую проникающую способность.
2. Корпускулярные (неэлектромагнитные) излучения.
α
β
Поток электронов, заряд (-), ионизирующая способность бета-излучения ниже, а проникающая способность выше, чем альфа-частиц.
n
Нейтронное излучение является потоком электронейтральных частиц ядра - нейтронов. Имеет значительную проникающую способность и создаёт высокую степень ионизации.
Поток ядер гелия, заряд (+), малая проникающая способность, высокая степень ионизации.
2
Анв

## Slide 3: Дозовые характеристики
1. Экспозиционная доза Х (Кл/кг) оценивает эффект ионизации воздуха рентгеновским и гамма- излучением:
где Q - сумма электрических зарядов ионов одного знака, Кл; m - объём воздуха массой 1 кг.
Внесистемная единица экспозиционной дозы - 1 рентген.
Мощность экспозиционной дозы Р (Р/ч, мР/ч, мкР/ч):
Эта величина для природного фона составляет:
10 - 20 мкР/ч
3
Анв

## Slide 4: Дозовые характеристики (продолжение 1)
2. Поглощённая доза D - это отношение энергии ионизирующего излучения Е (Дж) к массе вещества mв(кг):
Единица поглощённой дозы - 1 Грей (Гр) = 1 Дж/кг = 100 рад, где рад - внесистемная единица. Для биологической ткани:
1 Р = 0,95 рад
Экспозиционную дозу в рентгенах и поглощённую дозу в ткани в радах можно считать совпадающими.
4
Анв

## Slide 5: Дозовые характеристики (продолжение 2)
3. Эквивалентная доза H (Зиверт, Зв) учитывает разный биологический эффект ионизирующих излучений. Она характеризуется произведением поглощённой дозы D на коэффициент относительной биологической активности (коэффициент качества излучения К).
Внесистемная единица эквивалентной дозы - бэр (биологический эквивалент рада).
1 бэр = 0,01 Зв
Коэффициент качества излучения равен для гамма- и бета-излуче- ния - 1, нейтронного излучения - 10, альфа-частиц - 20.
Для гамма-излучения эквивалентная доза равна поглощённой.
5
Анв

## Slide 6: Воздействие ионизирующих излучений на человека
Разнообразные проявления поражающего действия ионизирующих излучений на человека называют лучевой болезнью. Ионизация живой ткани приводит к разрыву молекулярных связей и изменению химической структуры соединений. Нарушаются биохимические процессы и обмен веществ. Тормозятся функции кроветворных органов, происходит увеличение числа белых кровяных телец (лейкоцитов), расстройство деятельности желудочно-кишечного тракта, истощение организма.
Облучение 0,25-0,5 Зв (25-50Р для гамма-излучения) - незначитель- ные изменения состава крови.
0,8 - 1 Зв (80-100Р) - начало развития лучевой болезни.
2,7 - 3,0 Зв (270-300Р) - острая лучевая болезнь.
5,5 - 7,0 Зв (550-700Р) - летальный исход.
6
Анв

## Slide 7: Нормирование ионизирующих излучений
Допустимые дозы ионизирующих излучений регламентируются Нормами радиационной безопасности (НРБ).
Установлены три категории облучаемых лиц и три группы критических органов.
Категория А - персонал радиационных объектов.
Категория Б - ограниченная часть населения, которая может подвергаться ионизирующим излучениям.
Категория В - остальное население (не нормируется).
1 группа критических органов - всё тело, красный костный мозг; 2 группа - мышцы, щитовидная железа и др.; 3 - костная ткань и др.
Например, при общем облучении для группы А норма 50 мЗв/год (5Р/год); для группы Б норма 10 мЗв/год (1Р/год); для группы В - 0,5Р/год.
7
Анв

## Slide 8: Радиационно опасные объекты
Радиационно опасные объекты (РОО) - это АЭС, испытательные ядерные взрывы; атомные суда, корабли, подводные лодки, реакторы в научно-исследовательских центрах, примышленные установки по дефектоскопии.
За период с 1971 года в мире на АЭС произошло около 200 аварийных ситуаций различного уровня.
В соответствии с рекомендациями МАГАТЭ (Международное агентство по атомной энергии) шкала аварийных ситуаций разделена на две части. Нижние три уровня относятся к происшествиям, а верхние четыре уровня соответствуют авариям.
Уровень 7 - Глобальная авария. Чернобыль, СССР, 1986г. Уровень 6 - Тяжёлая авария. Виндскейл, Англия, 1957г. Уровень 5 - Авария с риском для окружающей среды Три-Майл-Айленд, США, 1979г. Уровень 4-Авария в пределах АЭС. Сант-Лоурент, Франция, 1980г.
1
Анв

## Slide 9: Справка
За 5 лет до Чернобыльской катастрофы на АЭС в СССР было более 1000 аварийных остановок энергоблоков. На Чернобыльской АЭС таких остановок было - 104, из них 35 - по вине персонала.
После катастрофы на Чернобыльской АЭС: госпитализировано - 500 человек; погибло сразу после аварии - 28 человек; заболели тяжёлой формой лучевой болезни -272 человека.
За 10 лет умерло 4000 ликвидаторов, 70000 человек стали инвалидами, 3 млн. человек испытали влияние этой катастрофы. Уровень радиоактивного загрязнения в Брянской области составил - до 40 Ки/кв. км. В четырёх областях, примыкающих к опасной зоне - 5 Ки/км2 В 16 областях РФ уровень загрязнения - более 1 Ки/кв. км.
2
Анв

## Slide 10: Ядерный реактор
Ядерные реакторы - это устройства, в которых осуществляется управляемая реакция деления ядер урана и при этом кинетическая энергия превращается в тепловую. При делении ядер урана высвобождается огромная энергия:
Образование критической массы в реакторе исключено, поэтому атомный взрыв реактора практически невозможен. Однако может произойти тепловой взрыв, вызывающий разрушение реактора и радиоактивный выброс с последующим заражением местности. Загрузка реактора на три года составляет 100 и более кг урана.
Авария на реакторе наиболее вероятна при неустановив- шемся режиме работы (при пуске и остановке.)
3
Анв

## Slide 11: Ядерный реактор (продолжение)
7
6
5
4
3
2
1
Ядерный реактор АЭС содержит ядерное горючее (1)- урановые тепловыделяющие элементы (ТВЛЭы), распределённые в активной зоне (2); замедлитель (3)- графит, беррилий; (4)- тепловую колонку; управляющие стержни (5), поглощающие нейтроны (кадмий, бористая сталь); отражатель нейтронов (6); внешнюю защиту (7).
4
Анв

## Slide 12: Работа АЭС
За счёт ядерной энергии урановые стержни разогреваются и отдают своё тепло прямому или промежуточному теплоносителю, который превращается в пар. Пар подаётся на турбогенератор и вырабатывается электроэнергия.
В одноконтурной АЭС контура теплоносителя (вода) и рабочего тела (пар) не разделены. Такая схема осуществлена на Курской, Смоленской, Чернобыльской, Ленинградской АЭС. В двухконтурных АЭС контура теплоносителя и рабочего тела разделены (Кольская, Калининская АЭС, а также АЭС Болгарии, Финляндии, Канады.
Радиационная авария - это непредвиденная ситуация, вызванная нарушением нормальной работы АЭС с выбросом радиоактивных веществ (РВ) и ионизирующих излучений (ИИ).
5
Анв

## Slide 13: Особенности аварий на АЭС
Авария с выходом радиоактивных веществ за пределы АЭС может возникнуть без разрушения реактора и с разрушением реактора ( катастрофическая).
1. Авария без разрушения реактора возникает в результате оплавления тепловыделяющих элементов (ТВЭЛов) и выброса пара с аэрозольными радиоактивными веществами (ксенон, криптон, йод и др.) через высокую вентиляционную трубу АЭС. Время выброса составляет примерно 20 - 30 мин.
Происходит заражение не только воздуха, но и местности по пути распространения радиоактивного облака (мелкодисперсные РВ). Основную дозу облучения люди получают за счёт внутреннего облучения (99%), а от внешнего облучения - 1%. Накопление дозы происходит примерно в течение одного часа за время прохождения радиоактивного облака.
1
Анв

## Slide 14
Авария на АЭС с выбросом радиоактивных веществ без разрушения реактора
2
Анв

## Slide 15: Особенности аварий на АЭС (продолжение)
2. Катастрофическая авария с разрушением реактора происходит вследствие теплового взрыва. Продукты деления выбрасываются от реактора на высоту до 1,5 км.
В связи с тем, что при работе реактора в нём происходит накопление долгоживущих радионуклидов, заражение ими местности происходит на очень длительное время. Например, период полураспада стронция 90 составляет 26 лет, цезия 137 - 30 лет, а углерода 14 - 5700 лет.
Основную роль в формировании радиационной обстановки будут играть изотопы инертных газов - криптона и ксенона, а также изотопы йода, цезия и др.
В результате такой аварии на местности формируется радиоактивный след, причём заражение местности происходит неравномерно и носит пятнистый характер.
3
Анв

## Slide 16
Катастрофическая авария на АЭС (продолжение)
На сформированном радиоактивном следе основной источник радиационного воздействия - внешнее облучение от выпавших радиоактивных веществ. Поступление радиоактивных веществ внутрь организма возможно с радиоактивно загрязнёнными продуктами питания и водой. Контактное облучение происходит за счёт заражения кожных покровов и одежды.
4
Анв

## Slide 17: 3.9. Зоны радиоактивного заражения
По степени опасности заражённую местность при аварии на АЭС с разрушением реактора принято делить на пять зон внешнего радиоактивного заражения:
М - слабого заражения.
А - умеренного заражения.
Б - сильного заражения.
В - опасного заражения.
Г - чрезвычайно опасного заражения.
1
Анв

## Slide 18
Зоны радиоактивного заражения на 1 час после аварии на ЧАЭС с разрушением реактора
28 48 80 200 340, км
Ш
L
Очаг ЧС
L, Ш - глубина и ширина зоны
Г (14 Р/ч) В (4,2 Р/ч) Б (1,4 Р/ч) А (0,14 Р/ч) М (0,01 Р/ч)
Уровни радиации на границах зон, Р/ч
2
Анв

## Slide 19
Рис. 55 Зоны радиоактивного заражения при ядерном взрыве
3
Анв

## Slide 20: Фазы протекания аварии на АЭС
1. Ранняя фаза
Это период от начала аварии до момента прекращения выброса радиоактивных веществ. При Чернобыльской аварии эта фаза составляла две недели. Доза внешнего облучения обусловлена гамма и бета- излучением. Внутреннее облучение - от ингаляционного попадания в организм радиоактивных продуктов.
2. Средняя фаза
Период от момента завершения формирования радиоактивного следа до принятия мер защиты населения. Источник внешнего облучения - радиоактивные вещества, осевшие из облака. Внутреннее заражение возникает от употребления загрязнённых продуктов и воды.
3. Поздняя фаза
Период от момента прекращения ведения работ по защите до отмены ограничений на жизнедеятельность в этом районе.
4
Анв