## Slide 1: 3.13. Измерение ионизирующих излучений
Основа регистрации ионизирующего излучения (ИИ) - его взаимодействие с веществом детектора, который вместе с усилителем сигнала и регистрирующим прибором составляет блок-схему для измерений.
Детектор
Усилитель
Регистрирующий прибор
ИИ
Сигнал
В зависимости от типа детектора сигналами могут быть: 1. Вспышки света - сцинтилляционный детектор. 2. Сила или импульсы тока - ионизационный детектор. Этот способ регистрации ионизирующих излучений наиболее распространён.
1
Анв

## Slide 2: Схема ионизационной камеры
Ионизационная камера представляет собой конденсатор, между пластинами которого находится газ. При отсутствии ИИ ионизация в камере не происходит и амперметр тока не фиксирует. Под действием ИИ в газе камеры возникают положительные и отрицательные ионы и в цепи появится ток, сила которого будет пропорциональна интенсивности излучения. Если увеличить напряжение - возникает импульсный ток. Такие устройства называются импульсные газоразрядные счётчики.
ИИ
+
-
+
-
А
Источник питания
2
Анв

## Slide 3: Схема газоразрядного счётчика
1 - анод; 2 - катод.
3
Анв

## Slide 4: Дозиметрические приборы
1. Дозиметры бытовые и профессиональные предназначены для обнаружения источников гамма-излучения и измерения мощности эквивалентной дозы. Работают в режимах «Поиск» и «Измерение».
ДРГ - 01Т1. Диапазон измерений 0,01 - 10 мР/ч
ДБГ - 06Т. Диапазон измерений 0,01 - 10000 мР/ч.
Дозиметры бытовые «Белла», РКСБ - 104 (20 - 9999 мкР/ч).
С помощью бытового дозиметра можно определить уровень радиоактивного загрязнения продуктов. Если показания прибора над фоном увеличатся на 0,15 мкЗв/ч (15 мкР/ч), то уровень радиоактивного загрязнения допустим (4 кБк/кг(л)), а если увеличение составит 100 мкР/ч, то употребление таких продуктов недопустимо. Выпускаются также специальные приборы для этих целей («Квартекс РД 8901»).
4
Анв

## Slide 5
а)
б)
Рис. 56 Дозиметрические приборы
а) - ДБГ-06Т; б) - МКГ;
5
Анв

## Slide 6: Дозиметрические приборы (продолжение 1)
2. Измерители мощности дозы излучения техногенного характера и для работы в зоне радиоактивного заражения.
Измеритель мощности дозы ДП-5В - предназначен для измерения гамма-излучения. Диапазон измерений от 50 мкР/ч до 200 Р/ч. Возможно обнаружение бета-излучений.
Рис. 57 Измеритель мощности дозы ДП-5В
6
Анв

## Slide 7: Дозиметрические приборы (продолжение 2)
1 - измерительный пульт; 2 - гибкий кабель; 3 - блок детектирования; включающий газораз- рядные счётчики; 4 - контрольный источник бета-излучений.
Рис. 58 Основные элементы прибора ДП-5В
7
Анв

## Slide 8
Рис. 59 Вид прибора ДП-5В спереди
1 - тумблер подсвета шкалы; 2 - шкала микроамперметра; 2 - переключатель поддиапазонов; 4 - кнопка сброса.
Блок детектирования имеет кольцевой поворотный экран с маркировкой: К - калибровка (щелчки в телефоне и отклонение стрелки; Г - измерение гамма-излучений; Б - открывается окно и производится измерение суммы бета и гамма- излучений.
8
Анв

## Slide 9
Диапазон измерений: 10 мкрад/ч - 1000 рад/ч
9
Рис. 60
Анв

## Slide 10
Рис. 61 Измеритель полученной дозы ДП-22-В (ДП-24)
В состав прибора входят инди- видуальные дозиметры с иони- зационной камерой и зарядное устройство. Измеряется доза от 0 до 50 Р. Перед началом измерений дози- метр вставляют в зарядное ус- тройство, нажимают на него и поворотом ручки потенциомет- ра устанавливают «0» шкалы. Полученная доза фиксирует- ся при выходе из зоны радиоак- тивного заражения.
10
Анв