## Slide 1: Представление числовых данных в памяти компьютера
Гудкова Т.А.

## Slide 2: Представление целых чисел
Любая информация в ЭВМ представляется в виде двоичных кодов.
0 или 1 – разряды (биты)
Внутренняя память компьютера условно делится на ячейки, каждая из которых имеет свой номер (нумерация с 0)

## Slide 3: Байт
8 бит=1 байт
Байт – основная единица представления данных
Байт (от английского byte – слог) – часть машинного слова, состоящая из 8 бит, обрабатываемая в ЭВМ как одно целое.
0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1
7 разряд
0 разряд
ячейка из 8 разрядов

## Slide 4: Машинное слово
Наибольшая последовательность битов, которую процессор может обрабатывать как единое целое, называют машинным словом (длина 8, 16, 32 бита).
Адрес машинного слова равен адресу младшего байта, входящего в это слово.
Двоичные разряды в ячейке памяти нумеруются справа налево, начиная с нуля.

## Slide 5: Форматы представления чисел в памяти компьютера
формат с фиксированной точкой, используется для кодирования целых чисел;
формат с плавающей точкой, используется для задания некоторого подмножества действительных чисел.

## Slide 6: Целые числа
Для размещения целых положительных чисел отводится 1 или 2 байта.
Действует ограничение на множество целых чисел, представимых в памяти компьютера.
Максимальное число, которое можно поместить в 1 байте:
25510=111111112=28-1

## Slide 7: Область применения целых чисел
организация счетчиков;
записи адресов ячеек, даты и времени;
размеров графических изображений в пикселях.

## Slide 8: Знаковый способ представления числа
Под знак отводится старший разряд ячейки:
0 для положительных чисел;
1 для отрицательных чисел.
Разряды восьмибитного двоичного числа |  |  |  |  |  |  | 
7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0
Знаковый разряд | Значение числа |  |  |  |  |  | 

## Slide 9: Представление чисел в прямом коде
Числа со знаком, которые можно представить:
в 1 байте, попадают в диапазон -128 до 127;
в 2 байтах от -32768 до 32767.
Десятичное число | Двоичное число в прямом коде (в 8-битном представлении)
127 | 0111 1111
100 | 0110 0100
0 | 0000 0000
-0 | 1000 0000
-100 | 1110 0100
-127 | 1111 1111

## Slide 10: Специальные коды
Для упрощения арифметических операций в компьютере целые числа представляются специальными кодами:
прямым;
обратным;
дополнительным.

## Slide 11: Специальные коды
Для положительного числа прямой, обратный и дополнительный коды одинаковые

## Slide 12: Прямой код двоичного числа
это само двоичное число, причем значение знакового разряда для положительных чисел равно 0, для отрицательных 1
Десятичное число | Двоичное число в прямом коде (в 8-битном представлении)
0 | 0000 0000
10 | 0000 1010
100 | 0110 0100
255 | 1111 1111

## Slide 13: Обратный код отрицательного числа
получается из прямого кода путем замены нулей единицами, а единиц нулями, исключая знаковый разряд
Положительное десятичное число | Двоичное число в обратном коде | Отрицательное десятичное число | Двоичное число в обратном коде
0 | 0000 0000 | -0 | 1111
10 | 0000 1010 | -10 | 1111 0101
100 | 0110 0100 | -100 | 1001 1011
127 | 0111 1111 | -127 | 1000 0000

## Slide 14: Арифметические операции с отрицательными числами в обратном коде:
1-й пример (для положительного результата) Дано два числа: 100 = 0110 0100 -25 = - 0001 1001 Необходимо их сложить: 100 + (-25) = 100 - 25 = 75

## Slide 15: Арифметические операции с отрицательными числами в обратном коде:
1-й этап Переводим число -25 в двоичное число в обратном коде: 25 = 0001 1001 -25= 1110 0110 и складываем два числа: 0110 0100 (100) + 1110 0110 (-25) = 1 0100 1010, отбрасываем старшую 1 (у нас получился лишний 9-й разряд - переполнение), = 0100 1010

## Slide 16: Арифметические операции с отрицательными числами в обратном коде:
2-й этап Отброшенную в результате старшую единицу прибавляем к результату: 0100 1010 + 1 = 0100 1011 (знаковый бит =0, значит число положительное), что равно 75 в десятичной системе

## Slide 17: Арифметические операции с отрицательными числами в обратном коде:
2-й пример (для отрицательного результата) Дано два числа: 5 = 0000 0101 -10 = - 0000 1010 Необходимо их сложить: 5 + (-10) = 5 - 10 = -5

## Slide 18: Арифметические операции с отрицательными числами в обратном коде:
1-й этап Переводим число -10 в двоичное число в обратном коде: 10 = 0000 1010 -10= 1111 0101 и складываем два числа: 0000 0101 (5) + 1111 0101 (-10) = 1111 1010 (знаковый бит =1, значит число отрицательное)

## Slide 19: Арифметические операции с отрицательными числами в обратном коде:
2-й этап Раз результат получился отрицательный, значит число представлено в обратном коде. Переводим результат в прямой код (путем инвертирования значения, знаковый бит не трогаем): 1111 1010 ----> 1000 0101 Проверяем: 1000 0101 = - 0000 0101 = -5

## Slide 20
Обратный код решает проблему сложения и вычитания чисел с различными знаками, но и имеет свои недостатки: - арифметические операции проводятся в два этапа - как и в прямом коде два представления нуля - положительный и отрицательный

## Slide 21: Дополнительный код
Дополнительный код - наиболее распространенный способ представления отрицательных чисел. Он позволяет заменить операцию вычитания на операцию сложения и сделать операции сложения и вычитания одинаковыми для знаковых и беззнаковых чисел.

## Slide 23: Дополнительный код отрицательного числа можно получить двумя способами
1-й способ:
инвертируем значение отрицательного числа, записанного в прямом коде (знаковый бит не трогаем)
к полученной инверсии прибавляем 1
Пример: Дано десятичное число -10 Переводим в прямой код: 10 = 0000 1010 ----> -10 = 1000 1010 Инвертируем значение (получаем обратный код): 1000 1010 ----> 1111 0101 К полученной инверсии прибавляем 1: 1111 0101 + 1 = 1111 0110 - десятичное число -10 в дополнительном коде

## Slide 24: Дополнительный код отрицательного числа можно получить двумя способами
2-й способ: Вычитание числа из нуля Дано десятичное число 10, необходимо получить отрицательное число (-10) в дополнительном двоичном коде Переводим 10 в двоичное число: 10 = 0000 1010 Вычитаем из нуля: 0 - 0000 1010 = 1111 0110 - десятичное число -10 в дополнительном коде

## Slide 25: Дополнительный код
Дополнительный код основан на понятии дополнения числа – величины, которую нужно добавить к числу, чтобы получить переход единицы в старшем разряде
Дополнением к-разрядного целого числа Z в системе счисления с основанием q называется величина D=qk-Z
Notes: Если старший разряд выходит за границы разрядной сетки, то значение его теряется

## Slide 26: Дополнительный код
1 пример:
При k=1 в десятичной системе счисления дополнением числа 7 до 10 является число 3
В восьмеричной системе счисления дополнением числа 78 до 108 является число 18.
Двоичное дополнение числа 12 до 102 есть число 12

## Slide 27: Дополнительный код
2 пример:
При k=2 в десятичной системе счисления дополнением число 7 до 100 является число 93
Восьмеричным дополнением числа 78 до 1008 будет число 718
В двоичной системе счисления дополнением 12 до 1002 будет число 112

## Slide 28
Число | Прямой код | Обратный код | Дополнительный код
100100 |  |  | 
-100011 |  |  | 
-100100 |  |  | 
Определить прямой, обратный и дополнительный коды следующих двоичных чисел. Число размещается в двух байтах. Старший бит - знак разряда. Незначащие нули добавляются слева от числа.

## Slide 29: Проверка
Число | Прямой код | Обратный код | Дополнительный код
100100 | 0000000000010100 |  | 
-100011 |  |  | 
-100100 |  |  | 

## Slide 30: Домашняя работа
По шестнадцатеричной форме внутреннего представления числа в форме с плавающей точкой С9811000 восстановите само число.
Решение:
Перейдем к двоичному представлению числа в ячейке длинной 4 байта, заменив каждую шестнадцатеричную цифру тетрадой

## Slide 31: Домашняя работа
По шестнадцатеричной форме внутреннего представления числа в форме с плавающей точкой С9811000 восстановите само число.
Решение:
Перейдем к двоичному представлению числа в ячейке длинной 4 байта, заменив каждую шестнадцатеричную цифру тетрадой
1100 1001 1000 0001 0001 0000 0000 0000
1 | 100 1001 | 1000 0001 | 0001 0000 | 0000 0000

## Slide 32: Домашняя работа
Заметив, что получен код отрицательного числа, поскольку в старшем разряде записана 1. Получим порядок числа:
P=10010012-10000002 =10012 =910
Запишем в форме нормализованного двоичного числа с плавающей точкой с учетом знака числа:

## Slide 33: Домашняя работа
Заметив, что получен код отрицательного числа, поскольку в старшем разряде записана 1. Получим порядок числа:
P=10010012-10000002 =10012 =910
Запишем в форме нормализованного двоичного числа с плавающей точкой с учетом знака числа:
-0,100000010001000000000000*21001

## Slide 34: Домашняя работа
Заметив, что получен код отрицательного числа, поскольку в старшем разряде записана 1. Получим порядок числа:
P=10010012-10000002 =10012 =910
Запишем в форме нормализованного двоичного числа с плавающей точкой с учетом знака числа:
-0,100000010001000000000000*21001