## Slide 1: Конструкции покрытий производственного здания.

## Slide 2: Классификация конструкций покрытий производственного здания
По теплотехническим качествам покрытия делят на утепленные и неутепленные (холодные). ·
На выбор покрытия влияют:
·назначение помещений;
климатические особенности района строительства
способ удаления снега с кровли здания.

## Slide 3: Классификация конструкций покрытий производственного здания
Утепленные покрытия устраивают над отапливаемыми помещениями.
Неутепленные покрытия устраивают в неотапливаемых зданиях и с избыточными выделениями тепла.

## Slide 4: Классификация конструкций покрытий производственного здания
По конструктивным схемам покрытия классифицируют на:
плоскостные - несущие и ограждающие конструкции работают в основном независимо друг от друга;
пространственные – функции несущих и ограждающих конструкций совмещаются.

## Slide 5: Классификация конструкций покрытий производственного здания
Плоскостные состоят из несущих и ограждающих конструкций.

## Slide 6: Классификация конструкций покрытий производственного здания
Пространственные покрытия, имея криволинейные поверхности рациональной геометрической формы, обладают высокой жесткостью, позволяют снизить расход материала и целесообразны в зданиях с пролетами, превышающими 30 м.

## Slide 7: Классификация конструкций покрытий производственного здания
По конструктивному решению покрытия различают на:
беспрогонные – с применением крупноразмерных плит;
по прогонам - для кровель с асбестоцементными, алюминиевыми и другими легкими настилами, а также в тех случаях, когда необходимо устроить в них много технологических отверстий.

## Slide 8: Покрытия из крупноразмерных плит

## Slide 9: Покрытия по прогонам

## Slide 10: Покрытие по прогонам
Прогоны применяют в малоуклонных покрытиях с рулонной кровлей и стальным профилированным настилом при шаге стропильных ферм 6 и 12 м. Устанавливают их по верхним поясам стропильных ферм с шагом 3 м.
При 6-метровом шаге стропильных ферм прогоны выполняют сплошностенчатыми из швеллеров

## Slide 11: Покрытие по прогонам
.

## Slide 12: Покрытие по прогонам
Типовые конструкции 6-метровых стальных прогонов разработаны для применения в отапливаемых зданиях с высотой до низа стропильных конструкций не превышающей 18,8 м. Крепление прогонов к стропильным фермам предусматривают на болтах. В зависимости от расчетной нагрузки прогоны, располагаемые в пролете ферм, могут быть из одного или двух швеллеров. Прогоны, устанавливаемые в ендовах, состоят из швеллера и приваренного к одной из его полок листа.

## Slide 13: Покрытие по прогонам для холодных кровель

## Slide 14: Покрытие по прогонам для утепленных покрытий

## Slide 15: Расчет сплошных прогонов
При малых уклонах кровли работа прогона ничем не отличается от работы обычной прокатной балки на двух опорах.
При кровле с большим уклоном прогоны работают на изгиб в двух плоскостях.
Нагрузка определяется по формуле:
q=qкр+qсн+qпр
где qкр − расчетная нагрузка от веса кровли;
qсн;− расчетная нагрузка от снега
qпр− расчетная нагрузка от самого прогона

## Slide 16: Раскладка сплошных прогонов
Хотя скатная составляющая мала, напряжения от нее в прогоне получаются большими вследствие малой жесткости прогона относительно оси Y.
Поэтому, чтобы уменьшить изгибающий момент от скатной составляющей прогоны распределяют тяжами, из круглой стали диаметр 18-22 мм.
В панелях у конька тяжи крепятся к стропильной ферме или к коньковому прогону. В этом случае коньковый прогон должен иметь большую горизонтальную жесткость.

## Slide 17: Раскладка сплошных прогонов

## Slide 18: Покрытие по прогонам
При шаге стропильных ферм 12 м применяют стальные прогоны решетчатой конструкции.
Решетчатые прогоны могут иметь треугольную или трапециевидную форму с высотой в середине пролета 1 -1,5 м. Верхний пояс прогона состоит из парных, а решетка из одиночных холодногнутых швеллеров. Серия унифицированных 12-метровых прогонов предусматривает рядовые прогоны и прогоны, устанавливаемые в торцах и у температурных швов зданий.

## Slide 19: Решетчатые прогоны
Схемы решетчатых прогонов: а) рядовой; б) крайний
(у торцов и ТДШ); 1 – ось стропильной фермы

## Slide 20: Решетчатые прогоны
Системы решеток решетчатых прогонов

## Slide 21: Конструкция решетчатого прогона
Соединение элементов прогона выполняется электродуговой сваркой. Сопряжение элементов решетки прогона принято шарнирным.
При решетчатых прогонах, как и при сплошностенчатых, профилированный настил укладывают непосредственно по прогонам. Конструкция решетчатого прогона приведена на рис.
Верхний пояс решетчатых прогонов выполняют из двух гнутых или прокатных швеллеров.
Сечение решетки принимают из одиночного гнутого или прокатного швеллера.

## Slide 22: Покрытие по прогонам