## Slide 1: Примеси, загрязняющие природные воды

## Slide 2
Все примеси по степени дисперсности (крупности) делятся на:
1) грубодисперсные, более 100 мкм;
2) коллоиднодисперсные, 1 – 100 мкм;
3) молекулярнодисперсные, менее 1 мкм.

## Slide 3
Грубодисперсные и коллоиднодисперсные примеси образуют с водой гетерогенную систему, т.е. систему с наличием границ раздела между фазами.
Молекулярнодисперсные примеси образуют с водой гомогенную систему, истинные растворы.
Грубодисперсные частицы задерживаются при фильтровании через обыкновенную фильтровальную бумагу.
Коллоидные и молекулярнодисперсные частицы не задерживаются фильтровальной бумагой.

## Slide 4
Грубодисперсные вещества обуславливают мутность природных вод.
Это механические примеси: песок, глина и другие частицы минерального и органического происхождения, которые уносятся с верхнего покрова земли дождями или талыми водами во время весенних и осенних паводков, а также попадают в воду в результате размыва русла рек.Прозрачная вода содержит грубодисперсных веществ менее 5 мг/л. С течением времени частицы грубодисперсных веществ осаждаются в воде, если их плотность больше плотности воды.

## Slide 5
Коллоиднодисперсные вещества. Они свободно проходят через бумажный фильтр, но не проникают через мелкие поры животных и растительных перепонок. Коллоидные частицы не осаждаются даже в течении длительного времени.
В природных водах в коллоиднодисперсном состоянии находятся соединения кремния, алюминия, железа, а также органические вещества, образующиеся в результате распада животных и растительных организмов.

## Slide 6
К молекулярнодисперсным веществам относятся растворенные в воде соли, кислоты, щелочи.
Состав природных вод определяется следующими ионами:
Ca2+, Mg2+, Na+, Cl-, SO42-, HCO3-, HSiO3-.
Иногда: CO32-, H+, OH-, NH4+, NO2-, NO3-, Fe2+, Cu2+.
Ионы Ca2+ занимают первое место по количеству. CaCO3 растворяется свободной H2CO3, превращается в гипс CaCO3*2H2O.
Ионы Mg2+ образуют MgCO3*CaCO3 при наличии свободного H2CO3.
Ионы Cl- содержатся почти во всех природных водах. Cl- – характерный ион сильно минерализованных во морей и океанов.

## Slide 7: Показатели качества чистой воды

## Slide 8
К физико-химическим показателям качества исходной воды, влияющим на многие процессы, протекающие в водоподготовительной установке (ВПУ), относятся:
– содержание взвешенных частиц и органических веществ;
– содержание соединений угольной кислоты;
– жесткость;
– содержание соединений железа, меди, кремниевой кислоты;
– показатель концентрации водородных ионов рН;
– общее содержание растворенных веществ.

## Slide 9
1. Взвешенные вещества, содержащиеся в природных водах, имеют различную степень дисперсности. В технологии очистки воды степень дисперсности принято характеризовать так называемой гидравлической крупностью, т.е. скорость осаждения частиц в неподвижной воде при температуре 10 0С.
Песок:
– крупный 100 мм/с;
– средний 50 мм/с;
– мелкий 7 мм/с;
Ил 1,7 мм/с;
Глина 0,005 мм/с.
Удаление взвешенных веществ достигается в процессе коагуляции воды. При отсутствии в схеме ВПУ стадии коагулирования в осветлительных фильтрах прямоточной схемы не происходит даже частичного удаления из воды веществ, находящихся в коллоидном состоянии.

## Slide 10
2. Состав органических веществ природных вод очень разнообразен; основную часть составляют гуминовые вещества. Обычно незначительная доля органических примесей представлена белковоподобными соединениями, углеводами и органическими кислотами. Основным источником образования органических веществ в воде поверхностных водоемов является гумус почв и торф. Почвенный гумус обогащает воду растворимыми и коллоидными соединениями. Гуминовые вещества образуются и в самих водоемах в результате процессов разложения нестойких органических веществ до более стабильных химических соединений.

## Slide 11
Природный гумус по физико-химическим свойствам принято условно разделить на три группы:
– гуминовые кислоты, которые в водоемах в основном присутствуют в коллоидной степени дисперсности;
– коллоидные соединения фульвокислоты;
– истинно растворенные фульвокислоты.
Элементарный состав гуминовых кислот: углерод 52-58 %, водород 3-4 %, кислород 34-39 %. Эмпирическая формула: C60H52O24(COOH)4.

## Slide 12
Фульвокислоты легко растворяются в воде и щелочах. Средний элементарный состав: углерод 45-48 %, водород 5-6 %, кислород 43-48 %. Фульвокислоты образуют с Na, K, CA, NH4+ (аммоний) и Fe2+ растворимые в воде соли, соли трехвалентных катионов малорастворимы.

## Slide 13
Присутствие органических веществ в природных водах обуславливает их цветность, ослабление прозрачности, иногда запах, специфический привкус. Наиболее окрашенные – гуминовые кислоты, наименее окрашенные – истинно растворенные фульвокислоты.
Окисляемость природных вод обусловлена присутствием органических веществ, поэтому ее определение – один из косвенных методов контроля содержания органических веществ в воде.

## Slide 14
Для оценки содержащихся в воде органических загрязнений, внесенных промышленными стоками, в последнее время находит применение метод угольно-хлороформного экстрагирования. Воду фильтруют через колонку с активированным углем; органические загрязнения экстрагируют хлороформом.

## Slide 15
Для оценки содержащихся в воде органических загрязнений, внесенных промышленными стоками, в последнее время находит применение метод угольно-хлороформного экстрагирования. Воду фильтруют через колонку с активированным углем; органические загрязнения экстрагируют хлороформом.

## Slide 16
Наименьшая окисляемость (2 мг O2/кг) характеризуются многие грунтовые (артезианские) воды. Окисляемостью называется расход какого либо сильного окислителя для окисления органических примесей, которые содержатся в одном литре воды (KMnO4 и K2Cr2O7 – перманентная, бихроматная окисляемость). Окисляемость речных вод колеблется в широких пределах. Высокие значения характерны для рек, бассейны которых расположены в болотистых местностях. Окисляемость поверхностных вод не является постоянной, она изменяется по сезонам года в характерных пределах для конкретного источника. Резкое повышение окисляемости воды свидетельствует о загрязнении источника промышленными и бытовыми стоками. В этом смысле окисляемость является гигиенической характеристикой воды. Органические вещества затрудняют реагентную очистку воды из-за сорбции коллоидов на частицах шламового фильтра осветлителей, препятствуя их укрупнению и осаждению. Повышенное содержание органических веществ отрицательно отражается и на работе анионитных фильтров, установок по химическому обессоливанию воды. В процессе коагулирования достигается удаление органических соединений обычно не более чем на 50-70 %.

## Slide 17
3. Водородный показатель рН:
2H2O↔H3O++OH- H3O+ – гидратированный протон,
H2O↔H++OH- (кислотные и щелочные свойства).
Согласно закону действия масс в водных растворах произведение активности ионов водорода и гидроокисла (αН+ + αОН-) является постоянной, носящей название ионного произведения воды КН2О (Кω):
αН+ * αОН- = КН2О + Кω,
для t = 22 0С КН2О = 10-14 αН+ = αОН- = √(К_Н2О ) = 10-7 рН = – lgαН+,
для 22 0С рН = 7.
Если в системе появляются дополнительные Н+ за счет каких либо процессов, это приведет к αН+ > αОН- и образования кислой среды, т.е. и рН < 7, если αН+ > 10-7, следовательно, рН > 7 (щелочная среда). В природных водах рН = 6,5 – 8,0.

## Slide 18
4. Соединение угольной кислоты: анионы угольной кислоты HCO3- и СО2- во многом определяют поведение различных примесей в природных водах и технологических процессах очистки воды.
В природных водах одновременно присутствуют несколько форм угольной кислоты: CO2; H2CO3; HCO3-; CO32-. Угольная кислота диссоциирует во второй ступени:
H2CO3 ↔ H++HCO3-
HCO3- ↔ H++ CO32-.
Соотношение различных форм угольной кислоты характеризуется рН воды. При рН < 4 в воде практически отсутствуют HCO3- и CO32- и вся кислота в форме CO2. С увеличение рН доля CO2 уменьшается и увеличивается доля HCO3-. При рН=8,35 преобладают ионы HCO3-. Дальнейшее увеличение рН приводит к снижению HCO3- и увеличению CO32-.

## Slide 19
5. Щелочность воды (Щ) – сумма миллинормальных концентраций всех анионов слабых кислот и ОН- за вычетом концентрации Н+.
Щелочность воды обычно обусловлена присутствием в них бикарбонатов (Щб), карбонатов (Щк) и гуматов. Аналитическое определение щелочности выполняется титрированием пробы в присутствии индикаторов фенолфталеина, а затем метилоранжа или смешанного индикатора. Фенолфталеин при титровании щелочных вод дает переход окраски от розовой к бесцветной при рН = 8,2-8,3; метилоранж изменяет окраску от желтой к оранжевой при рН = 4,2-4,4; смешанный индикатор – при рН ≈ 6,0.
Переход окраски фенолфталеина условно соответствует исчезновению в растворе иона CO32- и углекислотные соединения при этом: HCO3-+CO2. Метилоранж меняет окраску, когда в воде условно исчезают HCO3- и остается только CO2.
При обработке воды известью ее щелочность определяется наличием в ней гидратов и карбонатов. Таким образом, щелочность и ее компоненты являются технологическими показателями процесса очистки воды.

## Slide 20
6. Жесткость воды (Ж0) – это 1 мг-экв., соответствующий эквивалентной массе иона (Mg - 20,04; Ca - 12,16; Na - 23,00; K - 39,16; HCO3- - 61.02; Cl - 35.46; SO42- - 48,00; NO3- - 62.01).
Общая жесткость воды (Ж0) определяется суммарной концентрацией в ней катионов кальция и магния и подразделяется на карбонатную (Жк) и некарбонатную (Жнк).

## Slide 21
Карбонатная жесткость обусловлена присутствием в воде бикарбонатов Ca(HCO3)2 и Mg(HCO3)2. Условно считают, что если содержание в воде ионов HCO3- приблизительно равняется содержанию Ca2+ и Mg2+ (мг-экв/кг), то Жк = [HCO3-]:
Ж_к=([〖HCO〗_3^-])/61.02 , мг-экв/кг.
При t = 70 0С HCO3-→ Н+ + CO32-.
Некарбонатная жесткость обусловлена наличием в воде хлоридов, сульфатов и других некарбонатных солей Ca и Mg (CaCl2, MgCl2, CaSO4, MgSO4, CaSiO3, MgSiO3 и др.).
Для случая HCO3-< Ca2++ Mg2+, Жнк =[ Ca2++ Mg2+]-[HCO3-].
Если же содержание в воде HCO3->[ Ca2++ Mg2+], то карбонатная жесткость равна суммарному содержанию кальция и магния. Избыток HCO3- обуславливается наличием в воде бикарбоната Na и Ca.
Общая жесткость воды с другой стороны равна сумме концентраций в ней Ca2+ (кальциевая жесткость) и Mg2+ (магниевая жесткость).

## Slide 22
По величине Ж0 природные воды классифицируют:
Ж0<1,5 мг-экв/л – малая жесткость;
Ж0=1,5-3,0 мг-экв/л – средняя жесткость;
Ж0=3,0-6,0 мг-экв/л – повышенная жесткость;
Ж0=6,0-12,0 мг-экв/л – высокая жесткость;
Ж0>12,0 мг-экв/л – очень высокая жесткость.
Жесткость является одним из наиболее важных показателей качества воды, используемой на ТЭС.
Практически во всех водоподготовительных установках ТЭС предусматривается увеличение воды Na и Н-катионированием в зависимости от условия применения очищенной воды.

## Slide 23
7. Соединения кремниевой кислоты. Кремниевая кислота попадает в воду при растворении различных силикатных пород. Из воды растениями поглощается около 30-40 мг/кг кремния, поэтому в поверхностных водах кремния меньше, чем в подземных.
Поликремневые кислоты m*SiO2:n*H2O. Соли этих кислот образуют ряд минералов, растворение которых природными водами дает кремнекислые соединения разного химического состава.
В связи с особенностью поведения кремниевой кислоты при высоких параметрах содержание ее нормируется в питательной воде котлов высокого давления. На ВПУ для котлов высокого и сверхвысокого давления предусматриваются схемы удаления кремнекислых соединений.

## Slide 24
8. Удельная электрическая проводимость (ℋ) – электрическая проводимость кубика с размером граней 1 см (чистая вода при
t = 20 0С ℋ=0,04 мксм/см), которая характеризует содержание в воде иогенных примесей и, также как и ионное произведение воды Кω, существенно зависит от температуры.
В воде современных энергоблоков концентрация иогенных естествен-ных примесей (солей) мала, и обусловленная или удельная электрическая проводимость конденсата и питательной воды находится на уровне 0,1-0,15 мксм/см.

## Slide 25
9. Окислительно-восстановительный (или просто окислительный) потенциал среды еН измеряют с помощью платинового электрода по отношению к стандартному водородному электроду. Данный потенциал характеризует окислительно-восстановительное равновесие в водном теплоносителе (так же как рН характеризует кислотно-щелочные). Он является важнейшим показателем, значение которого существенно влияет на ряд процессов, в частности на режим образования и растворения оксидной пленки (или железоокислых отложений) при постоянном рН.

## Slide 26: Спасибо за внимание