## Slide 1
УСТРОЙСТВО, РАЗВЕДКА И ПРЕОДОЛЕНИЕ ИНЖЕНЕРНЫХ ЗАГРАЖДЕНИЙ
Тема 2. Занятие 3. Групповое занятие
ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ВОЕННЫЙ УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР

## Slide 2
ВОПРОСЫ ЗАНЯТИЯ
Назначение, состав и порядок применения возимых комплексов разминирования ВКР.
ТТХ переносного индукционного миноискателя
ИМП-2.
3. Состав назначение комплекса средств разведки и разминирования КР.
2

## Slide 3
ЛИТЕРАТУРА
а) основная:
1. Боевой устав Сухопутных войск, ч. 3 (взвод, отделение, танк). - М.: Воениздат, 2013 г.
2. Тактика. Военно-научный труд. - М.: Воениздат,1989 г.
б) дополнительная:
1. Учебник сержанта мотострелковых войск. – М.: Воениздат, 2003 г.
2. Учебник по Военно-инженерной подготовке - М.: Воениздат, 1982 г.
Материально-техническое обеспечение:
1. Технические средства обучения: ПК - 1, мультимедийный проектор – 1.
2. Рабочие тетради студентов, плакаты по инженерной подготовке – 4 шт.
3

## Slide 4
ПЕРВЫЙ УЧЕБНЫЙ ВОПРОС
Назначение, состав и порядок применения возимых комплексов разминирования ВКР
4

## Slide 5
Комплекс разминирования ВКР
5
Комплект ВКР-1 является индивидуальным средством, перевозится на каждой боевой машине (БМП, БРМ, БРДМ, БТР).
Комплект ВКР-2 – коллективное средство преодоления заграждений, которым оснащается каждая нештатная группа разграждения.
Применение комплектов для проделывания проходов в дистанционно установленных минных полях предполагает приведение в действие (траление) противопехотных осколочных мин с нейлоновыми датчиками со взрывом тротиловой шашки с помощью кошек, забрасываемых на минное поле номером расчета и подтягиваемых к себе из-за укрытия или люков боевых машин, и уничтожением противотанковых и противопехотных фугасных мин с помощью зарядов ВВ.

## Slide 6
Комплекс разминирования ВКР
6
Средство разминирования | Марка | 
 | ВКР-2 | ВКР-1
ВВ (тротил в шашках по 200 г), кг | 6 | 1,6
Капсюли-детонаторы № 8-А, шт. | 10 | 8
Электродетонаторы ЭДП, шт. | 20 | -
Огнепроводный шнур ОШП, м | 10 | 5
Саперный провод СПП-2, м | 100 | -
Подрывная машинка ПМ-4, комплект | 1 | -
Сумка минера-подрывника (комплект), шт.: | 1 | 1
обжим | 1 | 1
нож саперный | 1 | 1
пенал для КД №8-А | 1 | 1
пенал для ЭДП | 1 | 1
фонарь электрический | 1 | 1
Кошки со шнурами длиной 20–30 м, шт. | 1 | 1
Флажки (в чехлах по 10) шт. | 20 | -
Состав возимых комплектов разминирования

## Slide 7
Комплекс разминирования ВКР
7
Действия экипажей боевых машин при самостоятельном выходе из заминированного участка с помощью ВКР-1 следующие:
• первый номер расчета из люка боевой машины или из-за нее протраливает с помощью кошки местность перед машиной в направлении движения от противопехотных осколочных мин. Для большей надежности забрасывание повторяется два-три раза по всей ширине прохода на дальность 15–25 м;
• второй номер расчета после этого выходит на протраленный участок и визуально проверяет его на наличие мин.

## Slide 8
Комплекс разминирования ВКР
8
При обнаружении противотанковой мины укладывает рядом с ней тротиловую шашку массой 200 г, вставляет зажигательную трубку и по команде воспламеняет ее, после чего отходит за боевую машину;
• третий номер (механик-водитель) подает боевую машину вперед на 10–15 м; после чего действия номеров повторяются. Следует помнить, что для исключения случаев сдвигания мины с места, что может привести к взрыву, тротиловая шашка укладывается на удалении 2–3 см от мины с той стороны, с которой находится боевая машина или укрытие. Дистанционно установленные мины могут также уничтожаться расстреливанием их из стрелкового оружия. При попадании пули в мину она взрывается от элемента неизвлекаемости или разрушается. Оптимальными расстояниями для стрельбы по минам являются: для пулемётов – 30–50 м; для автоматов – 20–30 м. При расстреливании мин личный состав должен находиться в бронированных машинах с закрытыми люками или в укрытиях, защищающих его от осколков взрывающихся мин.

## Slide 9
Комплекс разминирования ВКР
9
ВВ (тротил в шашках по 200 г)

## Slide 10
Комплекс разминирования ВКР
10
Подрывная машинка ПМ-4

## Slide 11
Комплекс разминирования ВКР
11
Саперный провод СПП-2
Расшифровка провода СПП-2: С — Саперный П — Провод П — Изоляция — из композиции светостабилизированного полиэтилена низкого давления 2 — Двухжильный

## Slide 12
Комплекс разминирования ВКР
12
Огнепроводный шнур ОШП

## Slide 13
Комплекс разминирования ВКР
13
Электродетонаторы ЭДП

## Slide 14
Комплекс разминирования ВКР
14
Сумка минера-подрывника

## Slide 15
Комплекс разминирования ВКР
15
Кошка со шнуром длиной 20–30 м

## Slide 16
Комплекс разминирования ВКР
16
Флажки

## Slide 17
Комплекс разминирования ВКР
17
Стаскивание мины, установленной на неизвлекаемость,
с помощью крюка и веревки

## Slide 18
ВТОРОЙ УЧЕБНЫЙ ВОПРОС
ТТХ переносного индукционного миноискателя ИМП-2
18

## Slide 19
Переносной индукционный миноискатель ИМП-2
19
Переносной индукционный миноискатель ИМП-2 предназначен для поиска в грунте различной влажности, в снегу и в воде противотанковых и противопехотных мин, других взрывоопасных предметов с металлическими или пластмассовыми корпусами и содержащими металлические детали. Миноискатель может использоваться в различной обстановке в мирное и военное время для разведки минных полей, проделывания проходов в них и сплошном разминировании местности. Кроме того, при необходимости ИМП-2 может использоваться для поиска других металлических предметов.

## Slide 20
Переносной индукционный миноискатель ИМП-2
20
В комплект ИМП-2 входят: 1. Поисковый элемент. 2. Три удлинительные штанги. 3. Блок обработки. 4. Щуп, состоящий из иглы, 4 удлинительных штанг и ручки 5. Пробник 6. Блок питания. 7. Головные телефоны

## Slide 21
Переносной индукционный миноискатель ИМП-2
21
Тактико-технические характеристики:
Глубина обнаружения в зависимости от размеров объекта поиска:
ПТМ – 50 см
ППМ -15 см
ширина зоны:
ПТМ-60см
ППМ-25 см
площадь обнаружения:
стоя – 300 м2/ч
лежа – 150 м2/ч
ширина полосы – до 2 м (в реальности – 1,7 м)
Общий вес в рабочем состоянии - не более 2 кг.
в упаковке -8 кг
Питание осуществляется автономно от встроенных в прибор батарей или аккумуляторов типа R6 (элемент 343 – 6 штук) общим напряжением 9 В.
Металлоискатель сохраняет работоспособность при температуре окружающей среды от -50 С до +50 С.

## Slide 22
Переносной индукционный миноискатель ИМП-2
22
Миноискатель может быть собран как для работы стоя (показано на снимке), так и для работы лежа.
При сборке для работы стоя используются все три штанги миноискателя. Блок обработки закрепляется на последней штанге и соединяется с ней кабелем. Если используется блок питания, то он подсоединяется кабелем к блоку обработки (на снимке в начале статьи блок питания закреплен на поясе сапера. Виден провод, идущий от блока питания к блоку обработки). Наушники подключаются к блоку обработки по необходимости.
При сборке для работы лежа, последняя штанга подсоединяется непосредственно к поисковому элементу. Блок обработки, а при использовании блока питания и он, укладываются в брезентовую сумку, которую сапер размещает на себе как ему удобнее.
Щуп для обеих видов работы собирается по необходимости.

## Slide 23
Переносной индукционный миноискатель ИМП-2
23
Блок обработки. 1. Верньер установки чувствительности. 2. Тумблер включения миноискателя. 3. Динамик. 4. Разъем подключения блока питания. 5. Разъем для головных телефонов. 6. Разъем для подключения поискового элемента.

## Slide 24
Переносной индукционный миноискатель ИМП
24
Миноискатель ИМП полупроводниковый индукционного типа состоит из: 1. Поисковый элемент цилиндрической формы с соединительным кабелем, поворотным узлом и укороченной штангой; 2. Три удлинительные штанги с пружинными скобами для закрепления кабеля. Две штанги имеют внутреннюю резьбу для соединения между собой, а одна имеет резьбу только с одной стороны; 3. Усилительный блок, одновременно являющийся и контейнером для источников питания; 4. Брезентовая сумка с чересплечным ремнем, предназначенная для переноски усилительного блока и наушников (головных телефонов); 5. Головные телефоны; 6. Укладочный ящик ( транспортная упаковка).

## Slide 25
ТРЕТИЙ УЧЕБНЫЙ ВОПРОС
Состав назначение комплекса средств разведки и разминирования КР
25

## Slide 26
Переносной индукционный миноискатель ИМП
26

## Slide 27
Переносной индукционный миноискатель ИМП
27
Миноискатель ИМП полупроводниковый индукционного типа состоит из: 1. Поисковый элемент цилиндрической формы с соединительным кабелем, поворотным узлом и укороченной штангой; 2. Три удлинительные штанги с пружинными скобами для закрепления кабеля. Две штанги имеют внутреннюю резьбу для соединения между собой, а одна имеет резьбу только с одной стороны; 3. Усилительный блок, одновременно являющийся и контейнером для источников питания; 4. Брезентовая сумка с чересплечным ремнем, предназначенная для переноски усилительного блока и наушников (головных телефонов); 5. Головные телефоны; 6. Укладочный ящик ( транспортная упаковка).

## Slide 28
Комплект средств разведки и разминирования КР
28
Комплект средств разведки и разминирования КР предназначается для обнаружения, обозначения и снятия с места установки противотанковых, противопехотных мин и мин-ловушек.
В состав комплекта разминирования КР-Е входят 4 сборных щупа, 3 кошки со шнурами длиной 30 м , 32 флажка для обозначения обнаруженных мин, 4 чехла для флажков и чехлов, 2 катушки с черно-белой лентой в чехлах, ножницы для резки колючей проволоки и ящик.

## Slide 29
КОМПЛЕКТЫ РАЗВЕДКИ И РАЗМИНИРОВАНИЯ КР
29

## Slide 30
ПРИМЕНЕНИЕ ИМП-2 И КР-О В БОЮ
30