## Slide 1
Военный учебный центр при ФГБОУ ВО
«Забайкальский государственный университет»
Техническая подготовка

## Slide 2
Тема № 3.
Общее устройство боевой машины.
Занятие 4.
Назначение, характеристика, общее устройство составных частей электрооборудования БМП-2 их размещение в машине. Проверка заряженности аккумуляторных батарей. Назначение, общее устройство и принцип работы прибора ночного видения механика-водителя. Проверка исправности работы прибора. Облуживание и возможные неисправности электрооборудования.

## Slide 3
Контрольный опрос
1 ВАРИАНТ: Назначение, общие устройство силовой передачи.
2 ВАРИАНТ: Назначение, общие устройство гусеничного движителя.
3 ВАРИАНТ: Назначение, общие устройство система подрессоривания.
4 ВАРИАНТ: Техническое обслуживание ходовой части.

## Slide 4
Учебные вопросы
1. Назначение, характеристика, общее устройство составных частей электрооборудования БМП-2 их размещение в машине.
2. Проверка заряженности аккумуляторных батарей. Назначение, общее устройство и принцип работы прибора ночного видения механика-водителя.
3. Облуживание и возможные неисправности электрооборудования.
Рекомендованная литература
Техническое обслуживание и инструкция по эксплуатации БМП-2 ч.II, стр: 186-209

## Slide 5
Назначение, характеристика, общее устройство составных частей электрооборудования БМП-2 их размещение в машине.
1-й учебный вопрос

## Slide 6
Электрооборудование БМП-2
Электрооборудование машины обеспечивает электропитание всех электрических потребителей, управление и контроль за их работой. В состав электрооборудования входят: источники и потребители электрической энергии.
К источникам электрической энергии относятся аккумуляторные батареи и генератор с регулирующей аппаратурой.
К потребителям электрической энергии относятся электрооборудование приводов наведения, блока БУ-25-2С, приборов наблюдения и прицеливания, пусковой установки 9П135М, системы коллективной защиты, системы защиты двигателя от попадания воды, радиостанции Р-123М, переговорного устройства Р-124, приборов освещения, световой и дорожной сигнализации, системы обеспечения холодного пуска двигателя, контрольно- измерительных приборов.

## Slide 7
Источники электрической энергии
На БМП-2 применяются аккумуляторные батареи марки 6СТЭН-140М. Они предназначены для питания электрической энергией потребителей при неработающем генераторе. На машине в контейнере, в десантном отделении устанавливаются две стартерные кислотные 6СТЭН-140М.
Состав 6СТЭН-140М:
1  защитная коробка;
2 - крышка батареи;
3 - выводные зажимы;
4 - аккумуляторы;
5 - межаккумуляторное соединение;
6 - пробка;
7 - стяжка аккумуляторной батареи;
8 – ручка

## Slide 8
Источники электрической энергии
Характеристика аккумуляторной
батареи марки 6СТЭН-140М.
Тип - стартерная
Номинальное напряжение, В - 12
Номинальная емкость А.ч.:
20 час.режим - 140
масса, кг
- без электролита - 52,5
с электролитом - 62;
Маркировка 12 вольтовых аккумуляторных батарей
6СТЭН-140М
количество электролита в батарее - 8 л., в одном аккумуляторе - 1,33л., габаритные размеры: 587Х238Х239

## Slide 9
Источники электрической энергии
Генератор и регулирующая аппаратура. Генератор ВГ7500Н предназначен для питания потребителей электрической энергией и подзарядки аккумуляторных батарей при работающем двигателе. Он установлен на левой стороне блок-картера двигателя, крепится к нему с помощью бугелей.
Генератор ВГ7500Н состоит:
1- корпус;
2- шесть основных и три дополнительных полюсов с обмотками;
3- якорь с обмоткой и коллектором;
4- щеткодержатель с щетками;
5- крышка с патрубком для подвода воздуха;
6- защитная лента; 7- выводы.
7
1
6
5
4
3
2

## Slide 10
Потребители электрической энергии
Стартер С5-2С предназначен для электрического пуска двигателя и рассчитан для кратковременной работы от аккумуляторных батарей.
Он устанавливается в ложе блок-картера двигателя и крепится двумя полубугелями.
Стартер С5-2С состоит из:
1- хвостовик ; 2- вал;3- корпус;
4- обмотка якоря;5- обмотка
статора;6- колектор;7- якорь;
8- возвратная пружина.
1
2
3
4
5
6
7
8
Техническая характеристика:
Тип - сериесный;
Марка - С5-2С
Мощность, кВт (л.с.) -11 (15)
Номинальное напряжение, В - 24
Рабочий ток, А - 460
Масса, кг – 38,5.

## Slide 11
Потребители электрической энергии
Приборы освещения, световой и дорожной сигнализации. В зависимости от места установки все приборы освещения разделяются на наружные и внутренние.
К наружному освещению относятся фары ФГ-127, ФГ-126 и ФГ-125. Фара ФГ-127 с лампой 28 В, 40 Вт и светомаскировочным устройством служит для освещения пути видимым светом при движении машины ночью с соблюдением светомаскировки. Фара установлена в носовой части корпуса у левого борта.
Фара ФГ-126 установлена на башне и предназначена для улучшения видимости при преодолении водных преград и во время движения машины ночью.
Фара ФГ-125 предназначена для работы ночью с прибором ТВНЕ- 1ПА. Она установлена в носовой части корпуса у правого борта машины.

## Slide 12
Потребители электрической энергии
К приборам внутреннего освещения относятся плафоны типа ПМВ-71 с лампами 28 В, 10 Вт, обеспечивающие освещенность, необходимую для работы экипажа и десанта. На машине установлены семь плафонов ПМВ-71 (с автономными выключателями), в отделении управления - один (между механиком-водителем и десантником на перегородке), в боевом отделении - два (на наклонном листе слева от оператора и справа от командира), в десантном отделении - четыре (около левой и правой дверей и в районе боевого отделения).
Для освещения приборов и механизмов внутри или снаружи машины при техническом обслуживании и ремонте предусмотрен светильник ПЛТ-50-6 с лампой 28 В, 10 Вт. Подсоединяется через розетки ШР-51, установленные в боевом отделении слева от оператора и в десантном отделении у левой двери.

## Slide 13
Потребители электрической энергии
Дорожная сигнализация предназначена для обозначения габаритов машины в ночное время и прерывистой световой сигнализации при осуществлении маневров машины и при ее торможении. В состав дорожной сигнализации входят:
1- коробка дорожной сигнализации КДС1-2С;
2-пульт управления дорожной сигнализации ДС,
3- переключатель указателей поворотов ППН-45,
4- габаритные фонари.

## Slide 14
Потребители электрической энергии
Вспомогательные приборы: обеспечивают перераспределение электрической энергии между потребителями, управление работой приборов и защиту электрических цепей.
К вспомогательным приборам БМП-2 относятся:
Силовой щиток;
Центральный щиток механика-водителя;
Вращающееся контактное устройство ВКУ-330-2;
Блок БУ-25-2С;
Коробка КР-25;
Розетка внешнего пуска;
Релейные коробки КР-40-1С, КР-65-1С, КР-55, КР-60;
Конечные выключатели;
Электромагниты;
Фильтр радиопомех.

## Slide 15
Потребители электрической энергии
Центральный щиток механика-водителя. Центральный щиток механика-водителя расположен в отделении управления и крепится пятью кронштейнами с амортизаторами.
На щитке установлены

## Slide 16
Центральный щиток механика-водителя

## Slide 17
Центральный щиток механика-водителя
1, 24 — сигнальные фонари выхода орудия за габарит машины; 2 — выключатель термодымовой аппаратуры; 3 — выключа­тель гирополукомпаса; 4— выключатель топливооодкачивающего насоса БЦН; 5 — выключатель охлаждения двигателя; 6, 8 — выключатели водооткачивающих насосов; 7 — сигнальный фонарь дверей; 9 — выключатель системы ПАЗ; 10, 13 — сиг­нальные фонари исправности эл. цепи ППО; 11 — переключатель освещения центрального щитка; 13, 32 — крышки кно­пок баллонов ППО; 14 — выключатель фары СМУ; 15 — выключатель фары ТВН; 16 — кнопка выключения насоса прокачки охлаждающей жидкости; 17 — выключатель нагнетателя; 18 — выключатель габаритных фонарей; 19 — выключатель све­чи подогревателя; 20 — крышка кнопки пуска двигателя воздухом; 21— выключатель электродвигателя подогревателя; 22— выключатель электроцепи управления клапанами защиты двигателя; 23 — выключатель аккумуляторных батарей; 25 — сиг­нальный фонарь водяного насоса подогревателя; 26 — манометр системы смазки силовой передачи; 27 — манометр масляной системы двигателя; 28 — сигнальный фонарь клапана отсоса пыли; 29 — крышка кнопки стартера; 30 — термометр масляной и водяной систем двигателя; 31 — спидометр; 33 — тахометр двигателя; 34 — сигнальный фонарь ОТКРЫТЫ ЛЮКИ Д; 35 — крышка кнопки масляного насоса МЗН; 36 — вольтамперметр; 37 — крышка кнопки системы защиты от Р и ОВ; 38 — сигнальный фонарь ОТКР. КЛАПАН ФПТ; 39 — крышка кнопки системы ПАЗ; 40 — счетчик часов работы двигателя; 41 — сигнальный фонарь клапанов защиты двигателя.

## Slide 18
Центральный щиток механика-водителя :
контрольно-измерительные приборы:
-счетчик моточасов 228 ЧП-ПО, предназначенный для автоматического учета времени работы двигателя;
- вольтамперметр ВА-440, предназначенный для измерения тока генератора и напряжения в электрической сети машины, имеет шкалы: вольтметра - 0 -30 В и амперметра - 100-0-300 А;
- тахометр ТЭ-4, предназначенный для непрерывного измерения скорости вращения коленчатого вала двигателя при его работе. Предел измерения прибора от 0 до 4000 об/мин;
- термометр 2ТУЭ-111, предназначенный для дистанционного измерения температуры масла и охлаждающей жидкости двигателя;
-манометр ТЭМ-15, предназначенный для дистанционного измерения давления масла двигателя;
- манометр ЭДМУ-6-Н, предназначенный для дистанционного измерения давления масла в КП;
- спидометр СП-106, предназначенный для измерения скорости движения и отсчета пройденного машиной пути.
При движении машины задним ходом показания пройденного пути на спидометре уменьшаются. Если машина движется на плаву своим ходом, то показания спидометра будут в несколько раз превышать пройденный путь. Шкалы КИП покрыты светомассой временного действия. Кроме того, на передней панели щитка расположены семь предохранителей № 1-7 (три на 5 А, три на 10 А, один на 2 А), установленные в держателях.

## Slide 19
Центральный щиток механика-водителя
автоматы защиты сети:
- АЗС-5: для включения гирополукомпаса; для включения системы защиты от ОМП; для включения фары ФГ-125; для включения дорожной сигнализации;
- АЗС-15: для включения топливоподкачивающего насоса двигателя, для включения электродвигателя подогревателя;
-A3C-30: для включения носового водооткачивающего насоса; для включения кормового водооткачивающего насоса;
переключатели:
- однополюсный выключатель В-45М: предназначен для включения термодымовой аппаратуры; для включения электродвигателя подогревателя двигателя при внезапной остановке; для отключения электроцепи управления клапанами защиты двигателя; для включения аккумуляторных батарей;
- однополюсный нажимной выключатель ВН-45М: для включения свечи подогревателя;
- однополюсный с нейтральным положением переключатель ППН-45: для включения освещения центрального щитка; для включения фары ФГ-127;

## Slide 20
Центральный щиток механика-водителя
кнопки:
- под крышками: для включения баллонов системы ППО; для включения системы ПАЗ; для включения системы защиты от Р и ОВ; для включения масляного насоса МЗН, для пуска двигателя стартером; для пуска двигателя воздухом;
- без крышки для выключения насоса прокачки охлаждающей жидкости;
фонари:
- ФРМ1-К (красные) для сигнализации о выходе пушки 2А42 за габарит машины; для сигнализации об открытии дверей; для сигнализации о закрытии клапана отсоса пыли; для сигнализации об открытии люков десанта; 38 - для сигнализации об открытии трассы ФПТ;
- ФРМ1-3 (зеленые) для сигнализации об исправности электроцепи
ППО;
- ФРМ.1-Б (белые) для сигнализации о работе водяного насоса подогревателя; для сигнализации о закрытии клапанов защиты двигателя.
На задней панели установлено восемь вилок 2РМ для подключения разъемов; два контактора КМ-50Д-В - для дистанционного включения маслонасоса и свечи; сопротивление ПЭВР-30 51 Ом - для фары СМУ и сопротивление ПЭВР-50 22 Ом - для освещения щитка.

## Slide 21
Проверка заряженности аккумуляторных батарей. Назначение, общее устройство и принцип работы прибора ночного видения механика-водителя.
2-й учебный вопрос

## Slide 22
Проверка заряженности аккумуляторных батарей
Степень заряженности аккумуляторных батарей может быть приблизительно определена путем проверки показаний вольтамперметра по зарядному току и напряжению.
Для проверки степени заряженности аккумуляторных батарей по напряжению необходимо:
- включить выключатель батарей;
- поставить рычаг переключения передач в нейтраль;
- затянуть стояночный тормоз;
- поставить рычаг ручной подачи топлива на нулевую подачу;
- нажать на кнопку стартера (на 5-7 с) без подачи топлива в двигатель и посмотреть на показания вольтамперметра.
Напряжение должно быть не ниже 17 В. Если напряжение ниже 17 В, то аккумуляторы подлежат подзарядке.

## Slide 23
Проверка заряженности аккумуляторных батарей
Для проверки степени заряженности по зарядному току необходимо:
- подготовить двигатель к запуску;
- выключить все потребители;
- поставить рычаг переключения передач в нейтраль и затянуть стояночный тормоз;
- запустить двигатель и поработать 10-15 мин. Если зарядный ток будет больше 50А, то аккумуляторы подлежат подзарядке.
Степень заряженности аккумуляторных батарей по плотности электролита проверяется при неудовлетворительной работе аккумуляторных батарей после проверки по напряжению и зарядному току. При проверке аккумуляторы должны быть вынуты из отсека.

## Slide 24
Прибор ночного видения механика-водителя
Прибор ТВНЕ – 4Б предназначен для наблюдения за дорогой и местностью при вождении танка ночью.
Маркировка прибора означает:
Т – танковый;
В – водителя;
Н – ночной;
Е – для работы в пассивном режиме (с естественной освещенностью);
4 – четвертая модификация;
Б – со встроенным блоком питания.
Тип прибора – перископический бинокулярный с электронно-оптическим преобразователем и усилителем.
Напряжение питания прибора, В……………………….….22-29
Выходное напряжение преобразователя напряжения, кВ..19
Дальность видения, м:
- в пассивном режиме.…………………………….100
- в активном режиме.………………………………60
Потребляемая мощность, Вт:
- без обогрева……………………………………….3
- с включенным обогревом.……………………….90
Время непрерывной работы, не более, ч. ..…………….…8
Освещенность для наблюдения в пассивном режиме, не менее, лк 510-3

## Slide 25
Прибор ночного видения механика-водителя
Комплект прибора наблюдения ТВНЕ-4Б
1 — прибор ТВНЕ-4Б; 2 — диафрагмирующая насадка; 3 — розетка; 4 — крышка разъема; 5 — наглазники; 6 — салфетка

## Slide 26
Прибор ночного видения механика-водителя
Устройство ТВНЕ-4Б 1 – верхний корпус с
головной призмой;
2 - средний корпус;
3 – нижний корпус;
4 – ручка для
переноски прибора;
5 – выключатель
обогрева головной
призмы;
6 – рукоятка привода
шторки;
7 - блок питания;
8 - окуляры;
9 - ЭОП В-2к;
10 - ЭОУ В-2;
11 – шторка;
12 – объектив

## Slide 27
Прибор ночного видения механика-водителя
Принципиальная оптическая схема ТВНЕ-4Б 1 – предмет А;
2 – верхняя призма;
3 – объектив;
4 – ЭОП;
5 – призма;
6 – окуляр;
7 – изображение предмета

## Slide 28
Прибор ночного видения механика-водителя
Правила пользования ТВНЕ-4Б
1. При проверке работоспособности приборов днём включать прибор в работу только при установленной съёмной диафрагме с открытым наименьшим отверстием.
2. Избегать направление прибора на прямой солнечный свет.
3. При высокой общей ночной освещённости уменьшать световой поток, прикрывая диафрагму объективов.
4. При встречных засветах фарами автомобилей, пожаров и т.п. уменьшать вертикальное поле зрения, прикрывая шторку прибора.
5. Активный режим использовать только тогда, когда пассивный не обеспечивает требуемой видимости маршрута. Световое пятно основной фары ТВН (ФГ-125 на корпусе справа) ориентируется при этом на предмет, удалённый на 35 м по продольной оси машины. Если используется и дополнительная фара ТВН (ФГ-125 на башне), то её световое пятно должно находиться 20 м от машины.
6. Обогрев головной призмы рекомендуется включать при появлении на ней инея и льда;
7. При длительных перерывах в работе не оставлять прибор и фары включенными.

## Slide 29
Облуживание и возможные неисправности электрооборудования.
3-й учебный вопрос

## Slide 30
Техническое обслуживание
В процессе эксплуатации машины необходимо проводить следующие работы:
При КО проверить:
исправность освещения и сигнализации включением;
работу контрольно-измерительных приборов по показаниям.
При ЕТО проверить:
крепление и чистоту фонарей, фар и при необходимости закрепить и очистить;
работу освещения.
ТО №1 проверить:
установку фар;
крепление стартера и проводов к нему.
ТО№2 проверить:
установку стартера.

## Slide 31
Характерные неисправности:
Обрыв цепи
Короткое замыкание
Повышенное сопротивление цепи
Утечка тока

## Slide 32
Характерные неисправности:
Признаком обрыва является неработающий потребитель при неисправном предохранителе АЗР. Причина возникновения - возникает из-за обрыва жил проводов или нарушения пайки провода с наконечником или штырём штепсельного разъёма электромонтажного кабеля. Обнаружение места обрыва производится с помощью контрольной лампы или переносного вольтметра.
Обрыв электрической цепи

## Slide 33
Характерные неисправности:
Короткое замыкание электрической цепи
Признаками короткого замыкания могут быть:
1. Перегорание предохранителя (выключение автомата защиты);
2. Искрение в месте КЗ;
3. Чрезмерный нагрев проводников;
4. Запах горящей изоляции;
5. Снижение напряжения источника питания, не соответствующие мощности включённых потребителей.
Причина - короткое замыкание может быть вызвано:
Обрывом «плюсового» провода с замыканием его на «массу»;
Дефектом изоляции провода;
Неисправностью потребителя;
Наличием контакта между плюсовым проводом и его экранировкой в месте присоединения провода.

## Slide 34
Характерные неисправности:
Повышенное сопротивление цепи
Признаками повышенного сопротивления могут быть:
1. Работа потребителя не на полную мощность;
2. Полный отказ потребителя в работе.
Утечка тока в цепи
Признаками утечки тока могут быть:
1. Работа потребителя не на полную мощность;
2. Повышенный нагрев проводов;
3. Полный отказ потребителя в работе;
4. Наличие напряжения при выключенном ВБ и неработающем двигателе;
5. Наличие тока в цепи при работающем генераторе и выключенных ВБ и потребителях.
Причинами утечки тока могут быть:
1. Контакт плюсового провода с “массой” или экранировкой;
2. Дефект проводов (изоляции);
3. Неисправность АБ.
Неисправные приборы (агрегаты)
Признаком неисправности прибора (агрегата) является отказ его в работе при исправной цепи.

## Slide 35
Методика обнаружения неисправностей в
электрооборудовании
Явным признаком неисправности в цепи или приборе электрооборудования является отказ в работе потребителя тока. Так как наиболее уязвимым местом в цепи является предохранитель, то проверку цепи начинают с проверки предохранителя.
Исправность предохранителя устанавливается осмотром или с помощью контрольной лампочки.
Отыскание неисправностей в электрической цепи значительно облегчается, если из общей электрической схемы будет выделен наименьший замкнутый контур, состоящий:
из источника питания;
неисправного участка цепи;
неработающего потребителя.
Отыскание неисправности в элементе цепи нужно начинать с внешнего
осмотра отказавшего в работе элемента.

## Slide 36
Задание на самостоятельную подготовку
Изучить материал данного занятия.
Доработать конспект занятия, используя перечень основных руководящих документов.
Подготовиться к опросу.