## Slide 1
Военный учебный центр при ФГБОУ ВО
«Забайкальский государственный университет»
Техническая подготовка

## Slide 2
Тема № 4.
Эксплуатация боевой машины в различных условиях.
Занятие 2.
Условия и особенности эксплуатации В и Т в зимний период. Условия и особенности эксплуатации машин в летний период. Особенности эксплуатации машин и в особых условиях.

## Slide 3
Контрольный опрос
1 ВАРИАНТ: Назначение и содержание этапов эксплуатации БТВТ.
2 ВАРИАНТ: Порядок деления БТВТ по назначению и группам машин.
3 ВАРИАНТ: Порядок приема и передачи боевых машин.
4 ВАРИАНТ: Назначение технического обслуживания и что оно должно обеспечивать.

## Slide 4
Учебные вопросы
1. Общие положения по организации эксплуатации машин в зимний период.
2. Общие положения по организации эксплуатации машин в летний период.
3. Общие положения по организации эксплуатации машин в особых условиях.
Рекомендованная литература
Техническое обслуживание и инструкция по эксплуатации БМП-2 ч.II, стр: 186-209;
«Эксплуатация бронетанкового вооружения и техники». - М. Военное издательство, 1989г. стр. 5-11, 20-34.

## Slide 5
Общие положения по организации эксплуатации машин в зимний период.
1-й учебный вопрос

## Slide 6
Особенности эксплуатации машин зимой
В зимних условиях эксплуатация машин затрудняется вслед­ствие низких температур воздуха, наличия снежного покрова, обледенения участков местности и дорог, снегопадов, метелей.
Эти условия значительно ухудшают работу агрегатов, систем и механизмов машины, повышая интенсивность их износа. В зимних условиях повышается расход топлива, снижается работоспособ­ность аккумуляторных батарей, ухудшаются условия работы эки­пажа, увеличивается время на подготовку машины к движению.
Необходимость движения по глубокому снегу приводит к пере­грузкам двигателя и возможным застреваниям машины, а также затрудняет оценку и преодоление препятствий. Движение по обле­денелым грунтам (дорогам) затрудняет управление машиной из-за возможного буксования, юза, заносов.
Во время снегопадов ухудшаются условия наблюдения за марш­рутом, значительно снижаются средние скорости движения машин.
При низких температурах затрудняется запуск двигателя вслед­ствие ухудшения условий самовоспламенения топлива в дизеле, зажигания рабочей смеси в цилиндрах карбюраторного двигателя, увеличения сопротивления проворачиванию коленчатого вала из-за загустевания масла и снижения работоспособности АКБ.

## Slide 7
Порядок эксплуатации машин в зимний период
При запуске двигателя зимой в цилиндры засасыва­ется холодный воздух (рабочая смесь), обороты коленчатого вала малы из-за трудности его проворачивания, поэтому процесс сжа­тия воздуха (рабочей смеси) идет медленно, часть тепла от воз­духа (смеси) отнимается холодными стенками цилиндров, что затрудняет создание необходимой температуры в конце такта сжа­тия для самовоспламенения топлива (зажигания рабочей смеси). При низкой температуре ухудшается распыл топлива форсунками (смесеобразование в карбюраторе), что также ухудшает условия самовоспламенения топлива (зажигания рабочей смеси).
Для обеспечения запуска двигателя зимой необ­ходимо создать достаточные пусковые обороты коленчатого вала. Так как сопротивление проворачиванию коленчатого вала из-за повышенной вязкости масла возрастает, то для обеспечения необ­ходимых пусковых оборотов от стартера требуется значительно большая мощность, а значит и потребляемый ток. Однако акку­муляторные батареи при низких температурах электролита из-за повышенного внутреннего сопротивления не в состоянии обеспе­чить требуемую от стартера мощность.
Прокрутка стартером коленчатого вала неразогретого двигателя уже при температуре —15° С становится невозможной. Следует помнить, что в зимних условиях разряжен­ные аккумуляторные батареи могут выйти из строя вследствие замерзания электролита. Поэтому зимой разрядка батарей допус­кается не более 25% от их полной емкости.

## Slide 8
Порядок эксплуатации машин в зимний период
При низких температурах значительно повышается износ со­пряженных деталей в агрегатах и механизмах машины.
Особенно интенсивно изнашивается двигатель при холодном запуске. Основной причиной этого является недостаточная подача масла к трущимся поверхностям из-за его повышенной вязкости и ухудшения прокачиваемости.
Один запуск нера­зогретого двигателя при температуре воздуха 0°С равноценен по износу 3 ч его работы под нагрузкой при нормальном тепловом режиме. Из вышеизложенного следует, что перед запуском двига­тель необходимо разогревать подогревателем. Следует учитывать, что для дизелей опасна продолжительная работа и на пониженном тепловом режиме (менее 55° С), так как это может привести к его осмолению.
Застывание смазки в агрегатах силовой передачи также приво­дит к повышенным износам трущихся поверхностей и особенно зубьев шестерен. Это объясняется ухудшением условий смазки и увеличением усилий поворачивания валов.
Застывание смазки в ступицах катков (колес) ухудшает усло­вия работы подшипников, а попадание в них воды затрудняет трогание машины с места.
Все изложенное выше требует проведения специальных работ по подготовке машин к эксплуатации в зимних условиях и соблю­дения установленных правил эксплуатации.

## Slide 9
Объем работ по подготовке машин к эксплуатации в зимних условиях
При подготовке БМП необходимо провести техническое обслу­живание № 1 или 2 и дополнительно:
— открыть заслонку забора воздуха из короба эжектора в воз­духоочиститель;
— заменить летнее дизельное топливо зимним;
— слить воду из системы охлаждения и заправить ее низкозамерзающей охлаждающей жидкостью;
— проверить работу системы подогрева, очистить котел подо­гревателя;
— передвинуть очистители направляющих колес так, чтобы расстояние между ободом колеса и очистителем было 3—5мм.
— слить воду из бачка пневможидкостной очистки прибора ТНПО-170 механика-водителя и продуть систему сжатым возду­хом;
— проверить состояние укрывочного чехла и ковриков;
— заменить летние шлемофоны зимними.

## Slide 10
Важно знать при эксплуатации в зимний период
Для уменьшения износа и создания необходимых условий за­пуска при температуре воздуха 5°С и ниже необходимо двигатель разогревать подогревателем. Перед разогревом двигателя провести контрольный осмотр машины, закрыть жалюзи, укрыть силовое отделение утеплительным ковриком (чехлом).
Перед началом движения БМП необходимо при работающем двигателе подготовить систему управления силовой передачей к работе. Для этого несколько раз (с интервалами 20—30 с) выжи­мать поочередно педали главного фрикциона и остановочных тор­мозов. Если при выжиме педали главного фрикциона (тормозов) давление масла в системе смазки КП не снижается, то система готова к работе.
Для поддержания двигателя БМП в готовности к запуску необхо­димо:
— выбрать место стоянки, по возможности защищенное от ветра;
— закрыть люки и кормовые двери, заслонки эжектора и жа­люзи;
— накрыть жалюзи над радиаторами и заслонки эжектора утеплительными ковриками;
— накрыть машину укрывочным чехлом, увязав его верев­ками;
— при понижении температуры охлаждающей жидкости до 35— 40°С привести в действие подогреватель и нагреть охлаждающую жидкость до 80—90°С, после двух разогревов подзарядить аккумуляторные батареи от генератора двигателя.

## Slide 11
Важно знать при эксплуатации в зимний период
Для предупреждения отравления экипажа отработавшими га­зами следить, чтобы при работающем подогревателе продукты сгорания не проникали в машину. Если машина укрыта брезен­том (чехлом), то при работе подогревателя следует оставлять отверстие для выхода отработавших газов. При работе подогре­вателя от электропривода экипаж должен выходить из машины. После остановки подогревателя нужно проветривать корпус ма­шины.
Для предупреждения размораживания двигателей в случае работы системы охлаждения на воде необходимо после окончания работы машины слить воду из системы охлаждения, до того как ее температура снизится до 50° С. Для удаления остатка воды про­лить систему охлаждения низкозамерзающей охлаждающей жид­костью (2—3 л) и несколько раз провернуть коленчатый вал сжа­тым воздухом или стартером без подачи топлива. При остановках в поле особенно следить за тепловым состоя­нием двигателей и своевременно приводить в действие подогрева­тель. В зимних условиях обслуживать машины сразу же после воз­вращения их из эксплуатации (по выполнении задачи дня), пока агрегаты, механизмы, узлы и смазка в них не остыли. При заправке топливом и маслом не допускать попадания в них снега, что может привести к закупорке трубопроводов ледя­ными пробками. Не допускать попадания снега в корпус машины, ибо растаявший снег может превратиться в лед и приморозить тяги приводов управления. При значительных потерях низкозамерзающей охлаждающей жидкости необходимо проверять ее плотность и доводить уровень до нормы.

## Slide 12
Важно знать при эксплуатации в зимний период
Дополнительно рекомендуется:
а) при движении по глубокому снегу по возможности идти по следу впереди идущей машины на дистанции, исключающей забрасывание смотровых приборов снегом;
б) при застревании в снегу постараться выйти задним ходом, избегая зарывания машины и посадки днищем на снег;
в) при движении на обледенелых подъемах в колонне не выходить на подъем, пока впереди идущая машина не преодолела его;
г) при необходимости длительной остановки выбрать возвышенное место, по возможности защищенное от ветра, и принять меры по исключению примерзания гусениц к грунту. Машину прикрыть укрывочным чехлом, а жалюзи и заслонки эжектора – утеплительными ковриками;
д) при особо низких температурах принять меры по утеплению аккумуляторов, а при возможности снять их с машины и хранить в теплом месте;
е) перед длительной стоянкой проверить наличие сжатого воздуха в баллоне и при необходимости довести давление до нормы;
ж) после длительной стоянки в особо холодных условиях после запуска двигателя и прогрева машины первые 10-15 мин двигаться на низших передачах, пока не разогреются агрегаты ходовой части.
Строгое соблюдение изложенных правил эксплуатации обеспе­чивает безаварийную работу и продление сроков службы агрега­тов, механизмов и узлов машины.

## Slide 13
Общие положения по организации эксплуатации машин в летний период.
2-й учебный вопрос

## Slide 14
Особенности эксплуатации машин летом
Летний период эксплуатации машин определяется температурой наружного воздуха. Переход на летний период осуществляется при среднесуточной температуре выше +5 °С.
Особенностями эксплуатации машин в летних условиях являются:
- высокая температура окружающего воздуха;
- сильная запылённость воздуха, особенно при движении в колонне;
- повышенный уровень осадков.
При неправильном использовании машин в условиях высокой температуры окружающего воздуха возможен перегрев двигателей. Вследствие этого приходится уменьшить скорость движения машин, повышаются износы деталей. Если своевременно не устранить перегрев, может произойти авария двигателя.
При движении машин по грунтовым дорогам и целине в сухую погоду разрушается верхний слой грунта и поднимается пыль. Запылённость воздуха зависит не только от дорожных условий, но и от типа и количества машин, их скорости, дистанции между машинами, а также направления и силы ветра. На износ деталей существенно влияет размер частиц пыли и их твёрдость.
Большая влажность воздуха, особенно в сочетании с высокой температурой, может быть причиной усиления коррозии деталей и механизмов.

## Slide 15
Порядок эксплуатации машин в летний период
Рассмотрим теперь более подробно, как вышеперечисленные условия влияют на работоспособность систем и агрегатов танка. Двигатели развивают полную мощность, наиболее экономично расходуют топливо и меньше изнашиваются, когда температура масла и охлаждающей жидкости составляет 70–100 °С. Допускается кратковременное повышение температуры воды и масла до 115 °С.
Частые перегревы двигателя могут быть одной из причин необратимых деформаций его деталей. Так, вследствие чрезмерных напряжений в металле головок блоков и силовых шпилек, имеющих разные коэффициенты линейного расширения, происходит смятие алюминиевых прокладок, ослабляется их затяжка. Отработанные газы будут выходить через образовавшиеся зазоры, происходит так называемый пробой газового стыка. С повышением температуры агрегатов и механизмов масло в них также нагревается и уменьшается его вязкость. Из-за этого уменьшается толщина масляной плёнки и увеличивается износ деталей. Чрезмерный перегрев масла может стать причиной разрушения масляной плёнки и рабочей поверхности трения. На них появляются задиры, вырывы и т.д. Износ таких поверхностей при дальнейшей эксплуатации будет очень большим.

## Slide 16
Порядок эксплуатации машин в летний период
Причинами перегрева двигателя могут быть:
1. Ухудшение отвода тепла от радиатора из-за высокой температуры окружающего воздуха.
2. Наличие накипи на стенках гильз цилиндров. Теплоотвод от двигателя зависит и от накипи на стенках гильз цилиндров. Отложившаяся накипь ухудшает теплообмен, поэтому поршни, гильзы и другие детали чрезмерно нагреваются. Из-за этого нарушается нормальная смазка и увеличивается износ поршневых колец, гильз цилиндров и других деталей. Удалять накипь очень трудно. Поэтому необходимо предотвращать её отложение промывкой системы при переходе на летний период эксплуатации и заправлять систему только водой с трехкомпонентной присадкой.
3. Загрязнение радиаторов. При попадании на них масла, а затем пыли, ухудшается отвод тепла, вследствие чего повышается температура ОЖ в двигателе и происходит её интенсивное испарение. Особенно велико испарение воды при нарушениях регулировки парового клапана, когда вследствие коррозии пружин или разрушения резинового сопла уменьшается давление его открытия. С уменьшением количества воды в системе ухудшается отвод тепла и ещё больше увеличивается опасность перегрева двигателя. Если количество воды в системе охлаждения уменьшится более чем на 15 литров, то головки блоков будут оголены. Это приведёт к сильному их перегреву и заклиниванию поршней.

## Slide 17
Порядок эксплуатации машин в летний период
4. Чрезмерное уменьшение момента пробуксовки фрикциона вентилятора. Если величина момента пробуксовки фрикциона вентиляторов будет меньше 18 кгс/м, то фрикцион будет часто пробуксовывать и уменьшится количество отводимого от радиаторов тепла.
5. Следующей особенностью, которая оказывает большое влияние на работу некоторых систем двигателя, является сильная запылённость воздуха. Наибольшую опасность представляет образивный износ рабочих поверхностей цилиндров и деталей поршневой группы. Из-за этого износа двигатель преждевременно выходит из строя.Современные воздухоочистители характеризуют высокой эффективностью.При любой наружной запылённости они обеспечивают поступление воздуха в двигатель с пылесодержанием примерно 0,002–0,004 г/м3. Неправильное обслуживание воздухоочистителей, загрязнение циклов, наличие подсосов воздуха приводят к резкому ухудшению их эффективности. Пыль, проникая в камеры сгорания, не выбрасывается полностью с отработанными газами. Значительное её количество попадает в систему смазки. Вследствие этого изнашиваются поршневые кольца и гильзы цилиндров, а также вкладыши коленчатого вала и другие детали. Пыль может попадать в двигатель при небрежной заправке системы питания топливом, она будет усиливать износ деталей топливоподающей аппаратуры. Не менее вредно отразится перегрев и попадание пыли в узлы трения агрегатов механизмов силовой передачи и ходовой части.

## Slide 18
Важно знать при эксплуатации в летний период
В случае обнаружения перегрева ни в коем случае нельзя останавливать двигатель, так как вследствие прекращения циркуляции воды возможны местные перегревы деталей и, как следствие, деформация головок блоков и прокладок. Кроме того, образование большого количества в зонах местного перегрева приведёт к срабатыванию парового клапана и выбросу охлаждающей жидкости. Перегрев двигателя из-за перегрузки устраняют изменением режима его работы.
Для устранения перегрева необходимо уменьшить нагрузку (перейти на пониженную передачу) и увеличить скорость вращения коленвала.
Вероятность перегрева двигателей с эжекционной системой охлаждения значительно меньше, чем у двигателей с вентилятором. Объясняется это тем, что с изменением режима работы двигателя изменяется и эффективность работы эжектора. Так, увеличение нагрузки приводит к повышению температуры газов и увеличению их объема. Вследствие этого увеличивается скорость истечения газов и улучшается отвод тепла.

## Slide 19
Важно знать при эксплуатации в летний период
Для снижения температуры масла необходимо, прежде всего, уменьшить скорость вращения коленчатого вала. Благодаря этому уменьшится работа трения и количество тепла, которое необходимо отвести. Кроме того, уменьшится скорость протекания масла через масляный радиатор, что улучшит условия его охлаждения.
При общем перегреве двигателя сначала устраняют перегрев охлаждающей жидкости, а затем – масла.
Для предотвращения перегрева двигателя очень важно точно соблюдать правила вождения машины. Если на какой-либо передаче невозможно увеличить обороты выше соответствующих максимальному крутящему моменту, то рекомендуется переходить на пониженную передачу. Тогда станет возможной работа на более высоких оборотах коленчатого вала и улучшатся условия охлаждения двигателя. Большое внимание следует уделять правильной остановке двигателя. Если температура охлаждающей жидкости выше нормы, то при прекращении ее циркуляции возможны местный перегрев деталей и их деформация. Возможен также выброс из системы пара. Для снижения температуры охлаждающей жидкости следует уменьшить скорость вращения коленчатого вала до 1500–1600 об/мин и, проработав 2–3 мин., перейти на режим холостого хода – 800 об/мин. Останавливать двигатель рекомендуется при температуре охлаждающей жидкости 80 °С.

## Slide 20
Важно знать при эксплуатации в летний период
Эксплуатируя машины летом, необходимо часто проверять аккумуляторные батареи. Повышенное испарение воды из электролита в жаркую погоду приводит к оголению пластин, и они могут засульфатироваться. Загрязнение батарей увеличивает их саморазряд. Поэтому один раз в 10–15 дней следует измерять уровень электролита и доводить его до нормы. Необходимо также очищать батареи от пыли, грязи и протирать их ветошью, смоченной 10 % -ным раствором соды или нашатырного спирта. Если в аккумуляторы доливали дистиллированную воду, необходимо запустить двигатель и поработать 10–15 мин.
Подводя итог, следует сказать, что для обеспечения надёжности и долговечности работы в летних условиях в первую очередь необходимо тщательно контролировать работу двигателя и механизмов, не допускать их перегрузки и перегрева, своевременно проверять заправку и восстанавливать уровень охлаждающей жидкости в системе охлаждения и электролита в АБ, точнее соблюдать правила обслуживания и установки воздухоочистителей, аккуратно дозаправлять горючие и смазочные материалы, не допуская попадания в них пыли, и тщательно предохранять механизмы от загрязнения.

## Slide 21
Общие положения по организации эксплуатации машин в особых условиях.
3-й учебный вопрос

## Slide 22
Особенности эксплуатации машин в горных условиях
Природно-климатические условия горных районов характеризуются понижением температуры воздуха и атмосферного давления, с увеличением высоты над уровнем моря, значительными колебаниями температуры в течение суток, а также частыми туманами и глубоким снежным покровом зимой.
На высоте 3000–4000 м разница между максимальной температурой дня и максимальной температурой ночи достигает 25 °С. Даже в летнее время на этих высотах при температуре воздуха днём 15–20 °С, ночью возможны заморозки.
Характерным для всех горных районов является выпадение большого количества снега в зимние месяцы, с глубиной снежного покрова на горных дорогах местами 4–5 м, в ущельях 10–12 м. В весенний и осенний периоды года на больших высотах бывают густые туманы, ограничивающие видимость до 3–5 м.
Горные (до 2000 м) и высокогорные дороги (свыше 2000 м) по мере подъёма пересекают различные климатические зоны до вечных снегов.

## Slide 23
Особенности эксплуатации машин в горных условиях
При оценке дорожно-грунтовых факторов горных условий необходимо учитывать:
- незначительное количество дорог с каменистым грунтом;
- ограниченность проезжей части и наличие большого числа крутых поворотов (до 10–15 на 1 км при радиусе кривой 20–50 м);
- обвалы скальных пород и снежные лавины зимой;
- большая крутизна подъёмов и спусков;
- наличие узких туннелей с различной протяженностью;
- быстрое течение и переменная глубина горных рек;
- отсутствие мостов необходимой ширины и грузоподъёмности.
Понижение атмосферного давления с увеличением высоты над уровнем моря приводит к снижению температуры кипения воды. При подъёме на каждые 10 м вследствие снижения атмосферного давления температура кипения воды уменьшается в среднем на 3,2 °С, что ведёт к усиленному испарению ОЖ из системы охлаждения двигателя и в конечном счёте к его перегреву. На больших высотах возрастает расход ОЖ на 20–30 % по сравнению с равнинными условиями.

## Slide 24
Особенности эксплуатации машин в горных условиях
Интенсивное испарение ОЖ из системы может привести к оголению головок блока двигателя, его перегреву и нарушению газового стыка. Указанное обстоятельство вынуждает ограничивать предельно допустимую температуру ОЖ в системе охлаждения двигателя в зависимости от высоты до следующих значений:
- 1000–2000 м – до 95 °С;
- 2000–3000 м – до 90 °С;
- 3000–4000 м – до 85 °С.
За 1 час работы двигателя в обычных условиях при соблюдении установленного теплового режима расходуется около 1 л воды, а в горных условиях – в 1,5–2 раза больше. Двигатель в горах может работать непрерывно без дозаправки ОЖ около 5–7 часов. Если ПВК разрегулирован, то интенсивность испарения воды из системы охлаждения возрастает до 3–7 л/час. При этом перегрев двигателя может наступить значительно раньше. Перегрев двигателя возможен и при нормальном уровне ОЖ в системе охлаждения во время преодоления подъёмов протяженностью более 3 км. В то же время на длительных спусках нередки случаи переохлаждения двигателей, вследствие уменьшения общего сопротивления движению.

## Slide 25
Особенности эксплуатации машин в горных условиях
Необходимо учитывать, что с увеличением высоты над уровнем моря на каждые 100 м температура воздуха понижается в среднем на 0,6 °С, а атмосферное давление снижается на 8–10 мм рт. ст., плотность воздуха уменьшается на 1,2 %. Эти факторы приводят к уменьшению коэффициента избытка воздуха и, как следствие, – к нарушению нормального протекания процесса сгорания топлива, дымному выпуску газов, снижению мощности двигателя и ухудшению его экономичности. Так, с увеличением высоты от 2000 до 4000 м мощность двигателя снижается до 70 % её нормального значения, с одновременным увеличением расхода топлива на 25 %. Заметное снижение мощности двигателя некоторые механики-водители пытаются восполнить за счёт увеличения частоты вращения коленчатого вала, что приводит к перегреву двигателя с последующим выходом его из строя. Большое количество подъёмов и спусков различной крутизны и протяженности вынуждает БМП двигаться на низших передачах с минимальным запасом мощности по силе тяги. Длительное движение на пониженных передачах создаёт значительные нагрузки в трансмиссии, вызывает перегрев деталей БКП, усиленный износ шестерён, подшипников и сальниковых уплотнений. Частое переключение передач влечёт за собой повышенный износ деталей выключения главного фрикциона БМП, и может вызвать западание передачи его привода.

## Slide 26
Особенности эксплуатации машин в горных условиях
Облака, находящиеся на высоте 2000–4000 м над уровнем моря, а иногда и значительно ниже, образуют густые туманы, видимость в которых не превышает 2–5 м, что значительно затрудняет движение БМП в колонне. Поскольку при действиях в горной местности с каменистым грунтом из-за больших вибраций и тряски все узлы и агрегаты машины испытывают значительно большие нагрузки, перед началом движения необходимо тщательно проверить все приводы управления (поворотом, тормозом). Контроль состояния ходовой части не может быть ограничен лишь проверкой натяжения гусениц. Необходимо внимательно осмотреть траки, в которых от движения по каменистому грунту могут появиться трещины, вызывающие разрыв гусениц. Для повышения надёжности работы системы охлаждения в горах следует тщательно очистить от грязи и пыли поверхность водяных и масляных радиаторов, проверить все трубопроводы и их дюритовые соединения и убедиться в отсутствии подтеканий жидкости и масла. Для дозаправки системы охлаждения целесообразно иметь запас воды из расчёта 20–25 л на каждую машину. Тару с водой лучше всего размещать непосредственно на самих машинах. Резкие колебания температуры окружающего воздуха могут быть причиной размораживания блока двигателя, радиаторов и трубопроводов системы охлаждения.

## Slide 27
Особенности эксплуатации машин в горных условиях
Поэтому при эксплуатации в горной местности все машины должны быть обеспечены утеплительными ковриками даже в летнее время. Очень важно следить за состоянием воздухоочистителей, своевременно очищая элементы. Периодически (через 2–3 дня) следует проверять уровень электролита в АБ. Вследствие повышенного износа грунтозацепов траков (примерно на 6–8 мм после 4000–5000 км пробега) необходимо предусмотреть наличие в комплектах ЗИП запасных траков.
Таким образом, эксплуатация машин в горных условиях обусловливает снижение надёжности танков на 20–25 %, БМП – до 50 % по сравнению с равнинными условиями.
Кроме того, горные условия оказывают значительное влияние на технические возможности частей и подразделений, повышая общее число выходящих из строя машин на 15–30 %.
Подготовка экипажей к эксплуатации машин в горах может осуществляться путём проведения занятий, инструктажей, изучения маршрутов движения, обмена опытом наиболее подготовленных экипажей. Основная цель подготовки личного состава должна быть направлена на повышение средних скоростей движения машин и обеспечение их надёжной работы.

## Slide 28
Задание на самостоятельную подготовку
Изучить материал данного занятия.
Доработать конспект занятия, используя перечень основных руководящих документов.
Подготовиться к опросу.