## Slide 1
Военный учебный центр при ФГБОУ ВО
«Забайкальский государственный университет»
Техническая подготовка

## Slide 2
Тема № 5.
Техническое обслуживание боевой машины.
Занятие 1.
Назначение, цель контрольного осмотра (КО), ежедневного технического обслуживания (ЕТО) и отводимое на него время. Объём и последовательность работ, выполняемых при КО и ЕТО, распределение работ между членами экипажа. Назначение, цель, периодичность, отводимое время и объём работ, выполняемых при ТО-1,ТО-2. Учёт проведённого обслуживания в документации на машину.

## Slide 3
Контрольный опрос
1 ВАРИАНТ: Особенности эксплуатации машин зимой.
2 ВАРИАНТ: Особенности эксплуатации машин летом.
3 ВАРИАНТ: Особенности эксплуатации машин в горных условиях.

## Slide 4
Учебные вопросы
1. Назначение, цель контрольного осмотра (КО), ежедневного технического обслуживания (ЕТО) и отводимое на него время. Объём и последовательность работ, выполняемых при КО и ЕТО, распределение работ между членами экипажа.
2. Назначение, цель, периодичность, отводимое время и объём работ, выполняемых при ТО-1,ТО-2.
3. Учёт проведённого обслуживания в документации на машину.
Рекомендованная литература
Техническое обслуживание и инструкция по эксплуатации БМП-2 ч.II, стр: 186-209;
«Эксплуатация бронетанкового вооружения и техники». - М. Военное издательство, 1989г. стр. 5-11, 20-34.

## Slide 5
Назначение, цель контрольного осмотра (КО), ежедневного технического обслуживания (ЕТО) и отводимое на него время. Объём и последовательность работ, выполняемых при КО и ЕТО, распределение работ между членами экипажа.
1-й учебный вопрос

## Slide 6
Технические обслуживания БМП-2
Для проверки и поддержания машины в технически исправном состоянии и в боевой постоянной готовности предусмотрены следующие виды техническою обслуживания.
Контрольный осмотр машины проводится перед каждым выходом из парка или перед боем для проверки исправности машины и дозаправки ее эксплуатационными материалами. Ориентировочная продолжительность осмотра 15-20 мин.
Контрольный осмотр на малых привалах проводится через 2-3 ч движения на марше. Ориентировочная продолжительность осмотра 10-12 мин.
Ежедневное техническое обслуживание (ЕТО) проводится ежедневно после возвращения машины из эксплуатации независимо от пройденного километража. Ориентировочная продолжительность обслуживания 2,5-3 ч.
Техническое обслуживание № 1 (ТО-1) проводится через каждые 2500-2600 км пробега. Ориентировочная продолжительность обслуживания 5,5-6 ч.
Техническое обслуживание № 2 (ТО-2) проводится через каждые 4800-5000 км пробега. Ориентировочная продолжительность обслуживания 7,5-8 ч.

## Slide 7
Контрольный осмотр БМП-2
проводится перед выходом ма­шины из парка (перед боем) и на привалах при совершении марша. Цель контрольного осмотра — проверить готовность машины к выходу или к продолжению движения, если он прово­дится на привале во время марша.
Продолжительность проведения контрольного осмотра перед выходом 15—20 мин, на привалах—10—15 мин.
Перед выходом машины из парка работы по КО выполняются в следующем порядке:
- механик – водитель БМП проводит контрольный осмотр двигателя и всех его обслуживающих систем, ходовую часть, тормозную систему, работу КИП и докладывает командиру машины. По команде командира производит запуск двигателя и проверяет его работу по КИП, готовит БМ и документацию к выходу из парка.
- наводчик – оператор проводит КО боевого отделения и докладывает КМ о готовности вооружения, прицелов , СУО , СТВ , КУВ ПТУР к боевому применению, о выявленных недостатках.
- командир машины принимает доклады, отдает приказы по устранению недостатков, контролирует их устранение, проверяет готовность БМП к выходу из парка, отмечает документы у дежурного по парку, проходит с МВ инструктаж у старшего начальника (ЗКВ части) и по команде командира следует согласно маршрута по путевому листу самостоятельно или в составе подразделения.

## Slide 8
Норматив №1 КОНТРОЛЬНЫЙ ОСМОТР МАШИНЫ
Условия выполнения норматива:
Норматив отрабатывается экипажем. Машина не укрыта брезентом, все люки закрыты. При выполнении норматива провести операции контрольного осмотра перед выходом.
Материальное обеспечение: ЗИП, ветошь.
Оценочные показатели:
Отлично 14 мин.
Хорошо 15 мин.
Удовлетворительно 18 мин.

## Slide 9
Норматив №1 КОНТРОЛЬНЫЙ ОСМОТР МАШИНЫ
Порядок проведения контрольного осмотра:
По всей машине:
Проверить наличие и крепление крышек и пробок.
Силовое отделение:
Проверить заправку системы питания.
Проверить заправку системы смазки.
Проверить заправку системы охлаждения.
Проверить отсутствие течи топлива и ОЖ, открыв лючки перегородки СО
Произвести пуск двигателя и проверить:
  работу двигателя на оборотах 2000-2600;
  работу КИП;
Отделение управления:
Проверить действие штурвала, педалей и рычагов управления.
Проверить исправность наружного освещения, габаритных фонарей, стоп сигнала и звукового сигнала.
Проверить наличие зарядного тока во всем диапазоне эксплуатационных оборотов двигателя.
Установить в рабочее положение и проверить работоспособность прибора ТВНО-2.
Проверить открытие заслонок эжектора.
Проверить открытие клапана отсоса пыли.

## Slide 10
Ежедневное техническое обслуживание БМП-2
Объем и последовательность выполнения работ при ежедневном техническом обслуживании БМП членами экипажа
Ежедневное техническое обслуживание (ЕТО) проводится после каждого выхода машины в эксплуатацию, неза­висимо от пробега, но не реже чем через 200—250 км.
Цель ежедневного технического обслуживания — проверить и подготовить машину к дальнейшей эксплуатации, выполнив работы, предусмотренные объемом обслуживания.
Продолжительность ежедневного технического обслуживания БМП—2,5—3,0 ч.
двигателя.
Цель, периодичность и время на проведение ЕТО
Цель ЕТО состоит в проверке технического состояния машины и подготовке ее к дальнейшей эксплуатации.
Продолжительность ЕТО на БМП 2,5-3,0 часа.
ЕТО проводится после каждого выхода машины в эксплуатацию, независимо от пробега, но не реже им через 200-250 км.

## Slide 11
Ежедневное техническое обслуживание БМП-2
При ЕТО выполняются следующие основные работы:
- дозаправка машины топливом маслом охлаждающей жидкостью
- чистка и мойка ходовой части и корпуса, чистка отделений машины и размещенных в них приборов и оборудования.
- Проверка состояния систем, агрегатов и отдельных узлов механизмов силовой установки, силовой передачи и ходовой части в целях обнаружения и устранения течи в местах соединения трубопроводов или через сальники и для проведения необходимых работ.
- Обслуживание вооружения, боеприпасов, приборов наблюдения и прицеливания в объеме указанном инструкции по эксплуатации.
Все неисправности, обнаруженные во время обслуживания машин, должны быть устранены силами экипажа или при помощи специалистов ремонтных подразделений.

## Slide 12
Назначение, цель, периодичность, отводимое время и объём работ, выполняемых при ТО-1,ТО-2.
2-й учебный вопрос

## Slide 13
Техническое обслуживание №1 и №2 БМП-2
Техническое обслуживание № 1 (ТО-1) (ТО-1х) предназначено для поддержания машин в исправном и работоспособном состоянии. Поводится экипажами и специалистами подразделений технического обслуживания батальона с использованием одиночного и группового комплектов ЗИП и оборудования штатных подвижных средств ТО в соответствии с ТО и ИЭ (Руководством по хранению БТВТ) с учетом результатов КТО. Для БМП проводится через 2400-2500 км. Ориентировочная продолжительность обслуживания 5,5-6 ч.;
Техническое обслуживание № 2 (ТО-2) (ТО-2х) предназначено для поддержания машин в исправном и работоспособном состоянии. Проводится экипажами и специалистами технического обслуживания подразделения (части) с использованием одиночного и группового комплектов ЗИП, оборудования пункта ТО и Р, подвижных средств технического обслуживания, ремонта и контрольно-проверочных машин в соответствии с ТО и ИЭ (Руководством по хранению БТВТ) по результатам технического диагностирования. Для БМП проводится через каждые 4800-5000 км пробега. Ориентировочная продолжительность обслуживания 7,5-8 ч.

## Slide 14
Техническое обслуживание №1 и №2 БМП-2
Техническое обслуживание № 2 при хранении с переконсервацией и контрольным пробегом (ТО-2х ПКП), РТО (ТО-2х ПКП) предназначено для восстановления параметров машин в соответствии с техническими условиями и заключается в снятии машин с длительного хранения, контроля их технического состояния с проверкой функционирования всех систем в ходе движения, устранении выявленных отказов и повреждений, регулировке параметров систем в соответствии с требованиями технической документации и в последующей постановке на длительное хранение. Периодичность проведения номерных видов ТО определяется техническими описаниями и инструкциями по эксплуатации каждой марки машин и по результатам КТО и технического диагностирования.

## Slide 15
Выполнение практических работ при проведении ТО № 1 и 2 БМП
Наименование работ | ЕТО | ТО №1 | ТО №2
По всей машине |  |  | 
Произвести мойку машины снаружи | + | + | +
Проверить работу радиостанции и ТПУ, надежность их крепления и подсоединения всех проводов | + | + | +
Очистить машину внутри от пыли и грязи, при необходимости произвести мойку | + | + | +
Очистить от пыли и грязи сетку над трубой забора воздуха | + | + | +
Проверить наличие и крепление крышек и пробок в корпусе машины | + | + | +
Проверить работоспособность вытяжных вентиляторов | – | + | +
Осмотреть приборы наблюдения на отсутствие механических повреждений | + | + | +
Проверить заправку бачка воздушно–жидкостной очистки приборов водой | + | + | +
Проверить работу обогрева приборов | – | + | +
Проверить надежность крепления приборов в шахтах, при необходимости провести регулировку | – | + | +
Проверить состояние антенного устройства: замков, отверстий, хвостовика, резинового изолятора, зонта, колпачка и гибкого троса хвостовика | + | + | +
Очистить от пыли регулирующую аппаратуру системы электропитания | – | – | +
Произвести обслуживание аккумуляторных батарей |  |  | 
Очистить от пыли и грязи кольца и щетки ВКУ люка командира | – | + | +
Слить отстой из среднего бака топливной системы | – | – | +
При установленном приборе ТВНЕ–1ПА проверить: |  |  | 
исправность прибора и фары ФГ–125 | + | + | +
чистоту и состояние разъемов | – | + | +
Работоспособность, исправность обогрева | – | + | +
напряжение, выдаваемое блоком питания | – | + | +

## Slide 16
Выполнение практических работ при проведении ТО № 1 и 2 БМП
Наименование работ | ЕТО | ТО №1 | ТО №2
По всей машине |  |  | 
Проверить исправность и надежность крепления преобразователя, электропроводов, затяжку накидных гаек разъемов гирополукомпаса | + | + | +
Проверить уходы главной оси гироскопа ГПК–59. При необходимости произвести балансировку | – | – | +
Осмотреть коллекторы электродвигателей Д-55А и преобразователя ПАГ-1Ф | – | – | +
Проверить состояние щеток электродвигателей Д–55А и преобразователя ПАГ–1Ф | – | – | +
Проверить исправность электрических цепей системы ППО | – | + | +
Проверить работоспособность термодатчиков | – | + | +
Проверить исправность и надежность соединения блоков, соединительных трубок, кабелей, шин, соединяющих корпуса блоков (Б–1, Б–2, Б–3) с амортизационными скобами, и надежность закрепления амортизационных скоб на машине | + | + | +
Заменить патрон с силикагелем в блоке Б-2 прибора ПРХР | – | – | +
Очистить от пыли нагреватель ПДФ прибора ПРХР | – | – | +
Очистить каналы воздушного тракта циклона и трубки обогрева после работы прибора в атмосфере отработавших газов, паров ГСМ, нейтральных дымов и специального вещества | – | – | +
Заменить фильтрующие элементы в фильтре блока Б–2 | – | – | +
Проверить работоспособность системы защиты | – | + | +
Проверить герметичность машины | – | + | +
Проверить наличие и крепление принадлежностей ЗИП | + | + | +
Проверить исправность электроцепи системы 902В | – | – | +
Проверить наличие заглушек, подвиж ность электробойков и колец ПУ, а также надежность крепления ПУ | + | + | +
Проверить ПУ на отсутствие влаги и загрязнений | – | + | +

## Slide 17
Выполнение практических работ при проведении ТО № 1 и 2 БМП
Наименование работ | ЕТО | ТО №1 | ТО №2
Силовое отделение |  |  | 
Дозаправить системы питания и смазки двигателя | + | + | +
Проверить уровень охлаждающей жидкости, при необходимости дозаправить | + | + | +
Проверить уровень масла в картере КП, при необходимости дозаправить | + | + | +
Проверить уровень масла в бортовой передаче, при необходимости дозаправить | – | + | +
Заменить масло в бортовой передаче | – | – | +
Проверить уровень масла в регуляторе топливного насоса, при необходимости дозаправить | – | + | +
Промыть фильтры тонкой и грубой очистки масла двигателя | – | + | +
Промыть фильтры грубой и тонкой очистки топлива | – | – | +
Заменить фильтрующий элемент фильтра тонкой очистки топлива | – | + | +
Очистить наружную поверхность радиаторов и продуть их сжатым воздухом или промыть водой | – | – | +
Очистить привод жалюзи, заслонки эжектора и оси вращения жалюзи | – | – | +
Проверить и при необходимости прочистить клапан слива воды из системы охлаждения и клапан слива воды из эжектора | + | + | +
Удалить конденсат из влагомаслоотделителя при работающем двигателе на частоте вращения коленчатого вала 2200–2600 об/мин | + | + | +
Слить конденсат из отстойника в трубопроводе пуска двигателя сжатым воздухом | – | – | +
Проверить регулировку главного фрикциона | – | + | +
Проверить натяжение ремней компрессора, при необходимости отрегулировать | + | + | +
Проверить состояние крепления клапанных коробок к коллекторам и шаровых компенсаторов | – | + | +
Проверить крепление трубопроводов к радиаторам | – | – | +
Убедиться в отсутствии перетирания трубок систем питания, смазки и охлаждения | – | + | +

## Slide 18
Выполнение практических работ при проведении ТО № 1 и 2 БМП
Наименование работ | ЕТО | ТО №1 | ТО №2
Силовое отделение |  |  | 
Проверить работу клапанов защиты двигателя | – | + | +
Проверить затяжку болтов крепления блока двигатель – КП | – | – | +
Проверить крепление топливного и масляного фильтров, генератора, стартера, датчика тахометра и выпускных коллекторов, при необходимости подтянуть болты крепления | – | – | +
Проверить, нет ли качки щита генератора от усилия руки (возникает при слабом креплении шланга воздуховода или большой длине незакрепленных выводных концов проводов) | – | – | +
Проверить затяжку болтов крепления компрессора | – | – | +
Проверить состояние коллектора генератора и при необходимости очистить |  |  | 
Проверить затяжку болтов выводных концов генератора и при необходимости подтянуть | – | + | +
Проверить крепление шланга воздуховода охлаждения генератора, шлангов воздухоочистителя, при необходимости подтянуть | – | – | +
Проверить крепление колпака с патрубком подвода воздуха к щиту корпуса генератора и при необходимости подтянуть | – | – | +
Проверить состояние щеток генератора и их высоту | – | – | +
Проверить состояние контактов и зажимов стартера в местах присоединения к ним наконечников проводов | – | – | +
Проверить натяжение тросов клапанов защиты двигателя | – | – | +
Дозаправить смазкой подшипники ведущего шкива привода компрессора и натяжного ролика |  |  | 
Проверить работу системы обеспечения холодного пуска двигателя (системы БФП) с пуском двигателя | – | + | +

## Slide 19
Выполнение практических работ при проведении ТО № 1 и 2 БМП
Наименование работ | ЕТО | ТО №1 | ТО №2
Отделение управления |  |  | 
Очистить от пыли и грязи механизм открывания люка механика–водителя | – | + | +
Очистить воздушный фильтр компрессора | – | + | +
Проверить регулировку остановочных тормозов | + | + | +
Проверить зазор в приводе стояночного тормоза, который должен быть 0,3–1 мм, при необходимости отрегулировать | – | + | +
Проверить стопорение тяг и шарнирных соединений приводов управления | – | + | +
Проверить регулировку привода управления подачей топлива, при необходимости отрегулировать | – | – | +
Проверить работу механизмов подъема трубы забора воздуха и водоотражательного щитка | – | + | +
Проверить работу клапана отсоса пыли из воздухоочистителя | – | + | +
Проверить стопорение рукоятки заслонки зимнего забора воздуха |  |  | 
Десантное отделение |  |  | 
Проверить наличие смазки в корпусе редуктора кормового откачивающего насоса |  | + | 

## Slide 20
Выполнение практических работ при проведении ТО № 1 и 2 БМП
Наименование работ | ЕТО | ТО №1 | ТО №2
Ходовая часть |  |  | 
Смазать втулки передних труб балансиров | – | + | +
Смазать втулки труб балансиров | – | + | +
Дозаправить смазкой поддерживающие катки | – | + | +
Дозаправить смазкой опорные катки | – | + | +
Дозаправить смазкой направляющие колеса | – | + | +
Дозаправить смазкой механизм натяжения гусениц | – | + | +
Дозаправить смазкой верхние проушины гидроамортизаторов | – | + | +
Проверить натяжение гусеницы, при необходимости отрегулировать натяжение |  |  | 
Подтянуть пробки крепления ведущих колес на водялах бортовых редукторов | – | + | +
Проверить затяжку болтов крепления скоб гусеницы и при необходимости подтянуть | – | + | +
Правое ведущее колесо (в сборе) переставить на левый борт, левое – на правый при износе ев венцов до метки на торце зуба | – | – | +
Проверить крепление крышек ступиц катков и колес | – | + | +
Проверить крепление пробок заправоч ных отверстий катков и колес | + | + | +
Проверить затяжку болтов крепления венцов ведущих колес | – | + | +
Очистить от грязи и пыли прицелы и протереть наружные оптические детали | + | + | +

## Slide 21
Выполнение практических работ при проведении ТО № 1 и 2 БМП
Наименование работ | ЕТО | ТО №1 | ТО №2
Проверить крепление узлов системы воздушно-жидкостной очистки | – | + | +
Проверить заправку бачка воздушно–жидкостной очистки прицелов водой. Заправить баллон сжатым воздухом | + | + | +
Проверить затяжку гаек на разъемах питания прицелов и их контровку | – | + | +
Проверить надежность крепления приборов прицеливания | – | + | +
Проверить выверку прицелов БПК–1–42 и 1ПЗ–3 с пушкой |  |  | 
Проверить цвет силикагеля в патронах осушки прицелов БПК–1–42, 1ПЗ–3, прибора ТКН–ЗБ, а также в ЗИП | + | + | +
Заменить авиапатрон в прицеле БПК–1–42 | – | – | +
Проверить цвет силикагеля в патронах осушки прибора 9Ш119М1 |  |  | 
Проверить действие органов управления прибора ТКН–ЗБ в режимах день (Д) и ночь (Н) | + | + | +
Проверить контровку разъема питания прибора ТКН–ЗБ | – | + | +
Проверить функционирование ночной ветви прибора ТКН–ЗБ | – | + | +
Проверить надежность крепления прибора ТКН–ЗБ | – | + | +
Проверить согласование направлений светового пучка осветителя ОУ–ЗГА2 с линией визирования прибора ТКН–ЗБ | – | + | +
Проверить действие всех органов на пульте управления прицелом ВПК–1–42 в дневном и ночном режимах | – | + | +
Проверить величину зазора между рычагом прицела БПК–1–42 и ограничительными винтами при положении тяги на упоре и при максимальном угле склонения пушки | – | – | +
Проверить работу механизмов прицела 1ПЗ–3 | – | – | +

## Slide 22
Учёт проведённого обслуживания в документации на машину.
3-й учебный вопрос

## Slide 23
ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ
Эксплуатационная документация предназначена для изучения машины и правил её эксплуатации, а также для учета наработки.
К эксплуатационной документации, выдаваемой на машину заводом-изготовителем относятся:
- техническое описание и инструкция по эксплуатации;
- формуляр машины;
- паспорт двигателя;
- паспорт комплекта средств связи;
- комплектовочная ведомость ЗИП
- контрольно-выверочная мишень;
- паспорт на пулемет.
В подразделении заводится следующая эксплуатационная документация:
- книга учета недостатков в техническом состоянии БТВТ;
- карточка некомплектности;
- карточка машины, находящейся на длительном хранении.

## Slide 24
ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ
Формуляр машины отражает техническое состояние, использование, обслуживание и ремонт машины, ее вооружения, средств связи и оборудования с момента изготовления до списания, а также удостоверяет ее принадлежность машины и следует с ней при передачах или отправках в ремонт. В определенных разделах формуляра учитывается месячный и годовой расход моторесурсов машины, двигателя, средств связи и других систем, т.е. формуляр машины является одновременно и учетным документом.
Первоначально формуляр заполняется на заводе-изготовителе или ремонтном заводе. Формуляры машин хранятся в ротах, а машин, поставленных на длительное хранение - в батальоне вместе с карточками длительного хранения. В военное время формуляры находятся на машинах.
Формуляры являются документами строгой отчетности, ответственность за своевременное и правильное ведение и хранение их несут командиры подразделений и их заместители по вооружению.

## Slide 25
ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ
Техническое обслуживание машины, ее вооружения и средств связи заполняется заместителем командира роты по вооружению.
В графе «вид проведенного технического обслуживания» запись
делается кратко, например: ТО-1, машина и ее вооружение
подготовлены к летней эксплуатации. Если при проведении технического обслуживания производилась промывка воздухоочистителей, фильтров, замена масла и смазок в агрегатах, то в соответствующих графах указывается «вып», а если нет, то делается прочерк. В графе «в агрегатах силовой передачи» указывается наименование агрегата, в котором заменена смазка или масло. В случаях, если какая-либо из перечисленных работ выполняется в срок, не совпадающий с проведением технического обслуживания, то указывается лишь дата и отметка «вып» в соответствующей графе, а остальные графы прочеркиваются. Объем и качество выполненных работ по техническому обслуживанию заверяется подписями должностных лиц.
Уход за АКБ заполняется заместителем командира роты по вооружению. Основанием для внесения в формуляр служат данные «Журнала учета обслуживания АКБ на зарядной станции». В графе «наименование произведенной работ» кратко указывается вид произведенной работы, например: «зарядка» и заверяется подписью.

## Slide 26
Задание на самостоятельную подготовку
Изучить материал данного занятия.
Доработать конспект занятия, используя перечень основных руководящих документов.
Подготовиться к опросу.