## Slide 1: Огневая подготовка
Военный учебный центр при ФГБОУ ВО
«Забайкальский государственный университет»

## Slide 2
Тема № 1.
Стрелковое оружие, гранатометы и учебные стрелковые приборы
Занятие 5.
«Оптические прицелы стрелкового оружия и гранатомётов»..

## Slide 3: Учебные вопросы
1.Назначение,основные технические данные, принцип работы оптических прицелов к стрелковому оружию и гранатометам (ПСО-1; ПГО-7; НСПУ).
2.Подготовка прицелов к боевому применению.
3.Вспомогательные оптические приборы наблюдения и разведки (бинокли), их назначение, боевые свойства и порядок использования.

## Slide 4: 1-й учебный вопрос.
Оптический прицел ПСО-1 является одним из основных прицелов отечественного снайперского вооружения. Герметичен, наполнен азотом, исключает запотевание оптики при перепаде температур. Работоспособен в интервале температур ± 50°C.
Прицелы снайперские оптические выпускаются в следующих модификациях: ПСО-1, ПСО-1-1, ПСО-1М2, ПСО-2, ПСО-3.

## Slide 5: Технические характеристики прицела снайперского оптического ПСО-1
Увеличение прицела Поле зрения Длина прицела с наглазником и блендой Удаление выходного зрачка Диаметр выходного зрачка Световой диаметр объектива Предел разрешения Напряжение питания Масса оптического прицела ПСО-1
- 4-кратное - 6 градусов
- 375 мм
- 68 мм
- 6 мм
- 24 мм - 12 угл./сек - 1,5 В - 0,58 кг

## Slide 6: Устройство прицела снайперского оптического ПСО-1
1 - выдвижная бленда, 2 - верхний маховичок, 3 - корпус, 4 - резиновый наглазник, 5 - колпачок с упором, 6 - корпус для батарейки, 7 - кронштейн, 8 - электролампочка, 9 - тумблер, 10 - колпачок объектива, 11 - указатель, 12 - стопорный винт, 13 - боковой маховичок, 14 - упор, 15 - движок, 16 - зажимной винт.

## Slide 7
Механическая часть прицела включает:
- корпус;
- верхний и боковой маховичок;
- устройство освещения сетки прицела;
- выдвижная бленда;
- резиновый наглазник;
- колпачок.
Оптическая часть прицела включает:
- объектив;
- оборачивающая система;
- сетка;
- люминесцентный экран;
- окуляр.
Прицел ПСО состоит из механической и оптической частей

## Slide 8: Назначение частей механической части ПСО-1:
Корпус служит для соединения всех частей прицела на винтовке. На кронштейне имеются пазы, упор, зажимной винт, ручка зажимного винта, движок с пружиной и регулировочная гайка. К корпусу прикреплены указатели (индексы) установок прицела и боковых поправок и колпачок объектива.
Верхний маховичок служит для установки прицела, боковой маховичок - для введения боковых поправок. По своему устройству они одинаковы и имеют корпус маховичка, пружинную шайбу, торцовую гайку и соединительный (центральный) винт. Сверху на каждом из маховичков сделано три отверстия: среднее - для соединительного винта, два крайних - для стопорных винтов.
Пружинная шайба служит для удержания маховичка в приданном положении.

## Slide 9: Назначение частей механической части ПСО-1:
Устройство освещения сетки служит для освещения сетки прицела при стрельбе в сумерки и ночью. Оно состоит: из корпуса с контактным винтом, батарейки, являющейся источником тока, колпачка с упором и пружиной для поджатия батарейки к винту, проводов, соединяющих винт (батарейку) с электролампочкой через тумблер, тумблера для включения и выключения электролампочки.
Батарейка устанавливается в корпус так, чтобы центральный электрод был подключен к винту, а боковой электрод (смещенный в сторону) - к корпусу; для этого контактная пластина бокового электрода загибается за край корпуса, после чего надевается колпачок.

## Slide 10: Назначение частей механической части ПСО-1:
Для освещения сетки при температурах от +2° С и ниже необходимо пользоваться зимним устройством освещения сетки.
Наглазник (резиновый) предназначен для правильной установки глаза и удобства прицеливания. Кроме того, он предохраняет линзы окуляра от загрязнения и повреждения.
Выдвижная бленда служит для предохранения линз объектива при ненастной погоде от попадания на нее дождя, снега, а также от попадания прямых солнечных лучей при стрельбе против солнца и исключения тем самым демаскирующих снайпера отблесков.
Резиновый колпачок предохраняет линзы объектива от загрязнения и повреждения.

## Slide 11: Оптическая система ПСО-1
1 - окуляр, 2 - каретка, 3 - оборачивающая система, 4 - сетка, 5 - люминисцентный экран, 6 - окно со светофильтром, 7 – объектив

## Slide 12: Назначение частей оптической системы
Объектив служит для получения уменьшенного и перевернутого изображения наблюдаемого объекта. Он состоит из трех линз, из них две - склеенные.
Оборачивающая система предназначена для придания изображению нормального (прямого) положения; она состоит из четырех линз, склеенных попарно.
Сетка прицела служит для прицеливания; она сделана на стекле, укрепленном в подвижной рамке (каретке).
Окуляр предназначен для рассмотрения наблюдаемого объекта в увеличенном и прямом изображении; он состоит из трех линз, из них две - склеенные.
Люминесцентный экран служит для обнаружения инфракрасных источников света; он представляет собой тонкую пластину из специального химического состава, которая уложена между двумя стеклами. Экран имеет окно со светофильтром в оправе для зарядки экрана и флажок переключения экрана: в сторону светофильтра (горизонтальное положение флажка) - для подзарядки экрана и при стрельбе в обычных условиях; в сторону объектива (вертикальное положение флажка) - при наблюдении и стрельбе по целям, обнаруживающим себя инфракрасным излучением.

## Slide 13: Сетка прицела
1 - шкала боковых поправок 2 - основной угольник для стрельбы до 1000 м 3 - дополнительные угольники 4 - дальномерная шкала

## Slide 14: На сетке прицела нанесены:
основной (верхний) угольник для прицеливания при стрельбе до 1000 м;
шкала боковых поправок; дополнительные угольники (ниже шкалы боковых поправок по вертикальной линии) для прицеливания при стрельбе на 1100, 1200 и 1300 м;
дальномерная шкала (сплошная горизонтальная и кривая пунктирная линии).
Для прицеливания при стрельбе с помощью дополнительных угольников необходимо установить на верхнем маховичке прицел 10.

## Slide 15: На сетке прицела нанесены:
- Шкала боковых поправок обозначена снизу (влево и вправо от угольника) цифрой 10, что соответствует десяти тысячным (0-10). Расстояние между двумя вертикальными черточками шкалы соответствует одной тысячной (0-01). Марка угольника соответствует двум тысячным (0-02).
Дальномерная шкала рассчитана на высоту цели 1,7 м (средний рост человека). Это значение высоты цели указано под горизонтальной линией. Над верхней пунктирной линией нанесена шкала с делениями, расстояние между которыми соответствует расстоянию до цели в 100 м. Цифры шкалы 2, 4, 6, 8, 10 соответствуют расстояниям 200, 400, 600, 800, 1000 м.

## Slide 16: Определение дальности до цели
1. По дальномерной шкале:

## Slide 17: Определение дальности до цели
По шкале боковых поправок и угловым величинам с помощью формулы тысячной: Пример: наблюдаем грудную цель. Величина цели В = 0,5 м. Угол У = 0-01 = 1 Дальность Д = : В (величину или размер цели) умножаем на 1000 и делим на У (угол в тысячных) = 0,5 х 1000 / 1 = 500 м.

## Slide 18: Запасные части и принадлежность

## Slide 19
Оптический прицел ПГО - 7 является основным прицелом ручного противотанкового гранатомета РПГ-7.
Он служит для наводки гранатомёта при стрельбе по целям, расположенные на различных дальностях.
НАЗНАЧЕНИЕ И УСТРОЙСТВО
ОПТИЧЕСКОГО ПРИЦЕЛА ПГО – 7

## Slide 20: Тактико-технические характеристики ПГО-7
Увеличение, крат | 2,7
Поле зрения, градусов | 13
Удаление выходного зрачка, мм | 27
Диаметр выходного зрачка мм | 4,5
Масса, кг | 1,1

## Slide 21
1 - корпус с кронштейном;
2 - оптическая система;
3 - механизм выверки прицела;
4 - устройство освещения сетки;
5 - наглазник;
6 - налобник
Оптический прицел ПГО – 7 состоит:

## Slide 22: 2 - корпус: 4 - кронштейн; 5 - маховичок; 6 - защитное стекло; 7 - оправа объектива; 8 - каретка; 9 - объектив; 10 - призма; 11- сетка; 12 - оправа сетки; 13 - резьбовое кольцо; 14 - резьбовое кольцо; 15 - гайка; 16 - хомутик; 17 - окуляр; 18 - оправа окуляра; 19 - наглазник; 20 - защитное стекло; 21 - контакт электролампочки; 22 - электролампочка; 23- тумблер; 24 - ручка; 25 - защелка; 26 - стопор; 27 - шайба; 28 - зажимной винт; 29 - винт; 30 - корпус системы освещения; 31 - секция; 32 - контакт; 33 - колпачок; 34 - упор; 35 — пружина; 36 – провода.
Устройство ПГО-7

## Slide 23
Сетка оптического прицела ПГО-7

## Slide 24: Сетка прицела
На сетке прицела нанесены шкала прицела (горизонтальные линии), шкала боковых поправок (вертикальные линии) и дальномерная шкала (сплошная горизонтальная и кривая пунктирная линии). Деления (линии) шкалы боковых поправок обозначены снизу (влево и вправо от центральной линии) цифрами 1, 2, 3, 4, 5. Расстояние между двумя вертикальными линиями соответствует десяти тысячным (0-10).
Линия шкалы прицела, соответствующая дальности 300 м, и центральная линия шкалы боковых поправок сделаны двойными для облегчения выбора необходимых делений при прицеливании. Кроме того, центральная линия продолжена ниже шкалы прицела для обнаружения бокового наклона гранатомёта.
Дальномерная шкала рассчитана на высоту цели 2,7 м. Это значение высоты цели указано снизу горизонтальной линии. Над верхней пунктирной линией нанесена шкала с делениями, расстояние между которыми соответствует изменению расстояния до цели на 100 м. Цифры шкалы 2, 4, 6, 8, 10 соответствуют расстояниям 200,400, 600, 800,1000 м. Над шкалой прицела нанесён знак « + », служащий для проверки прицела. Механический прицел (рис. 9) используется в случае повреждения (выхода из строя) оптического прицела.

## Slide 25: НСПУ
Ночной стрелковый прицел унифицированный НСПУ (индекс ГРАУ 1ПН34) предназначен для прицеливания при стрельбе из автоматов АКМН-1 (АКМСН-1), АК74Н (АКС74Н), пулеметов РПКН-1 (РПКСН-1), РПК74Н (РПКС47Н), ПКМН-1 (ПКМСН-1), снайперской винтовки СВДН-1, ручного противотанкового гранатомета РПГ-7Н1 (РПГ-7ДН1) и наблюдения за полем боя в условиях естественной ночной освещенности
Дальность прицеливания (видимости) зависит от величины естественной ночной освещенности, прозрачности атмосферы и контраста между цельным фоном.

## Slide 26: Ночной прицел 1ПН58 (НСПУМ)
Тактико-технические характеристики прицела:
Масса прицела 2 кг
Дальность прицеливания по фигуре человека 300 м
Увеличение 3,5 крат
Угловое поле зрения 5 град
Удаление выходного зрачка 50 мм
Диаметр выходного зрачка 5 мм
Дальность опознавания, м: танка бортом-400
Поколение ЭОПа 1

## Slide 27: Ночные прицелы состоят из следующих основных элементов:
-корпус с линзовым объективом;
- механизм выверки;
- блока регулировки;
-зажима;
- источника питания.

## Slide 28: Органы управления
Маховичок яркости сетки регулировки яркости и включения питания прицела;
Направляющую для производства выверки по направлению и маховичок выверки по высоте.
На корпусе закреплены осушитель, имеется винт осушки

## Slide 30: 1ПН93
Увеличение, крат | 3,5
Угловое поле зрения, град | 5,4
Время работы прицела с одной АКБ | 6 часов
Диаметр зрачка выхода, мм | 5,0
Удаление зрачка выхода, мм | 50
Масса прицела, кг В боевом положении В походном положении | 2,2 3,5
Дальность распознавания ночью цели типа, м: Танк - Солдат | 700 400

## Slide 31: ПРИЦЕЛЫ 1ПН93:
Особенности прицелов 1ПН93:
простота и удобство в эксплуатации;
ЭОП поколения 3 (у 1ПН93-4);
стандартное крепление на Российское стрелковое оружие;
механизмы выверки с оружием;
регулируемая яркость прицельного знака;
автоматическая защита от засветок;
съемный фильтр для работы в светлое время суток;
комплектование прицела выверочным и зарядным устройством, устройством контроля;
обеспечение одиночным, групповым и ремонтным комплектами ЗИП.

## Slide 34: Электронно-оптический прибор
служит для преобразования невидимого инфракрасного изображения в изображение видимое и увеличенное.
Он состоит из:
- объектива;
- электронно-оптического преобразователя (ЭОПр);
- окуляра.

## Slide 35: Вспомогательные оптические приборы
Вспомогательными оптическими приборами называются такие приборы, которые не устанавливаются в машине или на оружии.
Вспомогательные приборы предназначены:
для обеспечения ведения боя, главным образом для разведки целей; для технического обслуживания, в основном для выверки прицелов и приведения стрелкового оружия к нормальному бою.
К первой группе относятся бинокли, буссоли и другие приборы, а ко второй — трубки холодной пристрелки, трубки выверки и юстировки.

## Slide 36: Бинокль (Б-8;БИ-8; Б-12, Б-18, Б-25)
Полевой бинокль является бинокулярным прибором, состоящим из двух симметричных труб с одинаковым количеством оптических деталей, за исключением того, что правая имеет сетку ценой деления 5 т. д. Окулярные части имеют шкалы диоптрийной установки . Шарнир со шкалой позволяет поворачивать трубы друг относительно друга для установки окуляров по базе глаз.

## Slide 37
7
БИНОКЛИ
Устройство:
- две зрительные трубы (монокуляры);
- шарнирная ось (6).
Монокуляр состоит:
- окулярная часть (2);
- корпус с крышками;
- объективная часть (1);
- призмы (3,4);
- диоптрийная шкала (5).

## Slide 38
Бинокль Б8х30 предназначен для наблюдения за полем боя, изучением местности и цели, для измерения вертикальных и горизонтальных углов, а так же для наблюдения за разрывами снарядов и корректировки стрельбы. Оптические технические характеристики бинокля: Увеличение - 8 крат
Поле зрения - 1-42
Разрешающая способность - 5
Светосила - 14.4
Диаметр входного зрачка - 30 мм
Диаметр выходного зрачка - 3.8 мм
Удаление выходного зрачка - 10.8 мм
Назначение, ТТХ бинокля Б8х30

## Slide 39: Б-12
предназначен для поиска и наблюдения объектов, измерения горизонтальных и вертикальных углов.
Основные технические характеристики
Увеличение - 12х
Угол поля знерия - 6 град.
Линейное поле зрения на удалении 1000 м, м - 105
Диаметр выходного зрачка, мм - 3,3
Удаление выходного зрачка, мм - 12
Предел разрешения центральной частью поля каждой трубки, не более - 5"
Цена малого деления сетки (0-05 делений угломера) - 0-05 делений угломера (18')
Цена большого деления сетки - (0-10 делений угломера) (36')
Диапазон рабочих температур, град.С - -50...+50
Диапазон диоптрийной регулировка, дптр - +/-5
Габариты бинокля при базе, не более - 194х65х142
Масса бинокля, кг - 0,840

## Slide 40: ПРИМЕНЕНИЕ БИНОКЛЯ
Подготовка бинокля к работе
Вынуть бинокль из футляра.
Осмотреть оптику и корпус.
Вращая окуляры (2), установить необходимое значение диоптрий по диоптрийной шкале (5).
Установить монокуляры по базе глаз таким образом, чтобы было одно поле зрения.
Измерение дальности до целей с помощью сетки бинокля
Навести сетку бинокля на цель и определить ее угловую величину.
Зная высоту или ширину цели, определить дальность до цели по формуле тысячной:
Д= В х 1000 (6),
У
где, Д – дальность до цели,
В – высота или ширина цели,
У – угловая величина цели в тысячных.

## Slide 41: являются оптическими приборами и предназначаются для наблюдения и разведки поля боя из-за укрытия.
ТТХ ТР ТР-8
Увеличение 4-х 8-х
Поле зрения 8град.(1-33) 8град.(1-33)
Диаметр выходного зрачка 4мм 3,6мм
Удаление выходного зрачка 21,5 мм 13мм
Перископичность 403мм 405мм
Вес перископа 1,055 кг. 0,780 кг.
Вес в укладке 1,315 кг. 1,190 кг.
Перископы

## Slide 42: Перископы
Устройство ТР-4:
Наконечник.
Труба.
Корпус нижней призмы.
Концевой стакан.
Окулярная часть.
1
2
3
4
5
1
2
3
4
Устройство ТР-8:
Головка.
Труба.
Корпус и основание.
Окуляр.

## Slide 43: Задание на самоподготовку
Отработать пройденный материал;
Изучить вспомогательные оптические приборы предназначенные для технического обслуживания;
Выучить ТТХ пройденных оптических приборов;
Подготовка к зачету.