## Slide 1: Огневая подготовка
Военный учебный центр при ФГБОУ ВО
«Забайкальский государственный университет»

## Slide 2
Тема № 1.
Стрелковое оружие, гранатометы и учебные стрелковые приборы.
Занятие 6.
Проверка боя и приведение стрелкового оружия к нормальному бою. Учебно-тренировочние средства используемые при обучении.

## Slide 3
Учебные вопросы
Проверка боя и приведение стрелкового оружия к нормальному бою.
Назначение и устройство командирского ящика, прицельного станка, стрелковых тренировочных приборов, приспособлений для учебной стрельбы из гранатометов, учебно-имитационных ручных гранат и других приборов. Порядок подготовки приборов к работе и правила пользования ими.

## Slide 4: Литература: 1. Курс стрельб из стрелкового оружия, боевых машин и танков ВС РФ (КС СО БМ и Т – 2003) . М.- Воениздат, 2006 г.-44-87 с. 2. Наставление по стрелковому делу. Основы стрельбы из стрелкового оружия. М. : Воениздат, 1986. – 176 с. 3. Сборник нормативов по боевой подготовке Сухопутных войск. Книга 1. М. Воениздат, 1991. – 276 с. Огневая подготовка / Учебное пособие. М.: Воениздат 1978 г. -336 с.5. Правила стрельбы из стрелкового оружия и боевых машин. М: Воениздат, 1992 г.5. Руководство по учебным стрелковым приборам и наглядным пособиям М: Воениздат, 1973 г.

## Slide 5
Проверка боя стрелкового оружия. Приведение стрелкового оружия к нормальному бою
1-й учебный вопрос

## Slide 6
Проверка боя стрелкового оружия
Заключается в определении меткости стрельбы: соответствия кучности (характеристик рассеивания) и точности (степени отклонения средней точки попадания – СТП от контрольной точки – КТ) стрельбы требованиям технических условий и эксплуатационной документации.
Производится лучшими стрелками, под руководством командира роты (взвода) на стрельбище в безветренную погоду, в закрытом тире или на защищенном от ветра участке стрельбища, при нормальном освещении.
При проверке боя должны присутствовать военнослужащие, за которыми закреплены автоматы (пулеметы), их командиры отделений и оружейный мастер или оружейный техник с необходимым инструментом.
Приведение оружия к нормальному бою - это комплекс техническихпроверок (испытание стрельбой) и других работ, благодаря которым каждая единица оружия заблаговременно подготавливается к стрельбе.
Цель проверки боя оружия заключается в определении величины рассеивания пуль и совмещения средней точки попадания (СТП) с контрольной точкой (КТ).

## Slide 7
Общие положения

## Slide 8
5
Проверочная, выверочная мишени
Проверочная мишень представляет собой лист плотной бумаги с наличием на нём контрольной точки (КТ), контрольных линий и габаритов кучности для образцов оружия.
Проверочная мишень предназначена для обеспечения получения положений пробоин пуль и определения средней точки попадания (СТП), при отстреле контрольных одиночных выстрелов или очередей. Используется при проверке боя и приведению оружия к нормальному бою всех образцов стрелкового оружия. Стрельба ведется одиночными выстрелами по про­верочной мишени (или по черному прямоугольнику разме­ром 35 см по высоте и 25 см по ширине), укрепленной на белом щите высотой 1 м и шириной 0,5 м. Точкой при­целивания служит середина нижнего края проверочной ми­шени (черного прямоугольника); она должна находиться приблизительно на уровне глаза стреляющего. На черном прямоугольнике по отвесной линии на расстоянии 25 см над точкой прицеливания отмечается мелом или цветным карандашом нормальное положение средней точки попа­дания (СТП). Эта точка является контрольной (КТ), У проверочной мишени за контрольную точку принимает­ся центр кругов.

## Slide 9
Проверочная мишень

## Slide 10
Проверочная мишень для АК-74
25 см.
37,5 см.
1 м.
50 см.

## Slide 11
Если при стрельбе одиночными выстрелами средняя точка попадания отклонилась от контрольной в какую-либо сторону более чем на 5 см, то соответственно этому производится изменение положения мушки: если средняя точка попадания ниже контрольной, мушку надо ввинтить, если выше - вывинтить; если средняя точка попадания ле­вее контрольной точки, полозок мушки передвинуть вле­во, если правее - вправо.
При перемещении мушки в сторону на 1 мм средняя точка попадания при стрельбе на 100 м смещается на 26 см. Один полный оборот мушки перемещает среднюю точку попадания по высоте при стрельбе на 100 м на 20 см.
Правильность перемещения мушки проверяется повтор­ной стрельбой.
После приведения автомата к нормальному бою старая риска на полозке мушки забивается, а вместо нее набивается новая.
Последний результат стрельбы при приведении автома­та к нормальному бою заносится в карточку качественного состояния.
14
Приведение к нормальному бою автомата АК-74

## Slide 12
Дата проверки боя | Результат проверки боя | Подпись лица, проверяющего бой оружия
07.05.2024 г. | П2-3 15 | Лейтенант Петров
Запись результата проверки боя расшифровывается следующим образом: числитель дроби означает отклонение средней точки попадания от контрольной, знаменатель - габарит расположения пробоин(габарит кучности 15см); буква П обозначает «вправо» (право 2см.), буква Л - «влево», знак «+» – отклонение вверх, знак «-» - отклонение вниз(вниз 3см).
Пример оформления результатов проверки боя автомата

## Slide 13
Правила проверки боя автомата АК-74
Положение для стрельбы- лежа с упора
Дальность стрельбы=100м.
Прицел – 4 (постоянный)
Автомат с компенсатором
Четыре одиночных выстрела

## Slide 14
Правила проверки боя автомата АК-74
Точка прицеливания
Правильное удержание мушки при прицеливании
Плоскость стрельбы

## Slide 15
Правила проверки боя автомата АК-74
Ствол автомата
Прицел
Прорезь прицела
Мушка
Плоскость стрельбы
Мишень

## Slide 16
Правила проверки боя автомата АК-74
Точка прицеливания
Ожидаемое место пробития мишени
Превышение траектории полета пули над линией прицеливания
Контрольная точка мишени
24 см.

## Slide 17
Проверка кучности боя
Нормальная кучность боя
Неудовлетворительная кучность боя
Три пробоины за пределами большого круга
12,5 см.
Все пробоины уместились в малый круг

## Slide 18
Определение средней точки попадания
Автомат пристрелен правильно
Все пробоины уместились в малый круг
Требуется исправление линии прицеливания
Пробоины в пределах среднего круга, но смещены в сторону
Контрольная точка

## Slide 19
Определение СТП по четырем пробоинам
Соединяем прямой линией две пробоины
Соединяем прямой линией две оставшиеся пробоины
Расстояние между пробоинами делим пополам
Соединяем середины обоих прямых
Средняя точка попадания
Контрольная точка на мишени
Расстояние между пробоинами делим пополам

## Slide 20
Определение СТП по четырем пробоинам
Соединяем прямой линией две ближайшие пробоины
Расстояние между пробоинами делим пополам
Соединяем прямой линией середину прямой и третью пробоину
Расстояние между точками делим на три равные части
Соединяем прямой линией середину прямой и четвертую пробоину
Расстояние между точками делим на четыре равные части
Средняя точка попадания

## Slide 21
Определение СТП по трем пробоинам
Соединяем прямой линией две ближайшие пробоины
Расстояние между пробоинами делим пополам
Соединяем прямой линией середину прямой и третью пробоину
Расстояние между точками делим на три равные части
Средняя точка попадания
36 см
12 см

## Slide 22
Правила регулировки мушки автомата АК-74

## Slide 23
Правила регулировки мушки автомата АК-74
Контрольная точка
Средняя точка попадания
Значит- мушка сдвинута влево
13 см.
Таблица данных для приведения стрелкового оружия к нормальному бою
Сместить вправо на пол оборота
Величина отклонения

## Slide 24
Пример использования приборов
Для вывинчивывания (ввинчивывания)
Для смещения (влево, вправо)

## Slide 25
Нормативы | 7,62-мм АКМ | 7,62-мм РПК | 5,45-мм АК-74 | 5,45-мм РПК-74 | 7,62-мм СВД | 7,62-мм ПКМ | 9-мм ПМ
 | Положение для стрельбы |  |  |  |  |  | 
 | лёжа с упора, без штык-ножа | лёжа с сошки | лёжа с упора, без штык-ножа | лёжа с сошки | лёжа с упора, без штык-ножа | лёжа с сошки | стоя с руки или с упора
Дальность до мишени, м Установка прицела Превышение КТ над ТП Количество выстрелов Отклонение СТП от КТ Габарит кучности диам. Количество выстрелов / очередей Отклонение СТП от КТ Габарит кучности – д / должно вмещ. пробоин Изменение СТП при перемещении мушки, см: На1 мм влево (вправо) на 1 оборот по высоте | 100 3 25 4 5 15 - - - 26 20 | 100 3/0 25 4 5 15 8/2-3 5 20/6 18 14 | 100 3 13 4 5 15 - - - 26 20 | 100 3/0 11 4 5 15 8/2-3 5 20/6 18 14 | 100 3 16/14 4 3 8 - - - 16 16 | 100 3 15 4 5 15 10/3-4 5 20/7 15 12 | 100 - 12,5 4 5 15 - - - 19 19
Нормативы по проверке и приведению оружия к нормальному бою

## Slide 26
Назначение и устройство командирского ящика, прицельного станка, стрелковых тренировочных приборов, приспособлений для учебной стрельбы из гранатометов, учебно-имитационных ручных гранат и других приборов. Порядок подготовки приборов к работе и правила пользования ими.
2-й учебный вопрос

## Slide 27
Командирский ящик КЯ-83
Командирский ящик КЯ-83 предназначен для обучения стрельбе из стрелкового оружия, ручных противотанковых и станковых гранатометов, вооружения БМП и БТР.
Командирский ящик содержит набор учебных стрелковых приборов, наиболее часто применяемых на замятиях по огневой подготовке.
КЯ-83 позволяет командиру своевременно обнаружить ошибки, допускаемые обучаемыми, легче показать эти ошибки добиться их устранения.

## Slide 28
Комплект КЯ-83

## Slide 29
Прицельный станок ПС-51
Прицельный станок ПС-51 предназначен для обучения стрельбе из стрелкового оружия по неподвижным и появляющимся целям на сокращенные и действительные дальности.

## Slide 30
Приспособление для учебной стрельбы из РПГ
Приспособление ПУС-7 (ПУС-7М) предназначено для обучения стрельбе из ручного противотанкового гранатомета РПГ-7 (РПГ-7Д) и выполнения упражнений учебных стрельб без расхода штатных выстрелов.
Устройство Приспособление для учебной стрельбы ПУС-7:
а - в собранном виде; б - в разобранном виде;
1-головная часть; 2- кожух; 3- ствольная коробка; 4 - ствол; 5 - затвор; 6 - макет порохового заряда; 7 - корпус головной части; 8 обтекатель; 9 - регулировочный винт; 10 - фиксатор; И - пластинчатая пружина; 12 - выступ с нарезами.

## Slide 31
Учебно-имитационные ручные гранаты
Предназначены для обучения приемам и правилам метания боевых ручных гранат и выполнения упражнений по метанию ручных гранат. Они могут использоваться и для изучения устройства боевых ручных гранат.

## Slide 32
Устройство
Имитационный запал:
а — в собранном виде; б — в разобранном виде;
1 — ударный механизм; 2 — переходная втулка; 3 — имитационная часть; 4 — спусковой рычаг; 5 — «кольцо предохранительной чеки
а) б)
Учебно-имитационная ручная граната УРГ-Н (УРГ) состоит из корпуса (1) и имитационного запала (2). Корпусом гранаты УРГ-Н служит корпус ручной осколочной наступательной гранаты РГД-5, а гранаты УРГ — корпус ручной осколочной оборонительной гранаты Ф-1.
1
2

## Slide 33
Основные характеристики командирского ящика 1У37
Учебно-тренировочный комплект 1У37-1 предназначен для обучения стрельбе без расхода боеприпасов из следующего стрелкового оружия и оружия ближнего боя:
· 5,45 мм автомата АК-74 (АК-74У) и его модификаций;
· 5,45 мм автомата АН-94 "Абакан";
· 5,45 мм пулемета РПК-74 и его модификаций;
· 5,56 мм автомата АК-101, АК-102;
· 5,56 мм пулемета РПК-201;
· 7,62 мм пулемета ПКМБ, ПКМ;
· 7,62 мм автомата АК, АКМ, АКМС, АК-103, АК-104;
· 7,62 мм снайперской винтовки СВД и ее модификаций, 7,62 мм снайперской винтовки СВ-98;
· 7,62 мм пулемета ПК (ПКС) и его модификаций, 7,62 мм пулемета ПКП ("Печенег") и его модификаций;
· 12,7 мм пулемета 6П50 "КОРД" и его модификаций, 12,7 мм пулемета НСВ "Утес";
· гранатомета РПГ7 всех модификаций и выстрелов к нему;
· гранатометов РПГ26, РПГ27, РПГ29, РШГ2, СПГ9 и АГС17 и огнеметов типа РПО-А.

## Slide 34
Основные характеристики командирского ящика 1У37
Комплект позволяет проводить полевые и классные занятия с личным составом отделения (в учебных подразделениях) или взвода (в войсках) по изучению правил стрельбы, обучению правильности прицеливания (выбору прицела, точки прицеливания и целика), выбору и вводу упреждений с целью привития навыков в правильности изготовки (занятию положения) для стрельбы, стабильности прицеливания и удержания ровной мушки на мишени в различное время суток с осуществлением контроля со стороны руководителя занятий и самоконтроля обучаемых.
Габариты укладочного ящика,мм.....................621±10×469±10×292±10
Масса укладочного ящика (брутто).........................................19 кг±10%
Температурный режим эксплуатации, 0С.........................от - 25 до +50
Время готовности........................................................не более 10 минут
Стоимость......................................................................188,3 тыс. рублей
Поставлено по ГОЗ в войска.....................................................2020 году
Разработчик............................................................................ГУБП ВС РФ
Производитель......................................................... АО «Тулмашзавод»

## Slide 35
Комплектность командирского ящика 1У37

## Slide 36
Комплектность командирского ящика 1У37
Комплект сеток оптических прицелов предназначен для обучения прицеливанию при использовании дневных и ночных прицелов следующих образцов: 1П87, 1П86-1, 1ПН9З-2(3,4), ПСО, 1П88-4, 1П89-1(2), 1ПН140-1(2), 1ПН141-1. Стекла выполнены из листового органического стекла. Пользоваться сетками оптических прицелов необходимо совместно с магнитным держателем .
Вкладыши применяются при установке ортоскопа на ночные и дневные прицелы, а также на оптические прицелы гранатометов в соответствии с
надписями на них (1П86-1, 1ПН-93-2(3,4), 1ПН140, 1ПН141-1, ПСО).

## Slide 37
Комплектность командирского ящика 1У37
Держатель магнитный предназначен для удержания прицельных приспособлений (мушки, сеток прицела) на металлической поверхности стрелковой линейки. Держатель магнитный состоит из корпуса с постоянным магнитом и зажимной гайки. Для крепления прицельного приспособления к держателю необходимо отвернуть зажимную гайку держателя на 5 — 6 оборотов, затем нажатием на нее оттянуть планку от упора и завести прицельное приспособление вилкой под планку, после чего затянуть гайку.
Отвес мушки предназначен для контроля горизонтального положения прицельной планки при прицеливании из стрелкового оружия.
Отвес мушки состоит из самоустанавливающейся в вертикальном положении мушки, цанги и двух боковых винтов.
Посредством цанги он устанавливается на предохранитель мушки стрелкового оружия. Регулировка установки отвеса мушки относительно мушки оружия
производится:
- в вертикальном направлении — с помощью боковых винтов;
- в горизонтальном направлении — подгибанием лепестков цанги.

## Slide 38
Комплектность командирского ящика 1У37
Комплект мушек предназначен:
- для показа правильного положения мушки оружия в прорези прицельной
планки;
- для показа видимого соотношения размеров прицельного приспособления
и цели на различных расстояниях;
- для показа ошибок, имеющих место при прицеливании;
- для показа выноса точки прицеливания на ветер и движение цели;
- для объяснения правил корректирования стрельбы;
Мушка состоит из основания и подвижной мушки. В основании имеются
изображение прорези прицельной планки и вилка для соединения с магнитным
держателем. Подвижная мушка имеет винт для соединения с основанием с помо-
щью гайки и шайбы.

## Slide 39
Комплектность командирского ящика 1У37
Линейка стрелковая предназначена для изучения правил стрельбы и прицеливания Линейка имеет основание - непосредственно линейка стрелковая, на одной стороне которой нанесены контуры целей, наблюдаемых с расстояния от 100 до 600 м, на другой стороне приведены правила выбора прицела и точки прицеливания при стрельбе из стрелкового оружия по различным целям, полевые правила определения поправок на ветер и движение
цели, а также правила стрельбы по воздушным целям и контрольную линейку. Линейка стрелковая применяется совместно с одной из мушек, либо с одной из сеток оптических прицелов и магнитным держателем. Контрольная линейка служит для определения правильности выноса точки, прицеливания с учетом поправок на ветер и на движение цели и представляет собой прозрачную линейку с делениями (каждое деление равно одной фигуре цели) с двумя зажимами для крепления на основании.

## Slide 40
Комплектность командирского ящика 1У37
Габарит-линейка предназначена для определения кучности боя стрелкового оружия, положения СТП относительно контрольной точки, а также для использования при приведении оружия (АК74, ПКС, РПК) к нормальному бою.
Габарит-линейка состоит из габарита и линейки, соединенных между собой шарнирно. На лицевой стороне рукоятки габарита указаны: - дальность стрельбы; - прицел; - допускаемое отклонение СТП от контрольной точки; - количество выстрелов;- допускаемый габарит рассеивания пуль.
На оборотной стороне рукоятки габарита указаны: - вид и размеры мишени; - правила смещения мушки в боковом направлении и по высоте в зависимости от расположения СТП относительно контрольной точки.
На лицевой стороне линейки размещены шкалы для определения необходимой величины смещения мушки в боковом направлении и по высоте.
На оборотной стороне линейки указаны: - правила определения СТЛ по трем и четырем пробоинам; - величина превышения контрольной точки над точкой прицеливания; - шкалы для определения необходимой величины смещения мушки в боковом направлении, а также размещена масштабная линейка.

## Slide 41
Комплектность командирского ящика 1У37
Ортоскоп предназначен для проверки правильности прицеливания при обучении стрельбе из оружия с оптическим и электронно-оптическим прицелами,
Ортоскоп состоит из корпуса, внутри которого имеется оптическая система,
состоящая из полупрозрачного поворотного зеркала, основания подвижной линзы, отражающего зеркала (не показано), линзы окуляра.На корпусе ортоскопа имеется держатель с винтом для крепления прибора к окулярной части прицелов.
За держателем располагается окно для обучаемого и переходной наглазник. В передней части ортоскопа находится окуляр для руководителя занятия, в средней части — основание подвижной линзы для регулировки резкости изображения, наблюдаемого через окуляр. Полупрозрачное поворотное зеркало допускает небольшой поворот, необходимый для регулировки положения сетки оптического прицела в поле зрения ортоскопа. Для поворота зеркала снизу имеется выступ оправы поворотного зеркала.

## Slide 42
Комплектность командирского ящика 1У37
Для подготовки ортоскопа к работе с ночным прицелом необходимо:
— снять сокулярной части прицела резиновый наглазник и надеть его на окуляр ортоскопа;
— держателем вставить ортоскоп в окулярную часть прицела и закрепить его винтом.
Наблюдая в окуляр ортоскопа, перемещением основания подвижной линзы отрегулировать резкость изображения.
Если изображение сетки сместилось, то, перемещая выступ оправы поворотного зеркала, добиться расположения ее в центре поля зрения. Для поворота зеркала необходимо предварительно ослабить винт, расположенный рядом с выступом оправы зеркала.
При обучении правильности прицеливания из снайперской винтовки СВД.
необхолимо переходной кронштейн с переходным наглазником переставить перпендикулярно корпусу. При установке прибора на ночной прицел, а также на оптические прицелы гранатометов применяются вкладыши с соответствующими надписями на них.

## Slide 43
Комплектность командирского ящика 1У37
Зеркало боковое предназначено для проверки правильности прицеливания на расстоянии действительного выстрела из автоматов и ручных пулеметов. Зеркало боковое состоит из корпуса, внутри которого размещено полупрозрачное зеркало (под углом 45° к линии прицеливания), и кронштейна, который имеет винт для удержания стекла на основании колодки прицела.
Мушковод предназначен для изменения на оружии положения мушки (перемещения основания мушки и ввинчивания или вывинчивания самой мушки) при приведении оружия к нормальному бою.
Мушковод состоит из корпуса, лимба в сборе, подпружиненного плунжера и позволяет производить перемещение мушки как в боковом, так и в вертикальном направлениях для автомата АК74 и его модификаций, пулемёта РПК74 и его модификаций, снайперской винтовки СВД и её модификаций.
Для перемещения мушки в вертикальном направлении на концах воротка лимба имеются вырезы под мушку.

## Slide 44
Комплектность командирского ящика 1У37
Устройство для установки оружия предназначено для закрепления стрелкового оружия при обучении стрельбе, а также приведении оружия к нормальному бою.
Устройство для установки оружия состоит из корпуса, ножек, винта регулировки крена, упора цевья, винта регулировки тангажа, фиксирующих винтов корпуса, упора приклада.
Устройство устанавливается на любой поверхности. Неровности твердой поверхности (ящик, стол, плита и т.п.) необходимо выбрать регулировкой ножек по высоте.
Оружие вкладывается в устройство и зажимается в упоре приклада. Закрепленное оружие может перемещаться по крену и тангажу с помощью соответствующих винтов в пределах ±5° от среднего положения.

## Slide 45
Комплектность командирского ящика 1У37
Комплект ТХП предназначен для выверки прицельных приспособлений, а также приведения оружия к нормальному бою.
Комплект ТХП состоит из комплекта сменных стержней и переходников для ТХП.
Комплект сменных стержней и переходников, предназначен для объединения ТХП с необходимым видом оружия (в зависимости от калибра ствола).
ТХП, объединенная со стержнем или переходником вставляется в ствол со-ответствующего оружия. На каждом стержне и переходнике имеется гравировка калибра оружия, либо наименование образца оружия совместно с которым этот стержень применяется.
Для закрепления ТХП на оружии необходимо:
- стержень, соответствующий используемому калибру оружия, вернуть до
упора в корпус коллиматора и законтрить установочным винтом на коллиматоре;
- вставить ТХП стержнем в канал ствола оружия;
- при установке переходника для РПГ-7 совместить винт на переходнике с прорезью на срезе ствола РПГ.

## Slide 46
Комплектность командирского ящика 1У37
Очки защитные «Кираса-Тактик» предназначены для минимизации количества бликов, попадающих в глаза обучаемого при проведении обучения либо при приведении оружия к нормальному бою.
Вкладыши противошумные «Беруши» со шнурком
Представляют собой небольшие вкладыши, которые вводятся в слуховой проход, заполняя внутреннее пространство уха. Являются приспособлением для изоляции обучаемого от шумов. Вкладыши входят в состав комплекта.

## Slide 47
Комплектность командирского ящика 1У37
Мерная лента геодезийная предназначена для контроля уста-
новки мишени (щита и т.п.) на необходимом расстоянии от огневого рубежа, на расстоянии до 100м. В случае необходимости замера большего расстояния необходимо продолжить замер с точки окончания предыдущего замера.
Одиночный комплект ЗИП предназначен для провеления ремонта и обеспечения правильного технического обслуживания изделия при его эксплуатации.

## Slide 48
Работа составных частей командирского ящика 1У37
Устройство для установки оружия
Для подготовки устройства к работе необходимо:
- извлечь составные части прицельного станка из укладочных мест кейса;
- установить упор приклада и упор цевья;
- установить станок на ровную поверхность или стол, проконтролировав правильное положение ножек;
- вложить оружие в упоры станка и закрепить его приклад двумя винтами.
С помощью устройства для установки оружия можно обучать взятию ровной мушки и правильности прицеливания, однообразию прицеливания, выносу точки прицеливания и решению огневых задач.
Линейка стрелковая
Линейка стрелковая применяется для обучения взятия ровной мушки, правильному прицеливанию и выносу точки прицеливания на боковой ветер и движение цели.
При обучении взятия ровной мушки используются мушки того оружия, с которым идет обучение. Ровная мушка устанавливается за счет перемещения подвижной мушки в положение, при котором она находится точно по середине прорези и ее вершина на уровне верхних краев прорези показной мушки. От смещения подвижная мушка закрепляется зажимной гайкой. Применяя мушку для показа правильного положения мушки в прорези прицельной планки, надо взять мушку в руки, ослабить зажимную гайку, установить ровную мушку и закрелить гайку. Затем ровную мушку показать обучаемым. После показа предложить обучаемым самим установить ровную мушку.
Для показа правильного прицеливания по различным целям руководитель присоединяет мушку к держателю и помещает ее на основании линейки в определенном положении по отношению к той иди иной цели. После показа предлагает обучаемым самим показать прицеливание по цели.

## Slide 49
Работа составных частей командирского ящика 1У37
При показе видимых соотношений размеров прицельного приспособления и целей мушка последовательно помещается на основании линейки у той или иной цели, расположенной на определенной дальности. При этом требуется, чтобыобучаемые запомнили эти соотношения.
Для показа ошибок, выявленных на тренировках или при стрельбе, с помощью прибора демонстрируется правильное положение мушки оружия при прицеливании, а затем показывается ошибка (мушка мелкая, крупная и т. п.), допущенная обучаемым.
При обучении правильности выноса точки прицеливания на боковой ветер и на фланговое (косое) движение цели используется ровная мушка, устанавливаемая на основании линейки при помощи магнитного держателя с необходимой боковой поправкой (влево, вправо от цели на необходимое количество фигур), и контрольная линейка, нижний срез которой совмещается с ровной мушкой. При этом деление на линейке с цифрой «0» совпадает с серединой цели, а серединамушки должна совпадать со вторым делением контрольной линейки, При показе выноса точки прицеливания на ветер и на движение цели руководитель устанавливает на основании линейки мушку с необходимым упреждением по отношению к цели. После показа обучаемым указывается дальность до цели, направление и сила ветра (скорость и направление движения цели) и предлагается опрелелить величину и направление выноса точки прицеливания (упреэкдения), демонстрируя решение задачи с помощью прибора.
Для контроля правильности выноса точки прицеливания надо освободить два зажимных винта контрольной линейки и установить се в положение для контроля на той стороне, где расположены цели.

## Slide 50
Работа составных частей командирского ящика 1У37
Трубка холодной пристрелки
Пристрелка оружия проводится согласно карточкам пристрелки, таблицам и инструкциям, издаваемым соответствующими органами, Практически эта работа заключается в том, что ось канала ствола с помошью трубки наводится на центр перекрестия соответствующим образом рассчитанной и установленной пристрелочной мишени, тогда как центральная точка сетки прицела наведена на центр своего перекрестия, нанесенного на той же мишени.
Перед непосредственной эксплуатацией изделия проверьте:
- чистоту наружных оптических деталей путем осмотра, со стороны объектива и окуляра. При необходимости протрите их чистой фланелевой салфеткой, которая входит в состав изделия;
- возможность установки изображения на резкость по глазу вращением окуляра;
- отсутствие параллакса сетки.
При покачивании головы вправо и влезо перекрестие сетки изделия, совмещенное с точкой наводки не должно смешаться более чем это определено допуском (3*). Мишень при этом должна быть установлена на расстоянии не метке 45 м.
Внимание: При установке трубки холодной пристрелки в канал ствола оружия не прикладывайте излишних усилий к корпусу оптической части и к спице флажка.
Зеркало боковое
Для подготовки прибора к работе необходимо поставить его основанием на крышку ствольной коробки (за прорезью прицельной планки, перед глазом стрелка). При обучении стрельбе руководитель указывает обучаемому цель и точку прицеливания, а сам располагается с левой стороны ст него и ведет наблюдение через боковое стекло за прорезью прицельной планки (целика) и мушкой. Затем, изменяя положение головы, определяет положение ровной мушки, после чего проверяет направление линии прицеливания. Прибор дает по высоте прямые показания, а по боковому направлению - обратные.

## Slide 51
Работа составных частей командирского ящика 1У37
Ортоскоп
Для подготовки ортоскопа к работе необходимо:
— снять с окулярной части прицела резиновый наглазник и надеть его на окуляр ортоскопа;
— держателем вставить ортоскоп в окулярную часть ночного прицела и закрепить его винтом.
Включить прицел (при необходимости) и наблюдая в окуляр ортоскопа, перемещением основания подвижной линзы отрегулировать резкость изображения, если изображение сетки сместилось, то перемещая выступ оправы поворотного зеркала, добиться расположения не в центре поля зрения. Для поворота зеркала необходимо предварительно ослабить винт, расположенный рядом с выступом оправы зеркала.
При обучении правильности прицеливания из снайперской винтовки СВД необходимо переходной кронштейн с переходным наглазником переставить перпендикулярно корпусу.
При установке прибора на ночной прицел, а также на оптические прицелы гранатометов применяются вкладыши (из состава комплекта вкладышей для ортоскопа) с соответствующими надписями на них.

## Slide 52
Техническое обслуживание командирского ящика 1У37
Под техническим обслуживанием понимается комплекс работ, выполняемых для поддержания изделия в постоянной готовности к работе.
Выполнение в срок полного объема операций по всем видам технического.
обслуживания и своевременное устранение неисправностей повышает срок службы изделия.
Поскольку работы по техническому обслуживанию являются профилактическими, они должны выполняться в обязательном порядке и в установленные сроки.
Для изделия, находящегося в эксплуатации, предусмотрены следующие вилы технического обслуживания:
- контрольный осмотр (КО);
- текущее обслуживание (ТеО);
- техническое обслуживание №1 (ТО-1).
Во время длительного хранения объем и периодичность технического обслуживания производится в соответствии с инструкцией и другими руководящими документами, действующими в местах эксплуатации.
Техническое обслуживание изделия должно проводиться с использованием инструмента, входящего в состав комплекта ЗИП, Техническое обслуживание изделия проводит личный состав, изучивший устройство и правила его эксплуатации, прошедший подготовку.

## Slide 53
Техническое обслуживание командирского ящика 1У37
Контрольный осмотр (КО)
Контрольный осмотр изделия проводится личным составом расчета перед началом работы в следующем объеме:
- внешний осмотр изделия;
- проверка оптических линз и зеркал;
- проверка работоспособности установочных приспособлений.
Текущее обслуживание (ТеО)
Текущее обслуживание изделия проводится после окончания работы, но не реже одного раза в две недели. При текущем обслуживании выполняются следующие основные работы:
- проверка работоспособности составных частей изделия;
- протирка фланелью оптических частей изделия.
Техническое обслуживание №1 (ТО-1)
Техническое обслуживание №1 проводится два раза в год в целях подготовки изделия к осенне-зимнему и весенне-летнему периодам эксплуатации.
При ТО-1 при постановке изделия на консервацию провести работы в соответствии с КО и ТеО, а также восстановить лакокрасочные покрытия, протереть оптические части изделия этиловым спиртом.

## Slide 54
Транспортирование командирского ящика 1У37
При подготовке изделия к транспортированию необходимо:
- проверить правильность укладки и надежность крепления имущества в ящике;
- закрыть изделие и опломбировать его.
Изделие упакованное в укладочный ящик, может транспортироваться любым видом транспорта при условии надежного закрепления ящика от свободного перемещения.
При транспортировании открытым транспортом ящик с изделием должен быть надежно укрыт от атмосферных осадков.

## Slide 55
Меры безопасности при работе с командирским ящиком 1У37
Учебные занятия с изделием должны проводиться под руководством инструктора, который обязан контролировать работу обучаемых и обеспечивать выполнение установленных приемов и правил обучения.
В целях безопасности обслуживающего персонала запрещается допускать к работе с изделием лиц, не имеющих подготовки, не прошедших инструктажа по технике безопасности перед началом работ, а также не изучивших материальную часть и требования по мерам безопасности обращения со стрелковым оружием и оружием ближнего боя, используемым вместе с изделием.
Содержание и последовательность осмотра изделия после окончания работ:
- все узлы и детали изделия по окончании занятий очистить от пыли и загрязнений чистой сухой тканью;
- убедиться в отсутствии следов влаги на составных частях изделия и элементах укладки;
- при наличии следов влаги, стереть их чистой, сухой тканью.
ВНИМАНИЕ!
- НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ КАСАТЬСЯ ПАЛЬЦАМИ ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕКОЛ;
- НЕ ДОПУСКАЕТСЯ ПРОТИРАТЬ ОПТИЧЕСКИЕ ЭЛЕМЕНТЫ ЖЕСТКОЙ ТКАНЬЮ ИЛИ ПРИМЕНЯТЬ ДЛЯ ЧИСТКИ КАКИЕ-ЛИБО РЕАКТИВЫ;
- НЕ ДОПУСКАЕТСЯ ЗАКРЫВАТЬ КРЫШКУ УКЛАДОЧНОГО ЯЩИКА С НЕПРАВИЛЬНО УЛОЖЕННЫМИ УЗЛАМИ И НАЛИЧИЕМ СЛЕДОВ ВЛАГИ НА СОСТАВНЫХ ЧАСТЯХ ИЗДЕЛИЯ И ЭЛЕМЕНТАХ УКЛАДКИ.

## Slide 56
Задание на самостоятельную подготовку
24
Изучить материал данного занятия.
Доработать конспекты лекций, используя перечень основных руководящих документов.
Подготовиться к опросу.